ESTUDIO ESTRATÉGICO PARA

EL DESARROLLO COMPETITIVO DE LOS SUBSECTORES

DE PRODUCCIÓN DE LLANTAS, DE PRODUCCIÓN DE

MATERIALES PARA LA RENOVACIÓN DE LLANTAS Y DE

PRODUCCION DE PRODUCTOS MOLDEADOS DE USO GENÉRICO

Documento Definitivo Corregido

(Marzo de 2003)

INDICE

LA INDUSTRIA HULERA: CONDICIONES ACTUALES Y PERSPECTIVAS…………………………………………………...………………….…….…..3

ASPECTOS DE LAS RELACIONES LABORALES QUE INCIDEN EN LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DEL HULE………………………………………………….……..……54

ANÁLISIS COMPETITIVO DE LA INDUSTRIA DEL HULE…………………..….….........81

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE LA INDUSTRIA LLANTERA………………………………………………………………………….….….…140

INDUSTRIA DE MATERIALES PARA LA RENOVACIÓN DE LLANTAS…………………………………………………………………..…….….…...159

LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS MOLDEADOS DE HULE Y EMPAQUETADURAS………………………..…………………………………....177

ELEMENTOS PARA LA ESTRATEGIA Y EL PROGRAMA DE ACCIÓN PARA LA INDUSTRIA HULERA DE MÉXICO……..……………..……….196

LA INDUSTRIA HULERA: CONDICIONES ACTUALES Y PERSPECTIVAS

I. LA INDUSTRIA HULERA

I.1) Rasgos generales de la industria

A continuación se presentan algunos de los rasgos principales del funcionamiento y de la dinámica de la industria hulera a escala mundial.

- La industria hulera mundial está compuesta por tres principales sectores  productivos: i) Hule natural y sintético, ii) llantas y iii) productos de hule. El segmento de las llantas representa alrededor de tres cuartas partes del total del uso del hule y constituye, por lo tanto, un indicador clave del comportamiento de la industria. Ésta actividad ha mostrado altas tasas de expansión durante la última década, medidas conforme al consumo y que están cerca de 16% en promedio en el periodo, en 2002 se estima que ese indicador será del orden de 18 por ciento.  En términos regionales, el aumento del consumo se proyecta en 10.6% en América del Norte, 4.1% en la Unión Europea, 4.7% en la zona de Asia-Pacífico, 6.8% en Europa Oriental y 3.7% en África, lo que contrasta con la caída esperada de -3.1% en América Latina. La demanda de hule rebasó los 18 millones de toneladas métricas, cifra que ha sido la mayor en los últimos tres lustros. Se pronostica que la expansión de la industria seguirá en 2003, lo que indica la continuación de una tendencia de crecimiento de largo plazo, siendo éste un elemento que estimula la inversión y el desarrollo tecnológico de las empresas que participan en este mercado.

- Otra forma de considerar la industria de productos de hule es a partir de la identificación  de  tres  segmentos: i) llantas  y cámaras, ii) mangueras y bandas y iii) otros productos: En esta clasificación, los denominados como productos industriales de hule  excluyen a las llantas y las cámaras. Los productos de hule se utilizan en prácticamente todas las industrias, pero el mercado predominante es el de los vehículos automotores en los que se usan, por ejemplo, las mangueras, bandas, juntas, selladores y otros.

El primer paso en la producción de productos de hule es la mezcla de uno o más tipos de hule con aditivos como el carbón negro, aceite, antioxidantes, catalizadores, plastificantes, pigmentos, aceleradores y rellenos. El compuesto de hule se procesa en la forma deseada por extrusión, compresión de moldeado y “calendering”. Hasta esta fase el hule puede ser deformado mediante la aplicación de una fuerza y luego es transformado en un elastómero, o un material que recupera su forma original una vez que la fuerza deformadora se elimina mediante un proceso de vulcanización. Esta última resulta en la formación de una nueva liga química ligada a las cadenas del polímero individual y la da la elasticidad que comúnmente se asocia con el hule. En algunos casos el moldeado y la vulcanización se combinan en un solo proceso.

- Del consumo global, 60% consiste de hule sintético y 40% de hule natural. Este último tiene un precio más reducido que el sintético, siendo esta circunstancia un factor relevante del comportamiento de la industria. En los últimos 20 años dicho precio se ha reducido de 1,625 USD por tonelada hasta prácticamente la mitad. Esto sucede en tanto que la oferta se ha acrecentado, como ocurre en el caso de Tailandia  que aumentó la producción en una tercera parte en el mismo lapso, aunque el valor en términos reales es menor.

- La producción de llantas es el componente más relevante de la industria hulera y eso hace que mantenga una fuerte dependencia con respecto al mercado automotriz. Los grandes fabricantes tienen contratos con las empresas de autos y camiones para el abastecimiento de llantas como parte del equipo original, en tanto que en el mercado de reemplazo la comercialización masiva es el elemento esencial. Las ventas de autos nuevos se asocian de modo estrecho con las condiciones económicas generales y con la dinámica del gasto en consumo de la población, mientras que las de reemplazo muestran una mayor autonomía. La evolución prevista es hacia el aumento de las ventas de vehículos aunque hay un componente relevante que tiene que ver con las distintas fases de maduración del mercado automotriz en diversos países. Así, Estados Unidos y la Unión Europea están más cerca de la saturación en cuanto a la propiedad de automóviles que son considerados “de primera vez” y sus tasas de crecimiento serán comparativamente menores que en otros países y regiones. Se estima que el crecimiento del mercado de llantas para autos entre 2000 y 2005 medida en número de unidades sea del orden de 1.3% en Estados Unidos y Canadá; 0.7% en la Europa Occidental; 3.6% en Europa Oriental; 2.9% en América Latina y 3.7% en Asia.

Un aspecto relevante del comportamiento y de la evolución de la industria de llantas en el mundo es que existe una relación entre la dinámica del mercado automotriz y su concentración en las áreas de bajos costos de producción, incluyendo de modo relevante  el costo laboral, como ocurre en el caso de China y Europa Oriental. En esas zonas, además, las regulaciones ambientales, de salud y de seguridad, así como los salarios son menores, al igual que los riesgos que perciben las empresas en cuanto a su localización y operación, comparado con las condiciones en América Latina y África.

En cuanto a las innovaciones tecnológicas que tiendan a modificar de manera significativa el proceso de producción y el uso actual de las llantas, la industria no parece enfrentar un cambio significativo. No obstante, se utilizan materiales con los que se ha acrecentado la durabilidad de las llantas a partir de las condiciones que tienen que ver con la tracción y que repercuten en las condiciones de su uso y de su desgaste.  La gráfica siguiente muestra el fuerte  incremento en la vida de las llantas, es decir, en su rendimiento durante el curso de los últimos cien años.

GRÁFICA 1

I.2) La estructura de la industria

- En la estructura de la industria hulera en el segmento de las llantas muestra que está compuesta por alrededor de 75 productores con un volumen de ventas del orden de 67 mil millones de dólares en el año 2002. Destacan en esta estructura once principales productores que a su vez son propietarios de otras empresas en la forma de subsidiaras u otras modalidades de asociación. Esos productores dan cuenta de 84% de las ventas totales y son los siguientes: Michelin (20%), Bridgestone/Firestone (19%), Goodyear (18.5), Continental (7.3%), Sumitomo (3.8%), Pirelli (3.7%), Yokohama (3.4%), Cooper (2.5%), Toyo (1.8%), Kuhmo (1.7%) y Hankook (1.6%) (Esta información proviene de 2002 Global Tire Company Rankings de Tire Business). En el cuadro que sigue se presenta la organización de las empresas llanteras.

- Se aprecia que el tamaño de la industria llantera es menor en comparación con la de otras industrias de naturaleza global. Las ventas totales corresponden, por ejemplo, a menos de lo que registra una sola de las compañías automotrices, petroleras o comerciales más grandes. En efecto, esta situación de tamaño relativo de las empresas huleras se puede apreciar a partir de la clasificación por ingresos de las 500 empresas globales de Fortune, que ofrece datos de ventas que varían con respecto a las cifras citadas anteriormente. Wal-Mart Stores ocupó el primer lugar en 2002 con un monto de 219.8 mil millones de dólares, Exxon Mobil fue la número dos con un monto de 191.5 mil millones y General Motors el tercer lugar con 177.2 mil millones. En el caso de las firmas llanteras, Bridgestone ocupó el lugar 285 con ingresos totales de 17.5 mil millones de dólares, Michelin el lugar 342 con 14.5 mil millones y Goodyear Tire and Rubber el 352 con 14.1 mil millones. Estas empresas generan un empleo total del orden de 700 mil personas, de las cuales 65% están empleadas en la producción de llantas.

GRÁFICA 2

Distribución de las ventas de llantas en el mundo

- En el patrón de la organización industrial se observa la existencia de cuatro corporaciones más importantes que dominan el mercado y que repercuten de modo decisivo en el mismo mediante sus políticas de compras de insumos, ventas de productos y empleo de la fuerza de trabajo y, por lo tanto, en las condiciones de las demás empresas. Esto reproduce una forma de organización que existe en otras industrias que operan con un esquema de naturaleza oligopólica y en el que se da un proceso de recomposición que concentra la propiedad a partir de la adquisición de otras empresas. Bridgestone de Japón adquirió a Firestone; Michelin de Francia a Uniroyal – Goodrich; Goodyear de estados Unidos a Dunlop y a Fulda, y Continental de Alemania a General Tire, Uniroyal – Engelbert  y a Semperit. Además existe un fenómeno de alianzas entre competidores para la operación en distintos mercados, por ejemplo entre Goodyear y Sumitomo, Pirelli y Cooper Tire, o Woosong Tire Corporation  con socios entre las empresas más grandes. Estos acuerdos incluyen la manufactura de llantas por parte de una compañía con la marca de otra. El modo de operación se dirige a la creación de un mercado global de llantas con menos participantes y mayor capacidad de control. Las tres principales empresas controlaban a fines de la década pasada 60% del mercado, situación que puede llegar a un nivel de 70% en 2005 y hasta 80% en 2008 según consideran los analistas de la industria.

I.3) Datos relevantes de la industria hulera y la producción de llantas

- En los cuadros que se presentan a continuación se ofrecen una serie de datos relevantes que permiten apreciar de modo más completo la estructura de la industria hulera y su mercado, de las principales empresas y, en particular, el segmento de la producción de llantas.

El Cuadro 1 lista las diez empresas más grandes a escala mundial y señala los datos de ventas de llantas como porcentaje del total de las ventas corporativas para los años 1999, 2000 y 2001.  Ahí se advierte el peso de las tres firmas más grandes: Michelin, Bridgestone y Goodyear que en conjunto representan más de la mitad de las ventas de llantas en el mercado, además de ser de un tamaño mucho más grande, prácticamente tres veces más que la siguiente firma que es Continental. El Cuadro 2 muestra las ventas totales de las compañías líderes para el año 2000 y la variación con respecto a 1999. Se aprecia en este caso la primacía de Bridgestone y la distancia que lo separa de las firmas más pequeñas como es el caso de Hankook. El Cuadro 3 señala la relación entre los ingresos por ventas y los gastos de capital de las empresas, también para el año 2000 y que son las cifras más recientes que están disponibles. Hay información acerca de que en 2001, el gasto en capital de las firmas más grandes  se redujo más de 9% con respecto al año anterior, y que Sumitomo y Pirelli aumentaron ese tipo de gasto. En el caso de Michelin se indica que estuvo a la cabeza con un gasto en términos brutos de 975 millones de dólares, lo que significó casi 7% de las ventas totales. Las cifras con respecto a este tipo de inversión dan cuenta de una situación contradictoria en la industria llantera pues se dice que los fabricantes comprometieron recursos entre agosto de 2001 y el mismo mes de 2002 para acrecentar la producción en 100 mil unidades diarias de capacidad, pero que el cierre de diversas plantas en esos dos años cortaron dicha capacidad en 95 mil unidades. El Cuadro 4 lista las plantas de producción de llantas en Canadá, señalando el fabricante, la localización, el número de trabajadores, la situación sindical, el tipo de llanta que producen y la capacidad de producción estimada. El Cuadro 5, lista esa misma información para el caso de Estados Unidos. La localización y capacidad productiva de estas plantas son un elemento relevante del análisis de la conformación del mercado en el área de Norteamérica y en el marco del TLCAN, lo que representa una parte de las condiciones de la evolución y del desempeño de la industria en México. Finalmente en el Cuadro 6 está la información sobre la producción de llantas para autos y camiones y autobuses por país para los años 2000 y 2001 y la variación porcentual registrada.

CUADRO 1

| Las diez empresas más grandes del mundo en la industria hulera |
| --- |
| Basado en las ventas del 2001. Incluye Subsidiarias |
| (Cifras en millones de dólares, convertidas en el tipo de cambio anual promedio) |
|  | 2001 | 2000 | 1999 |
| No. | Compañía/Oficinas Corporativas | Venta de Llantas | % del total de ventas Corporativas | Venta de llantas | % del total de ventas Corporativas | Venta de Llantas | % del total de ventas Corporativas |
| 1 | Groupe Michelin #1,2 | 13,425 | 95 | 13,200 | 93 | 13,500 | 92 |
|  | Clermont-Ferrand, Francia |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bridgestone Corp. # | 12,950 | *74 | 13,750 | 74 | 13,500 | 74 |
|  | Tokyo, Japón |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Goodyear Tire & Rubber Co. #3 | 12,470 | 86.7 | 12,725 | 85 | 11,515.6 | 85 |
|  | Akron, Ohio EU |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Continental A.G. # | 4,900. | 49 | 4,955 | 53 | 4,900 | 50 |
|  | Hanover, Alemania |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sumitomo Rubber Industries Ltd. #3,4 | 2,598.2 | 72.7 | 2,783 | 71 | 3,413.8 | 76 |
|  | Kobe, Japón |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pirelli S.p.A. # | 2,530 | 39 | 2,600 | 38 | 2,725.2 | 40 |
|  | Milan, Italia |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Yokohama Rubber Co. Ltd. ^ | 2,272.2 | 71 | 2,514 | 70 | 2,408.2 | 70 |
|  | Tokyo, Japón |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Cooper Tire & Rubber Co. | 1,705.3 | 54 | 1,802.6 | 52 | 1,557.1 | 71 |
|  | Findlay, Ohio EU |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Toyo Tire & Rubber Co. Ltd. ^ | 1,247.6 | 61.5 | 1,322.6 | 59 | 1,254.7 | 6 |
|  | Osaka, Japón |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kumho Industrial Co. Ltd. | 1,246.5 | 60.3 | 1,235 | 54 | 1,195 | 59 |
|  | Seoul, Corea del Sur |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL Mundial | 68,450 |  | 69,775 |  | 69,665 |  |

# = Se excluyen  las operaciones ínter compañías	^ =El año fiscal termina  distinto del 31 de Diciembre

1 - Michelin formó una coinversión con Shangai Tyre and Rubber Co. Ltd., en junio del 2001 tomo el control  de la planta de Shanghai Tsen

2 - Michelin adquirió dos de las tres fábricas de Tofan Grup en abril del 2001

3 - Goodyear and Sumitomo operan coinversiones de  75/25 en Norteamérica y Europa Occidental, e incorporan llantas  Sumitomo tipo Dunlop en aquellas regiones; Las ventas de Goodyear incluyen los resultados del Pacifico Sur en Australia/Nueva Zelanda

4 -  A partir del año fiscal de 2000, las ventas de Ohtsu Tire & Rubber Co. Ltd.  Se agregan a las de Sumitomo Rubber.

Fuente: Tire Busines Subscriber Databook

CUADRO 2

| Ventas de las Compañías Líderes |
| --- |
| (datos del 2000) |
| Compañía | Ventas ($ millones de dólares) | Cambio Porcentual respecto a 1999 |
| Bridgestone Corp. | 18,591.0 | -3.8 |
| Bridgestone tires | 14,467.6 | -4.7 |
| Goodyear Tire | 14,471.1 | 8.4 |
| Goodyear tires | 12,674.9 | 8.8 |
| Groupe Michelin | 14,571.8 | 11.3 |
| Continental A.G. | 9,322.6 | 10.8 |
| Continental tires | 4,924.1 | 8.6 |
| Sumitomo Rubber | 3,919.0 | -16.9 |
| Dunlop tires | 2,783.1 | -22.6 |
| Pirelli S.p.A. | 6,891.2 | 15.3 |
| Pirelli Tires | 2,654.4 | 12.5 |
| Cooper Tire | 3,472.4 | 58.1 |
| Cooper tire div. | 1,802.6 | 15.8 |
| Toyo | 2,289.6 | 6.6 |
| Kumho | 2,253.1 | 10.2 |
| Yokohama | 2,042.7 | 2.2 |
| Hankook | 1,328.0 | 11 |

NOTA: Los cambios porcentuales son calculados en la divisa reportada.

| Gastos de Capital y Ventas |
| --- |
| (datos del 2000) |
| Compañía | Ventas ($millones de dólares) | Gastos de Capital |
| Bridgestone | 18,591.0 | 1,132.00 |
| Michelin | 14,571.8 | 1,005.50 |
| Goodyear | 14,471.1 | 614.5 |
| Goodyear tires | 12,674.9 | 444.7 |
| Continental | 9,322.6 | 659.2 |
| Conti tires | 4,924.1 | 387.7 |
| Sumitomo | 3,919.0 | 192 |
| Dunlop tires | 2,783.1 | 147.5 |
| Pirelli | 6,891.2 | 518 |
| Pirelli Tires | 2,654.4 | 199.1 |
| Yokohama | 2,042.7 | 86.1 |
| Cooper | 3,472.4 | 201.4 |
| Toyo | 2,289.6 | 96.2 |
| Kumho | 2,253.1 | 95.4 |
| Hankook | 1,328.0 | n.d. |

CUADRO 3

Fuente: Ambos cuadros provienen de Tire Busines Subscriber Databook

CUADRO 4

Explicación de Abreviaturas

| Plantas de Producción de Llantas en Canadá |
| --- |
| Actualizado : 11 de septiembre de 2000 |
| Compañía/ | Año en que abrió | Planta Sindicalizada | Número de Trabajadores | Tipos de llanta | Capacidad Estimada |
| Localización de la Planta |  |  |  |  |  |
| Bridgestone/Firestone Canada Inc. (Bridgestone/Firestone Inc.) |
| Joliette, Québec | 1966 | sí | 1,062 | 1, 2 (r) | 12,500 u/d |
| Goodyear Canada Inc. (Goodyear) |
| Medicine Hat, Alberta | 1960 | sí | 230 | 1, 4 (b) | 15,000 u/d |
| Napanee, Ontario | 1990 | no | 550 | 1 (r) | 19,000 u/d |
| Valleyfield, Québec | 1964 | sí | 1,300 | 1 (r) | 26,000 u/d |
| Michelin north America (Canada) Inc. (Groupe Michelin) |
| Bridgewater, Nova Scotia | 1973 | no | 1,200 | 1, 2 (r) | 11,000 u/d |
| Granton, Nova Scotia | 1971 | no | 1,300 | 1, 2, 3 (r) | 9,000 u/d |
| Kitchener, Ontario | 1962 | sí | 1,000 | 1, 2 (r) | 17,000 u/d |
| Waterville, Nova Scotia | 1982 | no | 900 | 3, 6 (r) | 4,200 u/d |

Tipo de llantas: 1-Automóvil ; 2-Camiones ligeros; 3-Autobuses/ Camiones; 4-Agrícola (tractores); 5-Motocicletas; 6-Trascabos/OTROS; 7-Uso Industrial; 8-Para Aviones; 9-Carreras

Costura de LLanas: R-Radial; B-Al Bias

Capacidades de la Planta: u/d-Unidades diarias; u/w-Unidades semanales; u/m-Unidades mensuales; u/y-Unidades anuales; t/d-Toneladas diarias; t/w-Toneladas semanales; t/m-Toneladas mensuales; t/y-Toneladas anuales

Nombres en paréntesis  a lado de un nombre son el pseudónimo de la compañía.

Nombres en letras obscuras indican la compañía matriz

Fuente: Tire Busines Subscriber Databook

CUADRO 5

| Plantas de Producción de Llantas Estados Unidos |
| --- |
| Actualizado : 11 de septiembre de 2000 |
| Compañía/ | Año en que abrió | Planta Sindicalizada | Número de Trabajadores | Tipos de llanta | Capacidad Estimada |
| Localización de la Planta |  |  |  |  |  |
| Bridgestone/Firestone Inc. (Bridgestone Corp.) |
| Aiken County, SC | 1998 | no | 788 | 1, 2 (r) | 25,000 u/d |
| Akron, Ohio | 1991 | sí | 600 | 9 (r) | — |
| Bloomington, IL. | 1965 | sí | 526 | 6 (r,b) | 300 u/d |
| Decatur, IL. | 1963 | sí | 1,900 | 1, 2 (r) | 24,000 u/d |
| Des Moines, Iowa | 1945 | sí | 1,777 | 1, 3, 4, 6 (r,b) | 12,100 u/d |
| LaVergne, Tenn. | 1972 | sí | 1,894 | 1, 2, 3 (r) | 18,500 u/d |
| Oklahoma City, Okla. | 1969 | sí | 2,145 | 1, 2 (r) | 43,500 u/d |
| Warren County, Tenn. | 1990 | sí | 974 | 3 (r) | 7,200 u/d |
| Wilson, N.C. | 1974 | no | 2,305 | 1, 2 (r) | 41,000 u/d |
| Carlisle Tire & Wheel Co. (Carlisle Companies Inc.) |
| Carlisle, Pa. | 1917 | no | 735 | 2, 7 (b) | 22,000 u/d |
| Continental General Tire Inc. (Continental A.G.) |
| Bryan, Ohio | 1966 | sí | 275 | 4, 6, 7 (b) | 232 u/d |
| Charlotte, N.C. | 1967 | sí | 1,308 | 1, 2 (r) | 18,918 u/d |
| Mayfield, Ky. | 1960 | sí | 1,176 | 1, 2 (r,b) | 18,204 u/d |
| Mount Vernon, IL. | 1974 | no | 1,157 | 1, 2, 3 (r) | 28,053 u/d |
| Cooper Tire & Rubber Co. |
| Albany, Ga. | 1991 | no | 1,100 | 1, 2, 3 (r) | 22,000 u/d |
| Findlay, Ohio | 1919 | sí | 1,000 | 1, 2 (r) | 25,000 u/d |
| Texarkana, Ark. | 1964 | sí | 1,400 | 1, 2 (r) | 37,000 u/d |
| Tupelo, Miss. | 1984 | no | 1,200 | 1 (r) | 42,000 u/d |
| Denman Tire Corp. (Pensler Capital Corp.) |
| Leavittsburg, Ohio | 1919 | sí | 270 | 1, 2, 4, 6, 7, 9 (r,b) | 2,600 u/d |
| Dunlop Tire Corp. (Goodyear-Sumitomo Rubber Industries Ltd. joint venture) |
| Buffalo, N.Y. | 1923 | sí | 1,000 | 1, 2, 3, 5, 7 (r,b) | 15,000 u/d |
| Huntsville, Ala. | 1969 | sí | 1,640 | 1, 2 (r) | 27,000 u/d |
| Goodyear Tire & Rubber Co. |
| Akron, Ohio | 1983 | sí | 600 | 9 (r,b) | 2,000 u/d |
| Danville, Va. | 1966 | sí | 2,300 | 3, 8 (r,b) | 13,000 u/d |
| Gadsden, Ala. | 1929 | sí | 1,750 | 1, 2 (r) | 25,000 u/d |
| Lawton, Okla. | 1978 | no | 2,300 | 1 (r) | 63,000 u/d |
| Topeka, Kan. | 1944 | sí | 2,000 | 2, 3, 4, 6 (r,b) | 8,100 u/d |
| Union City, Tenn. | 1968 | sí | 3,000 | 1, 2 (r) | 55,000 u/d |
| GTY Tire Co. (Continental General Tire) |
| Mount Vernon, IL. | 1991 | no | 418 | 3 (r) | 1,008,000 u/y |
| Hoosier Racing Tire Corp. |
| Plymouth, Ind. | 1979 | no | — | 9 (r,b) | — |
| Kelly-Springfield Tire Co. (Goodyear) |
| Fayetteville, N.C. | 1969 | sí | 2,900 | 1, 2 (r) | 64,000 u/d |
| Freeport, Ill. | 1964 | sí | 900 | 2, 4, 7 (r,b) | 10,000 u/d |
| Tyler, Texas | 1962 | sí | 1,500 | 1 (r) | 37,500 u/d |
| M&H Tire Co. |
| Gardner, Mass. | 1983 | no | 24 | 9 (b) | 84,000 u/y |
| Michelin Aircraft Tire Corp. (Groupe Michelin) |
| norwood, N.C. | 1987 | no | 500 | 8 (b) | 19,000 u/m |
| Michelin north America Inc. (Groupe Michelin) |
| Ardmore, Okla. | 1969 | no | 1,850 | 1, 2 (r,b) | 33,000 u/d |
| Dothan, Ala. | 1979 | no | 600 | 2 (r) | 6,800 u/d |
| Fort Wayne, Ind. | 1961 | sí | 1,300 | 1, 2 (r) | 24,000 u/d |
| Greenville, S.C. | 1975 | no | 1,900 | 1 (r) | 24,000 u/d |
| Lexington, S.C. | 1981 | no | 1,250 | 1 (r) | 24,000 u/d |
| Lexington, S.C. | 1998 | no | 200 | 6 (r) | — |
| Opelika, Ala. | 1963 | sí | 1,500 | 1, 2 (r) | 7,600,000 u/y |
| Reno, Nev. | 1997 | no | 100 | 1 (r) | — |
| Spartanburg, S.C. | 1978 | no | 1,450 | 3 (r) | 2,230,000 u/y |
| Tuscaloosa, Ala. | 1945 | sí | 1,900 | 1, 2 (r) | 25,000 u/d |
| Pirelli Tire north America (Pirelli S.p.A.) |
| Hanford, Calif. | 1962 | sí | 490 | 1, 2 (r) | 10,000 u/d |
| Specialty Tires of America Inc. (Polymer Enterprises Inc.) |
| Indiana, Pa. | 1915 | sí | 300 | 2, 4, 7, 8, 9 (b) | 3,300 u/d |
| Unicoi, Tenn. | 1997 | no | 200 | 1, 2 (b) | 400,000 u/y |
| Titan Tire Corp. (Titan International Inc.) |
| Brownsville, Texas | 1998 | no | 140 | 4, 6 (r,b) | 6,000 u/d |
| Clinton, Tenn. | 1974 | no | 270 | 4, 7 (r,b) | 6,000 u/d |
| Des Moines, Iowa | 1943 | sí | 820 | 2, 4, 7 (r,b) | 13,000 u/d |
| Natchez, Miss. | 1986 | sí | 200 | 3, 4, 7 | 6,000 u/d |
| Trelleborg Wheel Systems America Inc. (Trelleborg A.B.) |
| Hartville, Ohio | 1926 | sí | 180 | 7 (b) | 750,000 u/y |
| Yokohama Tire Corp. (Yokohama Rubber Co. Ltd.) |
| Salem, Va. | 1968 | sí | 1,138 | 1, 2 (r) | 8,500,000 u/y |

Explicación de Abreviaturas

Tipo de llantas: 1-Automóvil ; 2-Camiones ligeros; 3-Autobuses/ Camiones; 4-Agrícola (tractores); 5-Motocicletas; 6-Trascabos/OTROS; 7-Uso Industrial; 8-Para Aviones; 9-Carreras

Costura de LLantas: R-Radial; B-Al Bias

Capacidades de la Planta: u/d-Unidades diarias; u/w-Unidades semanales; u/m-Unidades mensuales; u/y-Unidades anuales; t/d-Toneladas diarias; t/w-Toneladas semanales; t/m-Toneladas mensuales; t/y-Toneladas anuales

Nombres en paréntesis  a lado de un nombre son el pseudónimo de la compañía.

Nombres en letras obscuras indican la compañía matriz

Fuente: Tire Busines Subscriber Databook

CUADRO 6

| Producción Por País (Parte 1) |
| --- |
| (Llantas para autos y camiones/autobuses miles de unidades) |
|  | 2001 | Cambio Porcentual | 2000 |
| Estados Unidos | 246,413 | -11.50% | 276,580 |
| automóviles | 202,966 | -9.00% | 223,002 |
| camiones y autobuses | 43,457 | -18.90% | 53,578 |
| Japón | 162,602 | -1.10% | 164,421 |
| automóviles | 122,448 | 0.60% | 121,726 |
| camiones y autobuses | 40,154 | -6.00% | 42,695 |
| China | *67,500 | *10.0% | *61,500 |
| automóviles | N.D. | -- | N.D. |
| camiones y autobuses | N.D. | -- | N.D. |
| Corea del Sur | 67,469 | -4.60% | 70,175 |
| automóviles | 50,509 | -4.30% | 52,767 |
| camiones y autobuses | 16,953 | -2.60% | 17,408 |
| Alemania | 64,258 | 2.00% | 62,972 |
| automóviles | 54,548 | 3.30% | 52,786 |
| camiones y autobuses | 9,710 | -4.70% | 10,186 |
| Francia | 63,790 | -5.80% | 67,714 |
| automóviles | 56,501 | -6.20% | 60,242 |
| camiones y autobuses | 7,289 | -2.40% | 7,472 |
| Canadá | 36,387 | -3.90% | 37,586 |
| automóviles | 27,723 | -13.70% | 34,455 |
| camiones y autobuses | 6,664 | 112.80% | 3,131 |
| Brasil | 34,379 | -8.00% | 37,385 |
| automóviles | 25,011 | -10.50% | 27,955 |
| camiones y autobuses | 9,368 | -0.70% | 9,430 |
| Italia | 32,194 | 2.00% | 31,573 |
| automóviles | 28,967 | 3.10% | 28,087 |
| camiones y autobuses | 3,227 | -7.40% | 3,486 |
| Rusia | 31,194 | 1.40% | 30,760 |
| automóviles | 19,605 | -1.10% | 19,825 |
| camiones y autobuses | 11,589 | 6.00% | 10,935 |
| España | 30,689 |  | 34,471 |
| automóviles | 25,322 |  | N.D. |
| camiones y autobuses | 5,367 |  | N.D. |
| * Estimado |
| <1>= No hay datos disponibles para 2001; posición basada en los resultados del 2000 |

| Producción Por País (Parte 2) |
| --- |
| (Llantas para autos y camiones/autobuses miles de unidades) |
|  | 2001 | Cambio Porcentual | 2000 |
| Reino Unido | 23,711 | -5.60% | 25,110 |
| automóviles | 22,000 | 0.10% | 21,984 |
| camiones y autobuses | 1,711 | -45.30% | 3,126 |
| Indonesia<1> | N.D. | -- | 22,000 |
| automóviles | N.D. | -- | 13,000 |
| camiones y autobuses | N.D. | -- | 9,000 |
| Polonia | 19,900 | 7.60% | 18,500 |
| automóviles | 17,100 | 4.30% | 16,400 |
| camiones y autobuses | 2,700 | 28.60% | 2,100 |
| India | 19,554 | 4.60% | 18,688 |
| automóviles | 7,481 | 10.00% | 6,813 |
| camiones y autobuses | 12,073 | 1.70% | 11,875 |
| Taiwan | 16,327 | -4.40% | 17,072 |
| automóviles | N.D. | -- | N.D. |
| camiones y autobuses | N.D. | -- | N.D. |
| Turquía | 15,078 | 4.70% | 14,400 |
| automóviles | N.D. | -- | 11,500 |
| camiones y autobuses | N.D. | -- | 2,900 |
| Mundial | N.D. | -- | 1,165,000 |
| automóviles | N.D. | -- | 837,000 |
| camiones y autobuses | N.D. | -- | 328,000 |

Fuente: Tire Busines Subscriber Databook Databook, con información de  International Rubber Study Group;

Rubber MaManufacturers Association; Rubber Association of Canada; Japan Automobile Tire Manufacturers Association; Korea Tire ManufManufacturers Association; ANIP (National Tire Industry Association - Brazil); Consorcio Nacional de Industriales del Caucho España; Cámara Nacional de la Industria Hulera - Mexico;

Automobile Tire Manufacturers Association –India

- Otra región de importancia en la industria hulera y en particular en el mercado de las llantas es el de la Unión Europea y los países del este de ese continente. Tanto el marcado de Estados Unidos como el de la Unión Europea se consideran en un estado de saturación y parte de la estrategia de desarrollo de las compañías llanteras está en los mercados en expansión, especialmente en China y el este europeo. En todo caso para el análisis que se hace en este estudio se ofrecen en los cuadros siguientes los datos relevantes de la industria en Europa, como parte del entorno de las consideraciones sobre el estado de esta actividad, la operación de las empresas y las opciones en México.

El Cuadro 7 indica la producción anual de llantas para automóvil  en cinco países europeos, en el total de la Unión Europea y en las economías del este, incluida Turquía, lo que muestra la conformación de este mercado en el periodo 1998 a 2001. El Cuadro 8 da las cifras de la producción de llantas de camión en el mismo lapso y para el mismo grupo de países.  Los Cuadros 9 a 12 contienen los datos de importación y exportación en aquella región, una vez más para el caso de las llantas para autos y camiones y en los mismos años. El Cuadro 13 consigna los volúmenes de  ventas para distintos tipos de llantas en 2000 y 2001 de todas las marcas y el Cuadro 14 indica los pronósticos de ventas hasta 2005 partiendo de los datos de 1998 e indicando aquellas de equipo original y de reemplazo. El Cuadro 15 lista a los principales productores de llantas según las cifras del año 2000 presentadas en millones de dólares para cada una de las empresas, así como su participación en el mercado. El Cuadro 16 tiene la información de los principales productores de bienes de hule de tipo general (general rubber goods GRG) para 2001, con su origen corporativo y las ventas en millones de dólares.

LA INDUSTRIA LLANTERA EN EUROPA

CUADRO 7

Producción anual de llantas para automóvil

(miles de unidades)

|  | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Francia | 60,000 | 59,000 | 60,000 | 58,000 |
| Alemania | 49,500 | 50,500 | 53,000 | 56,000 |
| Italia | 31,000 | 29,000 | 28,000 | 29,000 |
| España |  | 32,000 | 34,500 |  |
| Reino Unido | 31,000 | 27,000 | 22,000 |  |
| TOTAL EU | 231,000 | 229,000 | 231,000 |  |
| Polonia | 12,500 | 12,500 | 16,500 | 17,000 |
| Rumania | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 2,000 |
| Turquía | 11,000 | 8,500 | 11,500 |  |

Fuente: European Association of the Rubber Industry

CUADRO 8

Producción anual de llantas para camión

(miles de unidades)

|  | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Francia | 7,500 | 8,000 | 7,500 | 6,500 |
| Alemania | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 9,500 |
| Italia | 3,500 | 4,000 | 3,500 | 3,000 |
| España |  |  |  |  |
| Reino Unido | 3,500 | 3,500 | 3,000 |  |
| Polonia | 1,700 | 2,000 | 2,500 | 2,500 |
| Rumania | 550 | 350 | 350 | 300 |
| Turquía | 2,500 | 2,000 | 3,000 |  |

Fuente: European Association of the Rubber Industry

Francia y Alemania son los principales productores de llantas en Europa. Francia es el primer productor europeo de llantas de automóvil mientras que Alemania es el principal productor de llantas para camión. Desde 1997, la producción alemana de llantas para automóvil y camión ha estado aumentando en comparación con la situación francesa. La producción de llantas para automóvil de Estados Unidos es cuatro veces la producción francesa.

CUADRO 9

Importación de llantas para automóvil

(miles de unidades)

|  | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bélgica-Luxemburgo | 15,500 | 15,400 | 16,900 | 17,200 |
| Francia | 31,000 | 30,500 | 32,600 | 32,200 |
| Alemania | 42,700 | 46,900 | 54,800 | 52,200 |
| Italia | 33,100 | 24,200 | 24,800 | 25,500 |
| Holanda | 15,400 | 14,500 | 15,400 | 14,100 |
| Reino Unido | 28,500 | 28,400 | 33,800 | 31,000 |
| TOTAL | 166,200 | 159,900 | 178,300 | 172,200 |
| Japón | 11,900 | 10,300 | 10,500 | 11,300 |
| Estados Unidos | 54,800 | 67,000 | 74,300 | 64,500 |

Fuente: European Association of the Rubber Industry

CUADRO 10

Importaciones de llantas para camión

(miles de unidades)

|  | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bélgica-Luxemburgo | 1,200 | 1,600 | 1,900 | 1,700 |
| Francia | 2,900 | 2,900 | 3,000 | 3,150 |
| Alemania | 4,850 | 5,000 | 5,200 | 5,100 |
| Italia | 4,150 | 3,600 | 4,000 | 4,000 |
| Holanda | 2,300 | 2,200 | 2,350 | 2,300 |
| Reino Unido | 3,000 | 2,800 | 5,000 | 2,750 |
| TOTAL | 18,400 | 18,100 | 21,450 | 19,000 |
| Japón | 1,050 | 1,300 | 1,000 | 1,000 |
| Estados Unidos | 17,300 | 20,700 | 19,700 | 20,500 |

Fuente: European Association of the Rubber Industry

Las importaciones y las exportaciones de llantas son muy diferentes en los países europeos y también dependen del tipo de llantas. Los países europeos exceptuando a Francia y España, tienen un nivel de importaciones superior al nivel de exportaciones.

CUADRO 11

Exportaciones de llantas para automóvil

(miles de unidades)

|  | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bélgica-Luxemburgo | 6,300 | 6,500 | 6,450 | 5,700 |
| Francia | 47,050 | 44,300 | 46,550 | 43,450 |
| Alemania | 30,400 | 32,250 | 36,000 | 37,250 |
| Italia | 21,250 | 22,100 | 22,900 | 23,350 |
| Holanda | 11,200 | 8,350 | 11,300 | 8,750 |
| Reino Unido | 18,250 | 17,100 | 15,350 | 14,450 |
| TOTAL | 134,450 | 130,600 | 138,550 | 132,950 |
| Japón | 39,200 | 41,000 | 40,450 | 38,850 |
| Estados Unidos | 34,850 | 31,500 | 34,300 | 33,050 |

Fuente: European Association of the Rubber Industry

CUADRO 12

Exportación de llantas para camión

(miles de unidades)

|  | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bélgica-Luxemburgo | 2,250 | 2,850 | 3,250 | 3,000 |
| Francia | 5,700 | 5,700 | 6,000 | 5,600 |
| Alemania | 5,900 | 6,850 | 7,300 | 6,850 |
| Italia | 2,700 | 3,000 | 2,900 | 3,100 |
| Holanda | 950 | 950 | 900 | 850 |
| Reino Unido | 4,850 | 4,750 | 3,600 | 2,900 |
| TOTAL | 22,350 | 24,100 | 23,950 | 22,300 |
| Japón | 12,250 | 12,500 | 12,150 | 11,550 |
| Estados Unidos | 9,100 | 9,500 | 9,900 | 9,100 |

Fuente: European Association of the Rubber Industry

Las exportaciones europeas de llantas son muy diferentes de país a país. Francia es el primer exportador de llantas para automóvil antes que Japón y Estados Unidos. Las exportaciones de Reino Unido han ido decreciendo. Alemania es el primer exportador de llantas para camión pero solamente a nivel europeo. Bélgica, Francia y Alemania han estado importando más llantas para camión que sus importaciones de camión.

CUADRO 13

Ventas de llantas en Europa (todas las marcas)

(miles de unidades)

|  | 2000 | 2001 | Variación % |
| --- | --- | --- | --- |
| Automóvil | 139,000 | 140,000 | 0.5 |
| 4 X 4 | 3,500 | 4,100 | 19.0 |
| Camión | 19,700 | 19,600 | -0.5 |
| Agrícola | 2,500 | 2,200 | -7.5 |

Fuente: European Association of the Rubber Industry

En 2001, no ocurrieron cambios reales en las ventas de llantas, comparando con 2000: las ventas de llantas para automóvil tuvieron un leve aumento (0.5%) y las de llantas para camión una disminución (-0.5%). Solamente las ventas de llantas para 4x4 continuaron creciendo hasta 19%. El mercado europeo de refacciones para 4X4 y el de llantas para camión ligero representaron el 24% del mercado global.

CUADRO 14

Pronósticos de ventas de llantas para automóvil en Europa occidental, 1998-2005

(millones de unidades)

|  | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Equipo original | 70 | 70 | 70 | 68.5 | 68 | 68 | 68 | 67 |
| Reemplazo | 132 | 133.5 | 134.5 | 135.5 | 136.5 | 137.5 | 139 | 141 |
| TOTAL | 202 | 203.5 | 204.5 | 204 | 204.5 | 205.5 | 207 | 208 |

Fuente: European Association of the Rubber Industry

CUADRO 15

Principales productores de llantas en 2000

(millones de dólares)

| Posición | Compañía | Matríz | Rotación 1999 | Participación % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bridgestone | Japón | 13,750 | 20 |
| 2 | Michelin | Francia | 13,200 | 19 |
| 3 | Goodyear-Dunlop | Estados Unidos | 12,725 | 18 |
| 4 | Continental | Alemania | 4,955 | 7 |
| 5 | Sumitomo | Japón | 2,783 | 4 |
| 6 | Pirelli | Italia | 2,600 | 4 |
| 7 | Yokohama | Japón | 2,514 | 4 |
| 8 | Cooper | Estados Unidos | 1,803 | 3 |
| 9 | Toyo | Japón | 1,323 | 2 |
| 10 | Kumho | Corea del Sur | 1,235 | 2 |

Fuente: European Association of the Rubber Industry

CUADRO 16

Principales productores de GRG en 2001

(millones de dólares)

| Posición | Compañía | Matriz | Rotación 2001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hutchinson S.A. | Francia | 2,156 |
| 2 | Bridgestone Corp. | Japón | 2,065 |
| 3 | Freudenberg Group | Alemania | 2,060 |
| 4 | Tomkins plc | Reino Unido | 1,885 |
| 5 | Parker Hannofin Corp. | Estados Unidos | 1,500 |
| 6 | Cooper Tire & Rubber Co. | Estados Unidos | 1,477 |
| 7 | Trelleborg AB | Suecia | 1,446 |
| 8 | Continental AG | Alemania | 1,269 |
| 9 | Federal-Mogul-Corp. | Estados Unidos | 1,160 |
| 10 | Goodyear Tire & Rubber Co. | Estados Unidos | 1,122 |

Fuente: European Association of the Rubber Industry

36% de las compañías de GRG pertenecen a la Unión Europea. 34% de las matrices están en Estados Unidos. 28% se implementan en Japón.

I.4) Algunas consideraciones sobre el mercado de las llantas

- La distribución regional del mercado de las llantas expresa la capacidad de penetración de las principales empresas y hasta un cierto acuerdo implícito de segmentación. Goodyear opera principalmente en el continente americano en donde concentra 54% de sus ventas en Estados Unidos y Canadá; Michelin lo hace en Europa y África con la mitad del mercado francés y Bridgestone en la zona Asia – Pacífico con más de 40% de sus ventas en Japón. La estrategia de penetración de nuevos mercados ha ido cambiando en general, desde la exportación directa de llantas hasta el movimiento de inversiones que significan la propiedad de instalaciones productivas en los mercados que se definen como objetivos. La adquisición de empresas por las corporaciones más grandes ha dado lugar al hecho que la composición de la oferta en los mercados más grandes sea tal que, por ejemplo, en Estados Unidos el volumen de las llantas producidas por empresas extranjeras operando internamente es ya mayor que las provenientes de todos los productores estadounidenses en su conjunto.

Esto indica que las estrategias marcan una expansión internacional de los principales productores aun a expensas de su posición predominante en su mercado nativo, lo que se asocia con una tendencia aun favorable para la adquisición de las fábricas más pequeñas. Esto expresa el movimiento hacia la globalización de las marcas y el control de segmentos del mercado mundial de llantas en los distintos países. Las pautas del mercado muestran, entonces, que: i) se prefiere localizarse en un determinado espacio que exportar al mismo, especialmente en las áreas de mayor crecimiento como son Asía y Europa oriental; ii) se tiende a asegurar una porción del mercado en cada país o región y iii) se convierte a los mercados en un gran sistema de funcionamiento de tipo de producción “just in time”.

El carácter oligopólico de la industria muestra un patrón de funcionamiento en el que las empresas más grandes del sector afianzan su posición competitiva en su propio país y, luego, el mercado se divide entre  dos o tres de las mayores corporaciones. Así se advierte que en varios países de América Latina la producción de llantas se comparte entre Bridgestone y Michelin en Colombia;  Bridgestone y Goodyear en Venezuela y en Chile; en Brasil que es un mercado más grande están Bridgestone, Goodyear, Michelin y Pirelli. Una situación similar se da en los países desarrollados que no tienen multinacionales en el sector como sucede en Reino Unido y España donde la producción la realizan los mayores productores mundiales que no son nacionales. En el caso de Rusia se ha mantenido activa la empresa Nizhnekamskshina, que no aceptó la alianza con ningún productor foráneo.

- La industria hulera opera ahora en condiciones de mercado que resultan favorables puesto que coinciden, como ya se señaló, las áreas en que se da el mayor crecimiento en la venta de llantas con las de menores costos, es decir que la expansión del consumo coincide espacialmente con la producción a menores costos. Así, por ejemplo, en el caso de Rumania que tiene una población de 22 millones de personas, el salario es una décima parte que en los países de Europa Occidental, además que la cercanía geográfica con los mercados de reposición permite aprovechar los menores costos de transporte. Una situación similar se da en China donde se prevé un rápido incremento en la venta de vehículos del orden de 1 millón de unidades en 2002 (40% más que en 2000). A esto se suma la mayor demanda de productos de hule, asociados con la producción de calzado y otros usos. En ese país ya están operando Goodyear, Bridgestone, Michelin y Sumitomo cuya producción se destina al creciente mercado interno y, también, a la exportación.

La localización de la producción de llantas en áreas de bajos costos le da a este segmento de la industria hulera una configuración particular, asociada con los costos de transporte y la diferencia en las especificaciones de los distintos tipos de llantas. Esto hace que las corrientes de comercio muestren casos como el de México en el que más de 70% de las llantas de autos y de camiones ligero y pesados  se importen desde Estados Unidos, mientras que en ese país menos de 30% de las de uso automotriz son importadas y si se restan las que provienen de Canadá la cifra se reduce a 10 por ciento. Las importaciones desde China han crecido 18% en los últimos años y las de Brasil cayeron 21%, lo que constituye una manifestación del modo en que funciona el mercado global.

A finales de 2002 se reportaba que las empresas llanteras habían destinado en conjunto más de 1,600 millones de dólares en el año para la expansión y modernización de sus plantas, cifra que contrastaba de modo significativo con la asignación del año anterior de apenas unos cuantos cientos de millones de dólares. Los proyectos de expansión se estiman en una producción de más de 100 mil unidades diarias, aunque el cierre de factorías en 2001 y parte de 2002 habían cortado la producción en un orden de 95,000 unidades diarias.

Entre los principales aumentos recientes en la capacidad productiva destacan las siguientes (los datos provienen de la información disponible en Tire Busines Subscriber Databook.

  - Bridgestone: 250 millones en los próximos dos años. 40 millones en Japón para incrementar 5,000 unidades al día; Tailandia, 80 millones con aumentote 55%  hasta llegar a 28 mil unidades al final de 2004; Indonesia, 8 millones una adición de 20% hasta 18,000 unidades diarias; China, 8 millones hasta llegar a 14,000 unidades; Polonia, 60 millones hasta 15,000 unidades; Costa Rica, 40 millones para producir 13,500 llantas a fines de 2004; México, 8 millones para producir en Cuernavaca hasta 14,000 unidades y Canadá, 22.5 millones para extender el tipo de llantas por tamaño y tipos para autos, camiones y vehículos utilitarios.

  - Goodyear: destinó 500 millones en tres proyectos principales. Oklahoma, 250 millones en 4 años para producir llantas radiales; 120 millones en Topeka para mejorar la calidad en los próximos 5 años; en China 120 millones hasta 2006 para casi triplicar la capacidad de producción en la planta de Dalian y llegar a 5.3 millones de llantas y duplicar el empleo hasta 1000 personas; Nueva Zelandia en un joint venture con inversión de 5 millones de dólares para llegar a 2.4 millones de llantas por año.

  - Hankook: 250 millones de dólares en sus dos plantas en China (Jiaxing y Jiangsu) para 2010 en que se triplicaría la capacidad de producción hasta 20 millones de unidades y aumentar así las ventas en ese país a 580 millones de dólares.

  - Pirelli: Planea gastar 136 millones de dólares para aumentar la capacidad de producción de llantas radiales en su planta de Santana en Brasil, en la planta que compró en 1986 a Pneus Tropical.

  - Sumitomo: 62 millones de dólares en China para establecer una planta de llantas en sociedad con Hwa Fong Rubber  de Taiwan en Jiangsu con capacidad diaria de 5,000 unidades y con 350 trabajadores, empezando a producir en abril de 2004; Indonesia, con una segunda planta que aumentará la producción en 30% consumiendo alrededor de 2,350 toneladas métricas de hule al mes y llegar a fines de 2005 a 3,000 toneladas mensuales.

  - Michelin: 56 millones de dólares para mejorar el equipo en la planta de Ardmore, Oklahoma y 200 millones para expandir la planta en Lexington, Carolina del Sur; México, sobre 3 millones de dólares para reabrir la fábrica de Querétaro, cerrada dos años antes (La antigua Uniroyal) con capacidad diaria de producción de 6,000 unidades. Rusia, 20 millones de dólares para una nueva planta en Davydovo con capacidad anual de 2.1 millones de llantas radiales en 2005.

  - Yokohama: adquirió el control mayoritario de un joint venture  en Hangzhou, China para una planta de llantas radiales con un presupuesto de 60 millones de dólares que empezaría a producir en marzo de 2003 con capacidad inicial de 750, 000 unidades por año.

Estas adiciones a la planta productiva se contrarrestan con los cierres en algunos lugares, pero son indicativos de la dinámica de las inversiones y, también, de la localización geográfica de la producción de llantas en el mercado mundial. Al respecto conviene advertir el aumento de las inversiones en China de las principales empresas productoras y, también, el efecto de las características del comercio de llantas en el que ese país ha ido adquiriendo mayor presencia, sobre todo con los productos de bajo precio que se exportan, en particular aunque no solamente, en el segmento de especialidades y llantas industriales que se producen ahí con costos menores. Esto afecta incluso a las empresas internacionales que tienen en ese país su producción de ese tipo de llantas y que enfrentan la competencia de llantas que llegan al costo de producción local en los países más industrializados.

- En términos tecnológicos, la industria hulera dominada por la producción de llantas no muestra un escenario de cambios significativos en los productos que la componen y en su composición propia. En el caso de las llantas se consideran las que pueden rodar sin suficiente aire por causa de una ponchadura (run flat tires) y que puede significar que no haya necesidad de tener una refacción con la reducción del costo para los productores de autos. No hay indicios de una introducción masiva de este tipo de llantas y la industria parece seguir en el camino de mejorar los sistemas existentes de producción, en los que sí podrán apreciarse cambios relevantes en la próxima década. La industria debe decidir cual tecnología será la predominante antes de comprometerse con los fuertes gastos que representan su introducción y considerar los costos asociados de una obsolescencia anticipada en caso de no resultar rentable.

Las empresas más grandes de la industria han desarrollado distintas tecnologías de producción de llantas y a continuación se listan los principales impactos que tendrían en la competitividad según argumentan ellas mismas: Goodyear tiene el sistema de proceso IMPACT que podría aumentar más de 130% la productividad, con 15% menos de costo de materiales y 35% menos de costo laboral. Michelin, tiene el proceso 3CM de compuesto continuo en frío con un supuesto 85% de reducción en el el tiempo de producción, 90% menos requerimiento de espacio, la mitad de necesidad de inversión, 40% menos de uso de energía y 35% menos empleados. Bridgestone tiene los procesos TOCHIGI y ACTAS (Sistema automático de ensamblado de llantas) que podría producir 2500 llantas por día con 10 operarios y 60 diferentes tipos en el mismo proceso. Pirelli, desarrolló el proceso MIRS (Sistema robotizado modular integrado) cuyas ventajas podrían ser operar con 15% menos inversión y 25% menos costos 80% de incremento en la productividad del trabajo y un tercio menos de uso de energía y 80% menos espacio. En el caso de una empresa de menor tamaño como la Yokohama Rubber Company en conjunto con Toyo Tire usa una tecnología desarrollada por Fuji Seiko con un sistema que supuestamente reduce una quinta parte el costo de las llantas de alta precisión, que es sin costuras y con una mejor capacidad de entrega justo a tiempo.

En general, los objetivos de las nuevas tecnologías para la producción de llantas consisten en: i) reducir el uso de materias primas; ii) reducir el número de trabajadores que se requieren; iii) operar con plantas más pequeñas y compactas que faciliten la ubicación geográfica y la movilidad del producto y iv) permitir la aplicación de sistemas justo a tiempo que exijan menores costos de inicio y cierre de operaciones. Pirelli sostiene que su sistema MIRS permite fabricar en plantas de 4 mil pies cuadrados de un costo unitario de 1 millón de dólares con capacidad para producir 1 millón de llantas anualmente funcionando 24 horas diarias. Además, existe el sistema CCM (mezclado compuesto continuo) que serviría de complemento del MIRS. En todo caso no es totalmente clara la viabilidad de introducir estos nuevos procesos productivos, los tiempos en que eso podría ocurrir y su viabilidad en términos técnicos y financieros. Las decisiones al respecto dependen de las condiciones generales de producción y de costos, pero también se asocian con las estrategias de cada empresa y los mercados en que concentran sus operaciones. En ellos prevalecen distintas reglamentaciones ambientales, laborales y de seguridad, así como esquemas diversos de compensación en caso de accidentes y que tienen que ver con la estructura global de los costos.

A continuación presentamos cuatro notas sobre los desarrollos tecnológicos que están aplicando las principales empresas en la fabricación de llantas. (Esta información está disponible en la página de internet de Tire Business).

RECUADRO 1

Bridgestone: Nuevo proceso de fabricación de llantas.

Bridgestone Corporation revela un sistema revolucionario para la producción de llantas. Este sistema automatiza la secuencia completa de los procesos en la manufactura de llantas; desde el procesamiento inicial de materiales hasta la inspección final de las llantas terminadas. Es el primer sistema para la  fabricación de llantas que extiende la automatización hasta el proceso de inspección final del producto.

Este nuevo sistema de producción ha sido llamado BIRD (Desarrollo Innovativo Racional Bridgestone) Se centra en tres elementos. En primer lugar, emplea el ATMSS (Sistema Sincronizado de Manufactura de Llantas Automatizado) que sirve para automatizar e integrar los procesos desde la mezcla de las materias primas hasta la vulcanización.  En segundo lugar, el sistema usa la tecnología AIMS, (Sistema Modular de Inspección Automatizada), para inspeccionar llantas automáticamente. El tercer elemento es el FOA  (Enfoque de Orientación al Flujo) que emplea procesamientos de información autónomos para manejar el sistema.

BIRD permite una libertad sin precedentes en el diseño y desarrollo de nuevas llantas que tendrán una calidad y desempeño hasta hoy desconocidos. También permite la fabricación simultánea de diferentes clases y medidas de llantas, por lo que se pueden producir  en lotes pequeños y, por lo tanto, se logrará un gran ahorro en inventarios.

Bridgestone refinará el sistema bajo condiciones de producción en masa en una instalación piloto en Japón y después lo implantará en sus fábricas alrededor del mundo.

La configuración  integrada y compacta del sistema BIRD facilitará su uso en todas las plantas de la compañía, incluyendo las existentes en países industrializados, manteniendo su viabilidad  económica y ecológica, produciendo llantas de alta calidad en cada mercado. Todo esto provoca una mayor productividad, minimiza el consumo de energía y reduce la emisión de gases que producen el efecto invernadero.

Sumario de beneficios del sistema BIRD.

1.- Adaptabilidad para nuevas clases de llantas.

2.-.Mejoras en la calidad del producto.

3.-Reducción de tamaño de la disposición de las plantas.

4.-Producción de lotes pequeños.

5.-Reducción de tiempos muertos en producción.

6.-Aumento de la productividad.

7.-Reducción del impacto ambiental, incluyendo conservación de la energía.

8.-Potencial para desplegarlo ampliamente.

9.-Automatización de la inspección de llantas.

10.- Aumento de confianza en cada proceso.

Fuente: Tire Busines Subscriber Databook

RECUADRO 2

# Toyo y Yokohama introducen llantas de “alta precisión”.

Los fabricantes de llantas japoneses Toyo Tire & Rubber Co. Ltd. y Yokohama Rubber Co. Ltd. han empezado a usar un sistema de producción innovativo  sin costura para hacer llantas de pasajero de alta precisión para la Toyota Motor Corp.

Las compañías llanteras recientemente anunciaron que están produciendo llantas para Toyota usando tecnología desarrollada por el proveedor de materiales para llantas  japonés Fuji Seiko Co. Ltd.

Las cuatro compañías han estado trabajando juntas para promover el desarrollo del nuevo sistema a través de la fortaleza del proceso tecnológico de Fuji Seiko, el “know-how” de producción de los fabricantes de llantas y la evaluación experta del desempeño de  llantas de Toyota.

El nuevo método emplea un sistema de producción compacto, sin costura, conectando directamente los procesos involucrados. Fuji Seiko también  mejoró sus procesos de utilización de hule y metal, haciéndolos más simples y más compactos, comparados a los sistemas actuales. Este método  permite la producción de llantas de alta precisión con poca distorsión. Las llantas serán producidas y enviadas con base en un esquema “justo a tiempo”.

Los beneficios del nuevo sistema se estiman como muy numerosos, de acuerdo a los fabricantes de llantas. Las llantas que se producen son de peso ligero, más rígidas y de alta calidad, y proveen estabilidad de manejo, comodidad y muy poco ruido.

La tecnología también contiene una composición reforzada y control preciso de la forma, así como nuevos materiales – incluyendo un nuevo compuesto de hule y cuerdas de acero y textiles. Con la tecnología y el ahorro de espacio se estima que reduzcan los costos de manufactura en un rango de 20 por ciento.

La nueva tecnología aparentemente involucra el construir la llanta en su forma final, inflada, ensamblándola alrededor de un molde, antes de mandarla al proceso de vulcanizado. En el método tradicional, las llantas se fabrican desinfladas.

El grupo de cuatro compañías planea mejorar el nuevo sistema, continuando la investigación y desarrollándolo hasta lograr lo que consideran como un cambio importante en la producción de llantas  en el siglo XXI.

Fuente: Tire Business Suscriber Databook.

RECUADRO 3

# Pirelli y su nuevo proceso MIRS

El proceso MIRS (Modular Integrated Robotized System) de Pirelli, constituye una  mini-fábrica que según la empresa revoluciona la producción de llantas de alto desempeño. La nueva tecnología está basada en la explotación de tres patentes de Pirelli que datan de la  mitad de la década de 1970 y que se aplican ahora en un entorno completamente nuevo. Con ella se producirá también una llanta que puede rodar baja, operando con sensores de presión.

En un área multi-modular robotizada de 350 metros cuadrados, de procesos flexibles y fáciles de situar cerca de los mercados de consumo, usando un proceso completamente innovador, Pirelli está revolucionando las tecnologías y métodos tradicionales de la fabricación de llantas de alto desempeño.

La fabricación de la llanta se logra moviendo y orientando en diferentes direcciones el tambor sobre el cual los diferentes extrusores aplican progresivamente los componentes, depositándolos tanto en la dirección de la circunferencia como del eje. Los robots, que sujetan el tambor de un solo lado, permiten a los extrusores seguir el perfil entero del tambor.

La primera planta industrial piloto usando el proceso MIRS se previó que arrancaría en la segunda mitad del 2000 en Bicocca, cerca de Milán. En los siguientes meses se aplicaría un plan estratégico para desarrollar las mini-fábricas MIRS alrededor del mundo, planeándose cuatro: una en Alemania, otra en Estados Unidos y dos más en otros lugares.

La inversión total proyectada es de  250 millones de Euros en los próximos cinco años, dedicada totalmente a incrementar la capacidad de producción y no a sustituir la capacidad que ya se tiene.

En el proceso MIRS, el trabajo de los robots cubre el ciclo entero de producción desde el mezclado hasta el producto terminado, sin interrupciones, sin movimientos o almacenajes de componentes semi-elaborados, sin desperdicio de energía y a alta velocidad. MIRS es capaz de producir una llanta cada tres minutos.

Con su proceso MIRS, Pirelli revolucionaría el procedimiento de manufactura de la llanta. El ciclo de producción se alimenta continuamente con elementos estandarizados semi-terminados. La llanta ya no se ensambla en operaciones discontinuas, sino que se construye por robots directamente alrededor de un tambor que las máquinas pasan de una mano mecánica a la siguiente sin parar y sin contacto humano. Los pasos del proceso de producción de la llanta se reducen drásticamente de los tradicionales catorce a solo tres.

Programas de software integrados guían  los movimientos de los robots proveyendo automáticamente los materiales, seleccionando el tambor, ensamblando la llanta, vulcanizándola y manejando el producto terminado. Solamente se indica al programa que tipo de llanta desea producir en un momento dado y se pueden alternar.

(Continúa)

El proceso de producción se determina durante la fase de diseño, mientras todos los complejos elementos geométricos se construyen a través de un incremento progresivo de su sección al envolver sucesivamente tiras de hule parcialmente traslapadas. Estas tiras se aplican al tambor durante la fase de producción, con una orientación variable predeterminada, a través del mismo software usado en la fase de diseño.

El programa que gobierna el sistema MIRS es parte de un paquete de software que, además, vigila el proceso de ingeniería, regresando a la fase inicial de diseño. Es una misma arquitectura que empezando con la definición de las especificaciones del producto, automáticamente interviene en el diseño del molde, escoge los materiales y el diseño del tambor de construcción. Este mismo software define el camino para los robots MIRS y maneja sus ciclos de trabajo. Baja los costos, mejora en mucho la calidad del producto y transforma las consideraciones acerca de la  logística.

La inversión para una mini-fábrica con una capacidad de un millón de llantas al año es de 45 a 50 millones de Euros. El objetivo del proceso y producto que ofrece la tecnología MIRS es llevar al mercado desde el 2000, empezando con clientes de equipo original, una nueva referencia en el segmento de las llantas de alto-rendimiento y las de ultra-alto-rendimiento y una respuesta adelantada de la industria a los requerimientos de movilidad total.  MIRS genera una llanta de ultra-bajo-perfil con características totalmente nuevas en términos de desempeño, confiabilidad y comodidad. En la ocasión del lanzamiento de MIRS, Pirelli anticipa los primeros tres diseños de dibujo “conceptual”, y un prototipo de una llanta que puede rodar baja con sensores telemétricos para detectar la presión. Hay, pues, una diferencia tangible del proceso MIRS con el ya conocido proceso FLEXI de producción automatizada de Pirelli.

La tecnología MIRS ha sido completamente desarrollada en el laboratorio italiano del grupo en Milán, con la cooperación de la Universidad Bicocca de Milán, especialmente en el área de cálculos matemáticos. El programa de investigación ha sido parcialmente apoyado  por el Ministero dell’Universitá e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. Las llantas se producen tradicionalmente en grandes plantas que solamente pueden ser efectivas en costos cuando se alcanzan altos niveles de saturación. La tecnología MIRS, por otro lado, se basa en “mini-fábricas” estratégicamente distribuidas en el territorio, tanto físicamente (una planta donde se necesite) y en el tiempo, (una planta cuando se necesite).

El proceso de producción completo se concentra en un área limitada, eliminando virtualmente el espacio requerido por la enorme cantidad de materiales y productos que se deben tener a mano para el proceso estándar. En el proceso estándar, de hecho, solo el 12% de los materiales son procesados en un momento dado, mientras el remanente 88% está almacenado, esperando entrar al ciclo del proceso. En el proceso MIRS sucede lo contrario, los materiales se transforman de materias primas a producto terminado sin interrupción y sin la necesidad de almacenamiento de elementos semi-terminados. Esto reduce sensiblemente los tiempos muertos del almacén de materias primas al almacén de producto terminado de seis días con el proceso estándar a 72 minutos con MIRS.

Fuente: Tire Bisuness Suscriber Databook.

II) LA INDUSTRIA HULERA EN MÉXICO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Ficha Técnica de la Rama 41: Productos de Hule

| Definición: | Los establecimientos que se clasifican en esta rama son aquellos que se dedican a la fabricación de llantas y cámaras para automóviles, bicicletas, motocicletas, camiones, maquinaria agrícola y aeronaves, así como cualquier otro tipo de equipo a partir de hule natural, sintético o recuperado. También se incluyen las actividades relativas a la vulcanización de llantas y cámaras, así como los establecimientos dedicados a la producción de calzado y otros artículos de hule, ya sea que estén destinados al consumo final o intermedio. |
| --- | --- |

| Subgrupo | Definición | Porcentaje1/ |
| --- | --- | --- |
| 4101 | Llantas y cámaras | 50.45 |
| 4111 | Vulcanización de llantas y cámaras | 8.33 |
| 4121 | Otros productos de hule, incluso calzado | 41.23 |

1/Porcentaje de composición de la rama

Fuente: Elaboración propia con información del SCNM de INEGI

Datos correspondientes a 2000

POSICIÓN RELATIVA DE LA RAMA 41

Datos anuales: 1990 -2007

| AÑO | Total | Participación porcentual | Tasa de Crecimiento |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PIB Nacional | Gran División 3 | Rama | Rama/PIB Nacional | Rama/GD 3 | PIB Nacional | Gran División 3 | Rama |
| 1990 | 1,049,063.79 | 205,524.50 | 2,114.76 | 0.20 | 1.03 | 5.07 | 6.77 | 2.78 |
| 1991 | 1,093,357.89 | 212,578.03 | 2,162.67 | 0.20 | 1.02 | 4.22 | 3.43 | 2.27 |
| 1992 | 1,133,032.12 | 221,427.42 | 2,218.63 | 0.20 | 1.00 | 3.63 | 4.16 | 2.59 |
| 1993 | 1,155,132.19 | 219,934.04 | 2,009.34 | 0.17 | 0.91 | 1.95 | -0.67 | -9.43 |
| 1994 | 1,206,135.04 | 228,891.64 | 2,116.49 | 0.18 | 0.92 | 4.42 | 4.07 | 5.33 |
| 1995 | 1,131,752.76 | 217,581.70 | 1,901.37 | 0.17 | 0.87 | -6.17 | -4.94 | -10.16 |
| 1996 | 1,190,075.55 | 241,151.93 | 2,233.41 | 0.19 | 0.93 | 5.15 | 10.83 | 17.46 |
| 1997 | 1,270,744.07 | 265,113.42 | 2,458.96 | 0.19 | 0.93 | 6.78 | 9.94 | 10.10 |
| 1998 | 1,334,586.48 | 284,642.71 | 2,763.73 | 0.21 | 0.97 | 5.02 | 7.37 | 12.39 |
| 1999 | 1,382,935.52 | 296,631.31 | 2,767.36 | 0.20 | 0.93 | 3.62 | 4.21 | 0.13 |
| 2000 | 1,474,625.47 | 316,899.85 | 2,821.89 | 0.19 | 0.89 | 6.63 | 6.83 | 1.97 |
| 2001 | 1,470,494.35 | 304,525.50 | 2,254.18 | 0.15 | 0.74 | -0.28 | -3.90 | -20.12 |
| 2002* | 1,486,855.74 | 305,070.85 | 2,063.73 | 0.14 | 0.68 | 1.11 | 0.18 | -8.45 |
| 2003 | 1,522,873.71 | 319,487.22 | 2,129.17 | 0.14 | 0.67 | 2.42 | 4.73 | 3.17 |
| 2004 | 1,584,925.21 | 336,552.09 | 2,288.86 | 0.14 | 0.68 | 4.07 | 5.34 | 7.50 |
| 2005 | 1,676,269.00 | 360,596.21 | 2,439.92 | 0.15 | 0.68 | 5.76 | 7.14 | 6.60 |
| 2006 | 1,734,759.20 | 379,439.52 | 2,544.84 | 0.15 | 0.67 | 3.49 | 5.23 | 4.30 |
| 2007 | 1,820,827.85 | 403,977.41 | 2,766.24 | 0.15 | 0.68 | 4.96 | 6.47 | 8.70 |
| Millones de pesos 1993 |  |  |  |  |  |  |  |
| *proyección |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Promedio | Rama/PIB Nacional | Rama/GD 3 | PIB Nacional | GD 3 | Rama |
| 1996-2001 | 0.19 | 0.90 | 4.49 | 5.88 | 3.66 |
| 2002-2007 (proyección) | 0.14 | 0.68 | 3.64 | 4.85 | 3.64 |
| Fuente: INEGI y Modelo Regional, SIREM |  |  |  |  |  |  |

POSICIÓN RELATIVA DE LA RAMA 41

Datos Trimestrales: 2002-2002

| Período | Total | Participación Porcentual | Tasa de Crecimiento |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PIB Nacional | Gran División 3 | Rama | Rama/PIB Nacional | Rama/GD 3 | PIB Nacional | Gran División 3 | Rama |
| 2000/01 | 1,443,482.45 | 309,266.93 | 3,087.98 | 0.21 | 1.00 | 7.45 | 9.58 | 12.37 |
| 2000/02 | 1,485,361.62 | 320,800.95 | 2,915.31 | 0.20 | 0.91 | 7.38 | 7.07 | 6.88 |
| 2000/03 | 1,450,929.07 | 323,574.50 | 2,902.28 | 0.20 | 0.90 | 7.09 | 7.02 | 1.39 |
| 2000/04 | 1,517,171.63 | 314,357.01 | 2,353.18 | 0.16 | 0.75 | 4.74 | 3.98 | -13.54 |
| 2001/01 | 1,471,857.08 | 305,244.98 | 2,639.11 | 0.18 | 0.86 | 1.97 | -1.30 | -14.54 |
| 2001/02 | 1,487,113.57 | 309,613.04 | 2,076.77 | 0.14 | 0.67 | 0.12 | -3.49 | -28.76 |
| 2001/03 | 1,428,659.48 | 305,119.26 | 2,209.50 | 0.15 | 0.72 | -1.53 | -5.70 | -23.87 |
| 2001/04 | 1,493,036.03 | 298,655.66 | 2,068.35 | 0.14 | 0.69 | -1.59 | -4.99 | -12.10 |
| 2002/01 | 1,442,771.59 | 288,304.69 | 1,937.27 | 0.13 | 0.67 | -1.98 | -5.55 | -26.59 |
| 2002/02 | 1,518,080.86 | 316,333.49 | 2,143.23 | 0.14 | 0.68 | 2.08 | 2.17 | 3.20 |
| 2002/03 | 1,450,821.41 | 313,884.31 | 2,280.20 | 0.16 | 0.73 | 1.55 | 2.87 | 3.20 |
| 2002/04* | 1,545,018.78 | 317,029.11 | 2,184.17 | 0.14 | 0.69 | 3.48 | 6.15 | 5.60 |
| *proyección |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Millones de pesos 1993 |  |  |  |  |  |  |  |

Fuente: INEGI y Modelo Regional, SIREM

Localización de la rama 41 a escala regional

| Estado | Tasa de crecimiento | Participación estatal | Contribución estatal al |
| --- | --- | --- | --- |
|  | promedio anual | en el PIB de la rama | crecimiento de la rama |
|  | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2002 |
| Aguascalientes | -20.93 | -7.55 | 1.21 | 1.22 | -0.25 | -0.09 |
| Baja California | -6.38 | -13.23 | 0.67 | 0.64 | -0.04 | -0.08 |
| Baja California Sur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Campeche | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chiapas | -5.25 | -4.38 | 0.22 | 0.23 | -0.01 | -0.01 |
| Chihuahua | -3.25 | -8.73 | 1.94 | 1.94 | -0.06 | -0.17 |
| Coahuila | -10.73 | -3.23 | 2.79 | 2.95 | -0.30 | -0.10 |
| Colima | -4.24 | -4.96 | 0.19 | 0.20 | -0.01 | -0.01 |
| Distrito Federal | -10.58 | -10.83 | 22.72 | 22.13 | -2.41 | -2.40 |
| Durango | -16.04 | -4.43 | 1.65 | 1.73 | -0.27 | -0.08 |
| Guanajuato | -8.05 | -16.74 | 5.94 | 5.40 | -0.48 | -0.90 |
| Guerrero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Hidalgo | -4.99 | -8.92 | 4.03 | 4.01 | -0.20 | -0.36 |
| Jalisco | -52.06 | -7.10 | 11.41 | 11.57 | -5.94 | -0.82 |
| México | -23.86 | -8.97 | 17.20 | 17.10 | -4.10 | -1.53 |
| Michoacán | -9.15 | -3.06 | 1.91 | 2.02 | -0.17 | -0.06 |
| Morelos | -7.34 | -7.07 | 3.08 | 3.13 | -0.23 | -0.22 |
| Nayarit | -4.84 | -7.56 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | -0.01 |
| Nuevo León | -3.42 | -5.45 | 3.59 | 3.70 | -0.12 | -0.20 |
| Oaxaca | -13.84 | -8.70 | 2.41 | 2.41 | -0.33 | -0.21 |
| Puebla | -9.99 | -7.29 | 1.64 | 1.66 | -0.16 | -0.12 |
| Querétaro | -17.96 | -2.01 | 5.42 | 5.80 | -0.97 | -0.12 |
| Quintana Roo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| San Luis Potosí | -10.81 | -6.67 | 6.13 | 6.25 | -0.66 | -0.42 |
| Sinaloa | 1.05 | -8.58 | 0.68 | 0.68 | 0.01 | -0.06 |
| Sonora | -7.58 | -11.92 | 0.38 | 0.36 | -0.03 | -0.04 |
| Tabasco | -3.07 | -6.38 | 0.52 | 0.54 | -0.02 | -0.03 |
| Tamaulipas | -0.40 | -7.27 | 1.37 | 1.39 | -0.01 | -0.10 |
| Tlaxcala | -3.04 | -4.74 | 0.30 | 0.31 | -0.01 | -0.01 |
| Veracruz | 11.23 | -7.26 | 1.85 | 1.88 | 0.21 | -0.14 |
| Yucatán | 7.52 | -5.76 | 0.67 | 0.69 | 0.05 | -0.04 |
| Zacatecas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nacional | -20.12 | -8.45 | 100.00 | 100.00 | -20.12 | -8.45 |
| Fuente: Modelo Regional, SIREM |  |  |  |  |  |

Concentración del PIB de la rama 41 en los

principales estados

| Estados principales |
| --- |
| 2002 |
| Estado | Participación estatal en el PIB de la rama |
| Nacional | 100.00 |
| Distrito Federal | 22.13 |
| México | 17.10 |
| Jalisco | 11.57 |
| San Luis Potosí | 6.25 |
| Querétaro | 5.80 |
| Guanajuato | 5.40 |
| Hidalgo | 4.01 |
| Nuevo León | 3.70 |
| Morelos | 3.13 |
| Coahuila | 2.95 |

Fuente: Modelo Regional, SIREM

Financiamiento Bancario a la rama 41

Total

| Datos trimestrales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saldos en millones de pesos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodo | Total | Crecimiento | Participación porcentual | Estructura por tipo de Banca/Crédito | Estructura por tipo de Banca/Cartera Vencida |
|  | Crédito | Cartera Vencida | Morosidad | Crédito | Cartera Vencida | Morosidad | Crédito Rama/Crédito Total | Cartera Vencida/ Cartera Vencida Total | Banca Comercial | Banca de Desarrollo | Banca Comercial | Banca de Desarrollo |
| 2000/I | 1,326.00 | 304.00 | 22.93 | 32.07 | -10.59 | -32.30 | 0.10 | 0.10 | 99.92 | 0.08 | 100.00 | 0.00 |
| 2000/II | 1,479.00 | 299.00 | 20.22 | 28.50 | -17.86 | -36.07 | 0.10 | 0.11 | 99.93 | 0.07 | 100.00 | 0.00 |
| 2000/III | 1,293.00 | 279.00 | 21.58 | 7.75 | -25.99 | -31.32 | 0.09 | 0.11 | 99.92 | 0.08 | 100.00 | 0.00 |
| 2000/IV | 1,025.00 | 207.00 | 20.20 | -37.19 | -42.50 | -8.45 | 0.08 | 0.08 | 99.90 | 0.10 | 100.00 | 0.00 |
| 2001/I | 1,668.00 | 189.00 | 11.33 | 25.79 | -37.83 | -50.58 | 0.13 | 0.08 | 99.94 | 0.06 | 100.00 | 0.00 |
| 2001/II | 1,785.00 | 177.00 | 9.92 | 20.69 | -40.80 | -50.95 | 0.14 | 0.07 | 99.94 | 0.06 | 100.00 | 0.00 |
| 2001/III | 1,525.00 | 310.00 | 20.33 | 17.94 | 11.11 | -5.79 | 0.12 | 0.13 | 99.93 | 0.07 | 100.00 | 0.00 |
| 2001/IV | 1,423.00 | 155.00 | 10.89 | 38.83 | -25.12 | -46.06 | 0.11 | 0.07 | 99.93 | 0.07 | 100.00 | 0.00 |
| 2002/I | 1,548.00 | 156.00 | 10.08 | -7.19 | -17.46 | -11.06 | 0.12 | 0.08 | 99.94 | 0.06 | 100.00 | 0.00 |
| 2002/II | 1,237.00 | 160.00 | 12.93 | -30.70 | -9.60 | 30.44 | 0.10 | 0.08 | 99.84 | 0.16 | 100.00 | 0.00 |
| 2002/III | 1,324.46 | 171.18 | 12.92 | -13.15 | -44.78 | -36.42 | 0.10 | 0.08 | 99.92 | 0.08 | 100.00 | 0.00 |
| 2002/IV | 1,359.89 | 164.40 | 12.09 | -4.44 | 6.06 | 10.98 | 0.10 | 0.08 | 99.93 | 0.07 | 100.00 | 0.00 |

Fuente: Banxico y Modelo Sectorial de SIREM

Inversión Extranjera Directa

| Miles de dólares |  |  |
| --- | --- | --- |
| Año | Inversión Extranjera Directa | Participación | Índice de Penetración |
|  |  | IED Rama/IED Total |  |
| 1994 | 1,088.60 | 0.01 | 0.17 |
| 1995 | 3,591.60 | 0.04 | 0.73 |
| 1996 | 4,680.80 | 0.06 | 0.78 |
| 1997 | 1,869.70 | 0.02 | 0.27 |
| 1998 | 1,291.00 | 0.02 | 0.17 |
| 1999 | -4,602.10 | -0.04 | -0.60 |
| 2000 | 17,332.70 | 0.14 | 2.16 |
| 2001 | 13,023.30 | 0.28 | 1.93 |

Fuente: Secretaría de Economía

Acumulado (1994-2001)

| Miles de dólares |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inversión Extranjera Directa | Participación | Índice de Penetración |
|  | IED Rama/IED Total |  |
| 38,275.60 | 0.05 | 0.70 |

Fuente: Secretaría de Economía

Establecimientos y empleo en los estados que concentran la actividad

| Establecimientos en los 10 principales estados |
| --- |
| Estado | Micro | Pequeña | Mediana | Grande |
| Distrito Federal | 129 | 32 | 18 | 4 |
| México | 128 | 42 | 33 | 8 |
| Jalisco | 112 | 58 | 30 | 4 |
| San Luis Potosí | 15 | 8 | 6 | 4 |
| Querétaro | 7 | 0 | 9 | 0 |
| Guanajuato | 201 | 80 | 33 | 4 |
| Hidalgo | 18 | 6 | 3 | 0 |
| Nuevo León | 81 | 20 | 12 | 0 |
| Morelos | 13 | 4 | 6 | 8 |
| Coahuila | 12 | 4 | 3 | 0 |
| Empleo en los 10 principales estados |  |  |
| Estado | Micro | Pequeña | Mediana | Grande |
| Distrito Federal | 1121 | 941 | 1569 | 1260 |
| México | 1176 | 1144 | 2489 | 1544 |
| Jalisco | 1004 | 1592 | 1767 | 871 |
| San Luis Potosí | 106 | 299 | 610 | 701 |
| Querétaro | 70 | 0 | 450 | 0 |
| Guanajuato | 1785 | 2126 | 1771 | 567 |
| Hidalgo | 220 | 140 | 275 | 0 |
| Nuevo León | 712 | 487 | 659 | 0 |
| Morelos | 98 | 102 | 460 | 1317 |
| Coahuila | 102 | 82 | 274 | 0 |

Fuente: SIREM Empresas.

iII) LA INDUSTRIA HULERA EN MÉXICO

ESTRUCTURA Y EVOLUCIÓN RECIENTE

## III.1. Perfil productivo

III.1.1 Los productos básicos

Existen dos tipos de hule: natural  y sintético. El primero se obtiene a partir de una secreción que mana del tronco de algunas especies de árboles por medio de cortaduras provocadas en la corteza. Casi la totalidad del hule natural lo produce el árbol llamado Hevea brasiliensis, también conocido como árbol del hule. Este tipo de árbol necesita para su desarrollo clima húmedo y caliente además de suelos ácidos y bien drenados.

El hule se transforma en latex concentrado, hoja ahumada (Ribbed Smoked Sheet), hules técnicamente especificados, crepé blanco o pálido y marrón. Una parte del latex recolectado se destina a la preparación del lates concentrado, para ser usado en forma líquida  por la industria transformadora. La hoja ahumada o RSS se clasifica en varias categorías, de la 1 a la 5 conforme a su calidad. Los hules técnicamente especificados son granulados en el proceso de limpiarlos y luego son compactados e identificados según el país de origen: hule malasio SMR (Standard Malasian Rubber), el de Indonesia (Standard Indonesian Rubber), etc. A esta clasificación se agregan términos numéricos (10, 20 y 50) para indicar su diferente calidad, así como denominaciones como CV, LV, L y otras, que se refieren al grado de viscosidad y coloración.

El hule sintético es creado mediante procesos químicos y puede presentar algunas propiedades similares a las del hule natural. La producción de este tipo de hule se hace a partir de los derivados del petróleo y los procesos de la petroquímica. Hay dos grandes clasificaciones de hule sintético, los de propósito general y particular. Las propiedades de los dos difieren en cuanto a la resistencia a temperatura, carburantes e intemperie.

El mas importante es el hule SBR (Styrene-butadiene rubber ) que consiste en tres partes de butadieno y una de estireno. Éste mismo puede ser preparado para propósitos particulares haciéndolo resistente al calor y a algunos combustibles, estas características peculiares son de gran utilidad tanto en la industria como en el uso domestico. El hule sintético se consume en mayor proporción que el natural.

En el país se produce y se exporta:

- Polibutadieno estireno (hule sólido)

- Polibutadieno estireno (látex)

- Polibutadieno (hule sólido)

- Polibutadieno acrilonitrilo

Por razones tecnológicas los hules sintéticos que se importan son:

- Hule butilo (sólido)

- Cloropreno (sólid)

- Polietileno propileno (sólido)

- Poliisoprileno (sólido)

- Cloropreno  (látex)

- Polibutadieno acrilonitrilo (sólido)

- Tioplastos (sólido y látex)

III.1.2 El proceso productivo

En este apartado solo se hace una mención muy general y de índole indicativa del proceso. Los productores procesan el hule sintético y el hule natural casi de la misma manera. El proceso es completado en cuatro pasos.

- Laminación: solo se aplica al hule seco y su propósito es hacerlo más suave y fácil de moldear

- Mezclado: esta etapa es en la que se añaden diversos ingredientes con el propósito de hacerlo más resistente y elástico.

- Formado: se usa apara darle forma al producto final y dependiendo de su propósito particular se emplean varios métodos: extrucción, moldeado e inmersión.

- Finalmente la vulcanización es el ultimo paso en el proceso de preparado y moldeado.

# III.1.3 La cadena productiva del hule

Para describir la cadena productiva de la industria hulera se toma como referencia la información de la Secretaría de Economía. La producción de hule natural comienza con el cultivo del árbol y la extracción de la secreción, o bien, con la fabricación de productos químicos que sirven de insumos en el caso del hule sintético. La producción intermedia la conforman precisamente el hule natural y el hule sintético, así como la fabricación de fibras y resinas sintéticas. La producción final  consiste en la fabricación de llantas y cámaras, de material para su renovación así como la elaboración de una enorme gama de productos diversos de hule, entre los que están los que conciernen a este estudio y que son los productos moldeados y las empaquetaduras.

##### DIAGRAMA 1

Fuente: Información del SIEM.

En la cadena productiva más completa del hule se identifican once eslabones, comenzando por los cultivos perennes de zonas tropicales y la fabricación de productos petroquímicos básicos que son los insumos para la obtención respectivamente del hule natural y del hule sintético, las fibras químicas, las resinas sintéticas y plastificantes.  Estos son, a su vez los insumos para las actividades industriales que forman parte de la rama 41 Productos de Hule, que en este caso se agrupan en: fabricación de llantas y cámaras, revitalización de llantas y cámaras y fabricación de piezas y artículos de hule natural o sintético. La parte final de la cadena es la que corresponde al comercio de esos productos. Existen tres eslabones más  que conciernen a los materiales utilizados en la industria hulera y que forman parte relevante de la cadena de producción, en tanto que su abastecimiento en relación con los precios, las cantidades y la disponibilidad afectan la estructura de costos de las empresas, su rentabilidad y las condiciones competitivas generales de la industria. Estos eslabones son los que tienen que ver con la fabricación de productos químicos básicos orgánicos, básicos inorgánicos y la fabricación de colorantes y pigmentos. Debe notarse que esta cadena cumple con los propósitos de información y de promoción definidos por la Secretaría de Economía y, en ese sentido, constituye una aproximación al modo de funcionamiento de esta industria y de la cual el estudio aborda un segmento de los diversos productos involucrados.

##### DIAGRAMA 2

Fuente: SIEM, Secretaría de Economía.

III.2. La producción

Las industrias llantera, de material de renovación y de producción de piezas moldeadas de hule se clasifican dentro de la rama 41: productos de hule, en el Sistema de Cuentas Nacionales de México. Sus principales proveedores, según la cadena productiva, se clasifican dentro de las ramas 34 y 35 que corresponden a la química y petroquímica básica, ubicadas todas ellas en la división V de las Sustancias Químicas de la Gran División 3 de la manufactura.

Para  analizar el comportamiento del PIB en la rama del  hule y de las ramas que componen la cadena productiva, se presenta en el cuadro 1 una serie de las tasas de crecimiento  promedio anuales para tres diferentes periodos y se comparan con las tasas de la economía en su conjunto y de la división de las manufacturas.

Cuadro 1

En esta serie destaca la significativa desaceleración de las tasas de crecimiento del producto total a partir de la década de 1980, así como del producto manufacturero. En el caso de la División V de Sustancias Químicas la tasa de crecimiento fue mayor que la del total en la década de 1980, pero menor en los años 1990, situación que se hizo más evidente en el caso específico de la los productos de hule. Esta situación indica que ha habido cambios estructurales de relevancia en esta actividad que serán parte del análisis de la competitividad del sector.

Además, se presenta un cuadro con las participaciones de cada una de estas 3 ramas de actividad económica tanto en el PIB total como en el sector de la industria manufacturera. En él se aprecia que la rama 41 de productos de hule ha ido perdiendo posición dentro del PIB total y, también, dentro de la producción manufacturera. De tal manera, estos datos indican una pérdida de dinamismo de esta industria al igual que una menor proporción del producto que se genera. Este elemento es de relevancia en la consideración de la situación competitiva de la industria hulera y de la competitividad agregada de esta actividad.

Cuadro 2

| Participación porcentual de la rama de actividad |
| --- |
|  | PIB Total | Industria Manufacturera |
|  | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2002 | 1971-1980 | 1981-1990 | 1991-2002 |
| Rama 34 Petroquímica básica | 0.07 | 0.16 | 0.15 | 0.33 | 0.87 | 0.72 |
| Rama 35 Química básica | 0.21 | 0.31 | 0.33 | 1.05 | 1.70 | 1.61 |
| Rama 41 Productos de hule | 0.28 | 0.20 | 0.18 | 1.39 | 1.07 | 0.89 |

Fuente: INEGI y Modelo Regional, SIREM

La gráfica siguiente muestra las tasas de crecimiento de las tres ramas que se han considerado como parte de la cadena productiva de la industria hulera y del conjunto de la manufactura.  Esto permite apreciar la evolución del sector en términos de la dinámica de conjunto y en relación con sus principales proveedores.

GRÁFICA 1

Fuente: INEGI y Modelo Regional de SIREM.

III.3 Las empresas

En la industria predominan las microempresas que representan 70% del total de las unidades productivas, las de tamaño pequeño son 14%, igual que las medianas, mientras que las más grandes son el 1 por ciento y entre ellas están las corporaciones fabricantes de llantas.

El empleo total generado en la industria, según los datos recientes del IMSS es del orden de 58700 plazas de trabajo de los cuales más de 18% corresponde  a las firmas más grandes, 40% a las medianas, 23% a las pequeñas y casi 19% a las microempresas.

Cuadro 3

| Empleo por tamaño de empresa |
| --- |
|  | Numero | Participación | Empleo |
| Grande | 15 | 1% | 10964 |
| Mediana | 249 | 14% | 23284 |
| Pequeña | 243 | 14% | 13383 |
| Micro | 1262 | 71% | 11085 |
| Total | 1769 | 100% | 58716 |
| Fuente: Datos del IMSS |  |

En cuanto a las remuneraciones la distribución por tamaño de empresa indica que una cuarta parte corresponde a las grandes, 46% a las medianas, 18 a las pequeñas y solo 10% a la microempresas.

Cuadro 4

| Participación en empleo y salarios por tamaño de empresa |
| --- |
| Tipo de empresa | Participación | Participación |
|  | Empleo | Masa Salarial |
| Grande | 18.67% | 25.92% |
| Mediana | 39.66% | 45.83% |
| Pequeña | 22.79% | 18.33% |
| Micro | 18.88% | 9.92% |

Fuente: Información del IMSS.

III.4 Distribución del PIB por entidad federativa de la industria hulera

La generación del producto de la industria hulera se concentra principalmente en  el Distrito Federal, Estado de México y Jalisco, entidades que contribuyen en promedio con cerca 55% del PIB total  de esta rama de actividad en la última década. El desempeño de la Rama 41 indica que esos estados han ido perdiendo relevancia en la concentración de esta industria, lo que se aprecia en la grafica que sigue. En el caso del Distrito federal la disminución alcanza a la mitad de su concentración con respecto a la década de 1970, en Jalisco se ha mantenido prácticamente al nivel alcanzado en el decenio de 1980 y, finalmente, en el Estado de México ha habido una reducción de 30% en el periodo de las tres últimas décadas. Los otros 3 estados que sobresalen en la producción hulera son Guanajuato, San Luis Potosí y Querétaro con proporciones por encima de 5% de la producción total.

GRÁFICA 2

Fuente INEGI y Modelo Regional de SIREM.

Una medida adicional de la relevancia que a escala territorial tiene la Rama 41, se desprende del coeficiente de especialización que considera el peso económico que tiene la industria hulera en la economía de un estado determinado con respecto al peso de la misma industria en la economía nacional. Este índice se presenta en el cuadro siguiente y se advierte como se distribuye entre los estados al igual que su evolución entre 1970 y 2002. Así, por ejemplo, Querétaro y San Luis Potosí tienen los índices de especialización más altos y con un fuerte cambio en el periodo considerado, mientras que en el caso del Estado de México se aprecia una reducción significativa, asociada con los cambios en el patrón de especialización de la economía de esa entidad.

Cuadro 5

Nota: El índice de especialización (Ie), se obtiene al dividir la participación de la rama en el PIB de la entidad entre la participación de la rama en el PIB nacional. Si el coeficiente es mayor a uno, se entiende que la rama de actividad en el estado esta especializada o es competitiva a escala nacional. La formula es la siguiente: Ie = ((Xij/Xj)/(X∑i∑j/X∑j)) donde: X= PIB; j= un estado de 1…32; i=  una rama de 1…73; Xj= PIB del estado.

# III.5 Localización geográfica de los eslabones productivos de la industria hulera

Una aproximación a la estructura de la industria que servirá de base al análisis de las condiciones de competitividad en las que opera, consiste en la identificación de la ubicación geográfica de las empresas que conforman los distintos eslabones de la cadena productiva.

El eslabón que reúne a las empresas productoras de resina sintética cuenta con 70 empresas en el territorio nacional, destacando el Estado de México con una participación de 24.3 por ciento.

Cuadro 6

| Concentración por entidad federativa del eslabón 351231 de la cadena productiva del hule |
| --- |
| Estados | Empresas | Participación |
| TAMAULIPAS | 4 | 5.7% |
| SAN LUIS POTOSÍ | 3 | 4.3% |
| QUERÉTARO | 3 | 4.3% |
| PUEBLA | 7 | 10.0% |
| NUEVO LEÓN | 8 | 11.4% |
| MORELOS | 1 | 1.4% |
| JALISCO | 2 | 2.9% |
| HIDALGO | 1 | 1.4% |
| GUANAJUATO | 8 | 11.4% |
| ESTADO DE MÉXICO | 17 | 24.3% |
| DURANGO | 2 | 2.9% |
| DISTRITO FEDERAL | 11 | 15.7% |
| COAHUILA | 1 | 1.4% |
| AGUASCALIENTES | 2 | 2.9% |
| Total | 70 | 100% |

Fuente: Datos del SIEM

El eslabón que corresponde a la empresa productora de hule sintético y cuenta con 73 unidades económicas reportadas por el SIEM. De nuevo el Estado de México y el Distrito Federal concentran casi el 40% de las empresas.

Cuadro 7

| Concentración por entidad federativa del eslabón 351233 de la cadena productiva del hule |
| --- |
| Estados | Empresas | Participación |
| BAJA CALIFORNIA | 3 | 4.11% |
| COAHUILA | 4 | 5.48% |
| CHIHUAHUA | 3 | 4.11% |
| DISTRITO FEDERAL | 14 | 19.18% |
| DURANGO | 1 | 1.37% |
| ESTADO DE MÉXICO | 14 | 19.18% |
| GUANAJUATO | 2 | 2.74% |
| JALISCO | 4 | 5.48% |
| MICHOACÁN | 1 | 1.37% |
| MORELOS | 1 | 1.37% |
| NUEVO LEÓN | 11 | 15.07% |
| PUEBLA | 1 | 1.37% |
| QUERÉTARO | 3 | 4.11% |
| SAN LUIS POTOSÍ | 1 | 1.37% |
| SONORA | 1 | 1.37% |
| TAMAULIPAS | 5 | 6.85% |
| TLAXCALA | 2 | 2.74% |
| VERACRUZ | 1 | 1.37% |
| YUCATÁN | 1 | 1.37% |
| Total | 73 | 100.00% |
| Fuente: Datos del SIEM |

El  eslabón de la fabricación de fibras químicas lo conforman un numero de 32 empresas, de las cuales el mayor numero se concentra en el estado de Nuevo León con 15.63% del total.

Cuadro 8

| Concentración por entidad federativa del eslabón 351300 de la cadena productiva del hule |
| --- |
| Estados | Empresas | Participación |
| AGUASCALIENTES | 2 | 6.25% |
| COLIMA | 1 | 3.13% |
| CHIHUAHUA | 1 | 3.13% |
| DISTRITO FEDERAL | 2 | 6.25% |
| DURANGO | 2 | 6.25% |
| ESTADO DE MÉXICO | 3 | 9.38% |
| GUANAJUATO | 1 | 3.13% |
| JALISCO | 2 | 6.25% |
| MICHOACÁN | 1 | 3.13% |
| NUEVO LEÓN | 5 | 15.63% |
| PUEBLA | 4 | 12.50% |
| QUERÉTARO | 4 | 12.50% |
| SONORA | 1 | 3.13% |
| TLAXCALA | 1 | 3.13% |
| VERACRUZ | 1 | 3.13% |
| YUCATÁN | 1 | 3.13% |
| Total | 32 | 100.00% |
| Fuente: Datos del SIEM |

III.6 Datos económicos relevantes del funcionamiento de la industria hulera

El Censo Industrial levantado en 1998 por el INEGI indicaba la existencia de 1,496 establecimientos en el país que ocupaban a un total de casi 44 mil personas. El mayor número e establecimientos se encontraba en Guanajuato con 471 y ocupaban alrededor de 8,600 personas. Le seguían el Distrito Federal, Jalisco y Estado de México. La relación entre el número de establecimientos y el personal ocupado muestra aspectos relevantes que indican las diferentes actividades que realizan, los procesos de trabajo que aplican y las condiciones de productividad, mismas que serán analizadas en el estudio de competitividad de la industria.

Cuadro 9

| Unidades económicas y Personal ocupado |
| --- |
| Rama 3350: Industria Hulera |
| Estado | Unidades Económicas | Personal |
|  | Total | Productoras | Auxiliares | Ocupado |
| Nacional | 1,496 | 1,416 | 80 | 43,913 |
| Distrito Federal | 223 | 206 | 17 | 5,885 |
| México | 186 | 176 | 10 | 7,855 |
| Jalisco | 219 | 205 | 14 | 8,070 |
| San Luis Potosí | 11 | 11 | 0 | 1,509 |
| Querétaro | 16 | 15 | 1 | 756 |
| Guanajuato | 471 | 461 | 10 | 8,650 |
| Hidalgo | 20 | 19 | 1 | 497 |
| Nuevo León | 93 | 81 | 12 | 1,704 |
| Morelos | * | * | 1 | 1,212 |
| Coahuila | 18 | 16 | 2 | 539 |
| * Información confidencial |  |  |  |
| Datos referentes a 1998 |  |  |  |
| Fuente: INEGI. XV Censo Industrial. Censos económicos 1999 |  |

Otros datos muestran el total de las remuneraciones que se pagaron en la industria conforme a la misma información censal y su distribución en los principales estados productores. Además, se ofrece información sobre el total de los activos fijos, la formación de capital, la producción, los insumos y el valor agregado. Todos estos datos constituyen elementos de análisis para el estudio.

Cuadro 10

| Características de las unidades económicas en los principales estados |
| --- |
| Rama 3350: Industria Hulera |
| Estado | Remuneraciones | Activos Fijos Netos | Formación Bruta de Capital Fijo | Producción Bruta Total | Insumos totales | Valor Agregado Censal Bruto |
| Nacional | 2,996,355 | 6,943,446 | 1,664,326 | 17,551,123 | 8,980,859 | 8,570,264 |
| Distrito Federal | 450,515 | 952,613 | 48,143 | 1,895,282 | 1,266,143 | 629,139 |
| México | 897,549 | 2,724,199 | 946,430 | 6,035,070 | 2,241,464 | 3,793,606 |
| Jalisco | 483,151 | 861,384 | 135,190 | 4,118,527 | 2,179,909 | 1,938,618 |
| San Luis Potosí | 178,573 | 320,893 | 79,822 | 977,821 | 733,563 | 244,258 |
| Querétaro | 111,015 | 138,995 | 42,228 | 447,948 | 236,213 | 211,735 |
| Guanajuato | 229,668 | 465,929 | 78,020 | 1,346,828 | 887,240 | 459,588 |
| Hidalgo | 24,746 | 119,564 | 13,824 | 239,364 | 176,232 | 63,132 |
| Nuevo León | 50,512 | 84,865 | 12,123 | 237,855 | 150,087 | 87,768 |
| Morelos | 219,764 | 716,848 | 150,618 | 1,015,662 | 534,613 | 481,049 |
| Coahuila | 29,025 | 63,442 | 38,183 | 185,030 | 65,427 | 119,603 |
| Miles de pesos |  |  |  |  |
| Datos referentes a 1998 |  |  |  |  |  |
| Fuente: INEGI. XV Censo Industrial. Censos económicos 1999 |  |  |

Finalmente, se calculó una medida agregada y general de las condiciones de la productividad en la industria que resulta de la división del producto de la Rama 41 entre el número de personas ocupadas, también con datos del censo.

Cuadro 11

| Productividad en la Industria Hulera |
| --- |
| Estados | Índice de productividad |
| Nacional | 6.3 |
| Distrito Federal | 9.4 |
| México | 6.5 |
| Jalisco | 6.0 |
| San Luis Potosí | 12.1 |
| Querétaro | 19.1 |
| Guanajuato | 1.8 |
| Hidalgo | 18.7 |
| Nuevo León | 4.5 |
| Morelos | 6.4 |
| Coahuila | 13.1 |
| Datos referentes a 1998 |  |
| Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, XV Censo Industrial. Censos Económicos 1999 y SIREM. Modelo Regional |

III.7 Comercio exterior

Las cifras del comercio exterior de la industria hulera muestran un crecimiento constante de las exportaciones y las importaciones durante la última década, aunque las segundas representan volúmenes mucho mayores que llegan a significar un factor de 5 veces con respecto a las importaciones. Este es un factor que marca la evolución de esta industria y expresa las condiciones de competitividad internacional con las que opera.

Cuadro 12

La participación de las exportaciones de la industria hulera en el periodo 1991-2000, dentro del total de las exportaciones de la industria manufacturera es marginal, del orden de 0.3 por ciento. A pesar de la escasa participación de las exportaciones del hule en el total manufacturero,  estas se han incrementado hasta un 1.42 por ciento, pudiéndose   observar un salto en el valor de las exportaciones a partir de 1995.

III.8 Sobre la industria llantera en méxico

En México, la industria llantera está representada por una serie de empresas que participan en el mercado aunque con una marcada disminución en la producción en los últimos dos años. El mercado mexicano de llantas de equipo original se estimaba en 2001 en 4.5 millones de unidades para vehículos de pasajeros, que se distribuyen entre las marcas del siguiente modo: Firestone 37.5%, Goodyear 25.5%, Euzkadi 12.5%, Michelin 10%, General 5.5%, Uniroyal 4%, Continental 3.5% Bridgestone 1% y BFGoodrich 0.5 por ciento.

En cuanto al mercado de reposición de llantas para pasajeros para el mismo año de 2001 se estimaba en 6.7 millones de unidades y en el caso de las camionetas en 4 millones. La participación de las marcas es la siguiente:

Cuadro 13

Mercado mexicano de reposición de llantas: 2001

| Llantas de reposición para vehículos de pasajeros | % | Llantas de reposición para camiones | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Marca |  | Marca |  |
| Goodyear | 22 | Goodyear | 24.5 |
| Euzkadi | 21 | Euzkadi | 22.5 |
| Firestone | 17 | Firestone | 17 |
| General | 10.5 | General | 9.5 |
| Uniroyal | 7 | Tornel | 8.5 |
| Tornel | 6 | Uniroyal | 4.5 |
| BFGoodrich | 5.5 | BFGoodrich | 4 |
| Michelin | 4 | Michelin | 3 |
| Bridgestone | 1 | Dunlop | 1.5 |
| Dunlop | 1 | Toyo | 1.5 |
| Hércules | 1 | Bridgestone | 1 |
| Laramie | 1 | Continental | 1 |
| Toyo | 1 | Hércules | 1 |
| Otras | 3 | Otras | 2 |

Fuente: MTD estimaciones.

En la década anterior el comercio exterior de llantas mostró un déficit comercial permanente, cuyos valores respectivos de cada año se muestran en la gráfica siguiente. Ahí se aprecia el efecto del TLCAN, en cuanto al notable aumento de las importaciones que estuvieron muy por encima de las mayores exportaciones. Esto es indicativo de las modificaciones que se han estado registrando en el funcionamiento de esta industria y que se vincula con la fuerte disminución de la producción interna de llantas.

GRÁFICA 3

Elaboración propia con datos de INEGI

El signo característico de la industria llantera a partir de 2001 ha sido, precisamente, el cambio significativo en la producción, misma que ha disminuido de modo muy fuerte al tiempo que se han cerrado las plantas de las principales empresas que operaban en el país, mismas que han aplicado esquemas estrictos de reducción de costos y han sustituido la fabricación por la mayor importación de llantas. Goodyear y Michelin cerraron sus plantas argumentando el lento crecimiento de la economía, la política cambiaria y el alza de los costos en varios rubros, incluyendo el laboral, el de las materias primas y de la energía. Desde 2001, Goodyear acabó la producción de Compañía Hulera Goodyear – Oxo en la ciudad de México y en 2000, Michelin su unidad de Uniroyal en el D.F. y en Querétaro.

ASPECTOS DE LAS RELACIONES LABORALES QUE INCIDEN EN

LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE

LA INDUSTRIA HULERA

ASPECTOS DE LAS RELACIONES LABORALES QUE INCIDEN EN

LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA HULERA

El sistema de producción ha experimentado en general una serie de cambios encaminados a incrementar la productividad y la calidad de los productos, eliminando trabas en los procesos técnicos, administrativos y del trabajo que, en consecuencia, tienen un impacto directo en la redefinición y la gestión de las relaciones laborales en muchas industrias.

Al respecto es necesario ponderar distintos aspectos que tienen que ver con las modalidades de la reconversión industrial, de la modernización y la reestructuración productivas. Esto se vincula, asimismo, con variables relevantes de las relaciones industriales ya que tiene un efecto sobre  el empleo y el salario, la flexibilidad o rigidez del trabajo, la actividad de los sindicatos,  las formas de contratación que, en el caso de la industria hulera tiene un carácter colectivo incluso con el rango de Contrato Ley. Esto se asocia, también, con los convenios particulares y relaciones laborales reales, entendiendo por tales, el ejercicio de las prácticas de trabajo que no necesariamente tienen un soporte en la normatividad, o bien, se realizan en contra de las normas vigentes.

Al considerar de modo particular las condiciones que prevalecen en la industria hulera parece relevante plantear una serie de interrogantes para analizar las condiciones asociadas con la productividad que atañen a las relaciones laborales. Estas preguntas son:

- ¿Son la planta de trabajadores o los salarios que se pagan en la industria los responsables de la falta de competitividad del sector, ya sea por exceso en el primer caso o porque son muy elevados en el segundo?

- ¿Es el Contrato Ley vigente el que frena la competitividad de las empresas mexicanas?

- ¿Son otros instrumentos reglamentarios de las relaciones laborales los que la frenan?

- ¿Es el grado de concentración de las empresas y la dependencia de las menores, o bien, el hecho que las principales empresas sean trasnacionales (segmento de las llantas), un factor de peso en la caída de la competitividad de la industria?

- ¿En qué medida se internacionalizan la disputa por el trabajo, las condiciones de trabajo y el salario y como remanifiestan estas cuestiones en la industria hulera?

La reestructuración productiva implica los cambios tecnológicos que pueden denominarse como “duros”, pero también abarca las modificaciones en las relaciones laborales y dentro de ellas las de tipo legal, contractual y las relacionadas con la misma cotidianeidad del trabajo. La flexibilización de las relaciones laborales es el concepto que sintetiza la reestructuración de la fuerza de trabajo y se expresa en tres sentidos:

1.- Flexibilización numérica: El ajuste de la cantidad de empleo a la demanda fluctuante del producto.

2.- Flexibilización salarial: Acomodo del salario en función  de la productividad y de una jornada de trabajo flexible.

3.- Flexibilización funcional: Uso flexible de la fuerza de trabajo dentro de los procesos productivos, mediante un trabajo de tipo polivalente y la movilidad interna en los puestos de trabajo, departamentos, adscripciones, turnos y horarios.

Empleo y Salarios

Entre las empresas que han registrado una reducción de plazas de trabajo se encuentran la Compañía Hulera Euzkadi, S.A. de C.V. la cual redujo significativamente su planta laboral desde 1999, incluyendo las plazas relacionadas con el cierre de las plantas de El Salto, Jalisco. En cuanto a las plantas de Uniroyal en el Distrito Federal y Querétaro fueron liquidados poco más de 600 trabajadores y el cierre de Goodyear Oxo que significó la pérdida de 1,358 empleos. De acuerdo con la información proveniente del propio sector se aprecia que de 7,019 empleos de la industria llantera a principios de 1999, para finales de 2002 hubo una reducción de 3,200, es decir, poco más del 50% del total de la planta laboral, como saldo de una secuela de cierres y recortes de personal.

En este sentido, parece oportuno ubicar un aspecto del debate y del análisis sobre el desenvolvimiento de la industria hulera y que tiene que ver con las condiciones de su desempeño. En particular  habría que considerar la visión acerca de que la “crisis” del sector se vincula estrechamente con la existencia del Contrato Ley instituido hace 66 años,  que regula la contratación en la industria y el cual es calificado como un documento rígido y contrario a la productividad y competitividad. De modo alternativo habría que colocar y ponderar otras circunstancias que afectan adversamente a esta industria, como pueden ser la política de apertura externa, primero con la entrada de México al GATT (ahora la OMC) o luego de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994 con las reducciones a las tarifas arancelarias aplicables que llegaron  a cero en 1998 en el segmento de las llantas. Igualmente deberían tomarse en cuenta los cambios en la estructura del comercio mundial y de las corrientes de las inversiones que han hecho de China un competidor de importancia, así como a los países del este europeo.

Las empresas llanteras, que son las más grandes de la industria y son filiales de firmas extranjeras, funcionan en cuanto a sus relaciones laborales con sindicatos de empresa y, en algunos casos con más de uno, como ocurre en Continental que negocia con dos de ellos, uno en San Luis Potosí que está afiliado a la CTM y otro en El Salto, que es independiente y opera de modo mucho más radical.

La industria opera con diversas empresas, medianas y pequeñas, de producción variada de artículos finales de hule con contratos colectivos celebrados con el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Industria Hulera de la República Mexicana, todos, con excepción del Sindicato de Euzkadi, están afiliados a la Confederación de Trabajadores de México. Cada vez son menos los sindicatos que se presentan a la Convención convocada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para realizar las revisiones contractuales. La razón es que  los sindicatos ausentes convienen por fuera del Contrato Ley sus relaciones laborales ya que, empresas y sindicatos parten del supuesto de que las pequeñas y medianas empresas no tienen capacidad  para responder a los costos que implica el cumplimiento del mismo. Incluso tienen lugar fenómenos de subcontratación como forma de evadir, tanto el Contrato Ley como el contrato colectivo, en el caso que exista, a lo que se añade la práctica de los contratos de protección que erosionan al Contrato Ley.

En cuanto a la evolución del salario, ésta se ilustra de manera comparativa en el caso del mínimo vigente en el siguiente cuadro para el periodo de 1995 y hasta julio de 2002.

Salarios mínimos nominales seleccionados

(pesos por día)

| Año | Salario mínimo general* | Industrias sujetas a contrato ley |
| --- | --- | --- |
|  |  | Lana | Radio y televisión** | Seda y fibras artificiales | Hule | Géneros de punto | Azúcar | Pasamanería |
| 1995 | 16.42 | 27.19 | 21.35 | 32.05 | 32.2 | 30.97 | 16.52 | 30.19 |
| 1996 | 20.39 | 33.65 | 26.5 | 39.53 | 38.75 | 35.93 | 20.68 | 34.41 |
| 1997 | 24.3 | 41.04 | 31.59 | 48.18 | 46.57 | 43.83 | 25.81 | 41.98 |
| 1998 | 28.3 | 49.28 | 38.2 | 57.9 | 55.05 | 53.24 | 30.45 | 51.16 |
| 1999 | 31.91 | 58.9 | 43.08 | 69.21 | 64.96 | 63.82 | 36.11 | 61.37 |
| 2000 | 35.12 | 67.29 | 47.41 | 79.57 | 73.46 | 75.46 | 40.21 | 73.06 |
| 2001 | 37.57 | 75.43 | 52.6 | 89.29 | 80.33 | 85.2 | 43.98 | 82.64 |
| Ene | 37.57 | 70.62a | 52.6 | 80.66 | 74.43 | 83.7 | 43.68 | 82.23 |
| Feb | 37.57 | 75.87 | 52.6 | 87.56a | 78.26a | 83.7 | 43.68 | 82.23 |
| Mar | 37.57 | 75.87 | 52.6 | 90.32 | 81.13 | 83.7 | 43.68 | 82.23 |
| Abr | 37.57 | 75.87 | 52.6 | 90.32 | 81.13 | 83.7 | 43.68 | 82.23 |
| May | 37.57 | 75.87 | 52.6 | 90.32 | 81.13 | 83.7 | 43.68 | 82.23 |
| Jun | 37.57 | 75.87 | 52.6 | 90.32 | 81.13 | 83.7 | 43.68 | 82.23 |
| Jun | 37.57 | 75.87 | 52.6 | 90.32 | 81.13 | 83.7 | 43.68 | 82.23 |
| Ago | 37.57 | 75.87 | 52.6 | 90.32 | 81.13 | 83.7 | 43.68 | 82.23 |
| Sep | 37.57 | 75.87 | 52.6 | 90.32 | 81.13 | 83.7 | 43.68 | 82.23 |
| Oct | 37.57 | 75.87 | 52.6 | 90.32 | 81.13 | 88.24a/ | 43.68 | 82.23 |
| Nov | 37.57 | 75.87 | 52.6 | 90.32 | 81.13 | 90.4 | 44.88a/ | 82.23 |
| Dic | 37.57 | 75.87 | 52.6 | 90.32 | 81.13 | 90.4 | 46.08 | 87.11a/ |
| 2002 | 39.74 | 77.94 | 55.64 | 94.01 | 83.06 | 90.4 | 46.08 | 88.81 |
| Ene | 39.74 | 76.68a | 55.64 | 90.32 | 81.13 | 90.4 | 46.08 | 88.81 |
| Feb | 39.74 | 78.15 | 55.64 | 93.55a | 82.52a | 90.4 | 46.08 | 88.81 |
| Mar | 39.74 | 78.15 | 55.64 | 94.84 | 83.56 | 90.4 | 46.08 | 88.81 |
| Abr | 39.74 | 78.15 | 55.64 | 94.84 | 83.56 | 90.4 | 46.08 | 88.81 |
| May | 39.74 | 78.15 | 55.64 | 94.84 | 83.56 | 90.4 | 46.08 | 88.81 |
| Jun | 39.74 | 78.15 | 55.64 | 94.84 | 83.56 | 90.4 | 46.08 | 88.81 |
| Jul | 39.74 | 78.15 | 55.64 | 94.84 | 83.56 | 90.4 | 46.08 | 88.81 |

Nota: Los datos anuales se calcularon promediando las cifras mensuales.

*/ Salario mínimo general promedio ponderado con la población asalariada.

**/ El salario mínimo de la industria se construyó con base en la cláusula 4a del contrato-ley.

a/ Ponderado con base en días de vigencia.

b/ La negociación en esta industria se efectuó el 31 de enero del 2000 con retroactividad al 16 de octubre de 1999.

Fuente: Datos de los Salarios Mínimos, CONASAMI y SET, STPS.

La anterior información puede ser complementada con la que de manera oficial otorga la autoridad del trabajo y que nos reporta lo siguiente al mes de septiembre de 2002.

Incremento salarial directo al tabulador y otras formas de retribución en empresas de jurisdicción federal

por rama de actividad económica (septiembre de 2002p/)

| Concepto | Revisiones | Trabajadores | Incrementos (%) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Director al tabulador | Ajuste salarial | Bono de productividad | Prestaciones | Retabulación |
| Total | 447 | 226,689 | 5.7 | 0.001 | 6.6 | 1.5 | 0.004 |
| 1 | Textil | 11 | 1,181 | 5.5 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 2 | Eléctrica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Cinematográfica | 33 | 868 | 6.4 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 4 | Hulera | 2 | 12 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Azucarera | 1 | 61 | 6.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 |
| 6 | Minera | 1 | 175 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Metalúrgica Siderúrgica | 7 | 1,158 | 5.2 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0 |
| 8 | Hidrocarburos | 1 | 156,155 | 5.5 | 0 | 9.5 | 1.8 | 0 |
| 9 | Petroquímica | 7 | 651 | 5.3 | 0 | 0 | 2.8 | 0 |
| 10 | Cementera | 1 | 18 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Calera | 3 | 85 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Automotriz y Autopartes | 21 | 14,411 | 5.9 | 0 | 0.2 | 2.2 | 0 |
| 13 | Químico-Farmacéutica | 49 | 3,870 | 6.6 | 0.04 | 0.9 | 0.9 | 0 |
| 14 | Celulosa y papel | 3 | 526 | 5.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| 15 | Aceites y grasas vegetales | 3 | 156 | 6.9 | 0 | 5.7 | 0.8 | 0 |
| 16 | Productora de alimentos | 48 | 18,814 | 6.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.05 |
| 17 | Elaboradora de bebidas | 17 | 1,179 | 6.4 | 0 | 0.03 | 0.9 | 0 |
| 18 | Ferrocarrilera | 2 | 8,797 | 5.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0 |
| 19 | Maderera | 1 | 20 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Vidriera | 2 | 1,272 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tabacalera | 1 | 159 | 9.1 | 0 | 7.3 | 0.04 | 0 |
| 22 | Servicios de banca y Crédito | 27 | 2,785 | 5.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| Otras ramas |
| 23 | Construcción | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | Transporte terrestre | 78 | 4,513 | 7.3 | 0 | 1.0 | 0.3 | 0 |
| 25 | Transporte Marítimo | 2 | 65 | 6.0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 26 | Transporte Aéreo | 6 | 955 | 5.4 | 0 | 0.05 | 1.3 | 0 |
| 27 | Servicios conexos al transporte | 37 | 1,873 | 6.7 | 0.004 | 0.4 | 0.4 | 0 |
| 28 | Servicios Telefónicos | 2 | 40 | 4.9 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0 |
| 29 | Comercio | 26 | 973 | 6.3 | 0 | 0.1 | 0.35 | 0 |
| 30 | Otros servicios | 22 | 4,039 | 5.8 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0 |
| 31 | Educativos Investigación | 1 | 12 | 52.5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 32 | Asistencia medica y social | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 33 | Distribución Gas | 1 | 30 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Radio y Televisión | 30 | 1,758 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Otras manufacturas | 1 | 78 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

p/ Preliminar. Cifras revisadas. El apartado de otras ramas (de la 23 a la 35) corresponde al inciso b) empresas: administradas por el gobierno federal; que actúen en virtud de un contrato o concesión federal; que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal y otras de jurisdicción federal.

Fuente: JFCA, Coordinación General de Funcionarios Conciliadores, empresas y sindicatos.

Finalmente una idea acabada de la relación empleo-salario, productividad y la forma como ésta se distribuye la podemos obtener de la siguiente información:

Variación del crecimiento mensual del sector de la industria hulera y de los subsectores de fabricación de llantas y cámaras y de la fabricación de piezas y artículos de hule natural o sintético

|  | Abril de 1999 | Abril de 2000 | Abril de 2001 |
| --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Industria del hule | Fabricación de llantas y cámaras | Fabricación de piezas y art. de hule natural o sintético | Industria del hule | Fabricación de llantas y cámaras | Fabricación de piezas y art. de hule natural o sintético | Industria del hule | Fabricación de llantas y cámaras | Fabricación de piezas y art. de hule natural o sintético |
| Personal ocupado (no. de personas) | 22,983 | 8,999 | 13,984 | 22,660 | 8,673 | 13,987 | 20,392 | 7,512 | 12,880 |
| Obreros Ocupados | 17,633 | 6,957 | 10,676 | 17,275 | 6,689 | 10,586 | 15,605 | 5,767 | 9,838 |
| Horas Hombre trabajadas (miles de horas) | 3,969 | 1,460 | 2,509 | 3,543 | 1,251 | 2,292 | 2,987 | 891 | 2,096 |
| Hrs. Obrero trabajadas | 3,045 | 1,117 | 1,928 | 2,712 | 984 | 1,728 | 2,269 | 691 | 1,578 |
| Remuneración total pagada al personal ocupado (miles de pesos) | 191,640 | 121,314 | 70,326 | 317,268 | 231,837 | 85,431 | 249,557 | 159,297 | 90,260 |
| Salarios pagados a los obreros | 89,284 | 61,342 | 27,942 | 187,395 | 152,012 | 353,83 | 130,106 | 92,535 | 37,571 |
| Valor de los prod. elaborados (miles de pesos) | 975,116 | 613,049 | 362,067 | 1,021,670 | 581,976 | 439,694 | 726,493 | 366,325 | 360,168 |
| Ventas netas de los prod. elaborados (miles de pesos) | 1,006,358 | 630,887 | 375,471 | 1,002,600 | 567,604 | 434,996 | 732,178 | 347,143 | 385,035 |
| Cobrado por maquila (miles de pesos) | 102,29 | 190 | 10,039 | 11,474 | 1,270 | 10,204 | 115,85 | 295 | 11,290 |
| Días Trabajados (número de días) | 21 | 19 | 22 | 19 | 17 | 19 | 18 | 14 | 19 |

Fuente: ENCUESTA INDUSTRIAL MENSUAL, publicada por el INEGI de los años de 2000 y 2001.

Sindicatos del sector

Algunos antecedentes y la situación actual

En los años setenta y ochenta las huelgas por coalición de sindicatos del sector crearon fuertes fricciones en la industria, con ellas se negociaron convenios particulares en materia de capacitación, productividad, retabulación y reformas al Contrato Ley del sector, como duración de la jornada  e incrementos salariales.

Los antagonismos intersindicales son viejos en esta industria, y ya en 1959 el sindicato de Trabajadores de Euzkadi se separó de la CTM e inició un largo y conflictivo proceso  que se complicó políticamente e impidió un arreglo que preparara a los trabajadores organizados colectivamente para los cambios laborales de la reconversión industrial con relaciones laborales sanas y de corte diferente en cuanto a los acuerdos con las empresas. También hubo conflictos sindicales en las otras grandes empresas llanteras. En la década de 1970 en Firestone con la destitución de su líder de treinta años, en Tornel al formarse un sindicato independiente; en Uniroyal en 1981 en contra de las direcciones sindicales de Goodyear Oxo y General Popo por intromisión y asuntos relacionados con la corrupción de los líderes. Otro factor, presente en las luchas sindicales del sector, son las diferencias apreciables entre los dirigentes obreros independientes y los dirigentes tradicionales de la CTM.

Actualmente las organizaciones sindicales del sector denuncian como uno de los más importantes factores que frenan el desarrollo de la industria e impiden que sea competitivo, la desleal competencia determinada y definida por las propias firmas internacionales que producen en México y que, al mismo tiempo, son las que de manera indiscriminada importan llantas de menor calidad y a más bajo precio, lo que ha ocasionado el cierre de empresas con pérdida de empleos como lo fue en el caso de Euzkadi, Uniroyal y Goodyear Oxo.

La visión del sector empresarial con respecto al tema de la importación es que responde a las complejas leyes laborales y a las condiciones contractuales que privan en el sector de las llantas. De alguna manera la importación de llantas se justificaría, precisamente, en el factor laboral del sector, en especial en cuanto a los salarios, que se consideran en un nivel de más del doble con respecto a  los prevalecientes en la industria automotriz, y alcanzarían hasta más de tres veces si se consideran las prestaciones que se pagan. Ello habría llevado al cierre en 2001 de Good Year Oxo, empresa con más de 50 años de existencia, situada en Cuautitlán, Estado de México y donde se liquidaron 1,702 trabajadores, así como, la Compañía Hulera Euzkadi, ubicada en El Salto, Jalisco con la liquidación de 998 trabajadores sindicalizados y de Uniroyal con más de 600 trabajadores.

En 2002 se registraron 30 huelgas en el sector industrial, que representaron el 81% de las huelgas en empresas de jurisdicción federal; entre ellas hubo 6 en el sector minero, 9 en el textil, 6 en la químico-farmacéutica, 3 en la rama automotriz y de autopartes, 1 en la construcción, 1 en la producción de aceites y grasas vegetales, 1 en la industria maderera, 1 en celulosa y papel. Esto puede tomarse como un indicador de la situación laboral y como una señal de las condiciones de conflictividad  que actualmente prevalece en la industria.

Existen diferencias entre los sindicatos de las empresas llanteras y aquellos de las empresas que se dedican a otro tipo de producción y/o manufactura del hule en cualquiera de sus formas. En las primeras y por una tradición ya legitimada en el propio Contrato Ley, se entiende que integran el sindicato y regulan sus relaciones laborales por dicho contrato únicamente las funciones de los trabajadores obreros, quienes laboran en la planta y de manera explicita o implícita excluyen la sindicalización del trabajador  administrativo al servicio de las empresas. En las segundas, el sindicato es de empresa y titular el contrato colectivo de obreros y empleados.

Huelgas estalladas registradas por rama de actividad económica1/

| Periodo | Total | Agropecuaria | Industria | Construcción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Extractiva | Manufacturera |  |
|  |  |  | Minera | Hidrocarburos | Elaboradora de alimentos | Azucarera | Aceites y productos vegetales | Elaboradora de bebidas | Tabacalera | Textil | Maderera | Celulosa y papel | Química farmacéutica | Petroquímica | Hulera | Vidriera | Cementera | Calera | Metalúrgica Siderúrgica | Eléctrica _2/ | Automotriz y Autopartes | Ferrocarrilera |  |
| 2001 _p/ | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2002 /* | 35 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |

_1/ La clasificación por rama de actividad económica corresponde a la homologación del artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo con la Clasificación Mexicana de Actividades y Productos (CMAP) del INEGI.

_2/ Comprende la producción de aparatos eléctricos y electrónicos e incluye generación y distribución de energía eléctrica.

_p/ Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica, razón por lo cual pueden existir diferencias con publicaciones anteriores.

/* Hasta el mes de septiembre.

Fuente: elaborado por la UOM, con datos de la STPS y JFCA.

Contrato Ley

El Contrato Ley de la Industria de la Transformación  del Hule en Productos Manufacturados es el segundo de esta naturaleza que se firmó en el país, surge (en la primera mitad de la década de 1930) en momentos de reactivación económica, de recomposición de las organizaciones de trabajadores y de una política estatal que sentó las bases del corporativismo, hecho que de alguna manera coexistía con las demandas de los trabajadores por obtener mejores condiciones de trabajo y que de manera institucional se estimó que se otorgarían mediante este instrumento normativo.

Se sostiene que una de las características principales de los trabajadores de la industria hulera tiene que ver con que la contratación colectiva tiene el rango de Contrato Ley, por lo que rige en todas las empresas, sindicatos y los trabajadores que laboran en ella, a diferencia de otros sectores en los que la contratación colectiva sólo se aplica en una empresa e incluso hay casos en los que es de aplicación en un solo establecimiento. En realidad, la operación de las relaciones laborales indica que el Contrato Ley es cada vez de aplicación más restringida, de menor relevancia en las condiciones laborales en un entorno en el que se tiende, cada vez más, a celebrar convenios particulares e, incluso, contratos colectivos de empresa en términos de lo dispuesto por el artículo 417 de la LFT.

La figura del Contrato Ley sólo existe en las industrias textil, azucarera, de radio y televisión  y en la industria hulera, y esta forma de contratación desempeñó un papel importante durante cinco décadas como elemento racionalizador de la producción y de las condiciones laborales, pero entró en crisis en los años ochenta en el marco de la reconversión industrial. No obstante, prevalece la discusión acerca de su impacto en la productividad de una industria como la del hule, en cuanto a los derechos que concede a los trabajadores y que, por lo tanto sea la causa que frena la modernización del sector. Esto debe contraponerse con los cambios del propio Contrato Ley desde la década de 1980 y que se vincularon con la modernización, la productividad, la incorporación de nuevas tecnologías, es decir, con cambios inherentes al funcionamiento del sector.

Con respecto de las características generales de la figura jurídica del Contrato Ley, se sostiene, por una parte, que es una expresión avanzada de la unidad y búsqueda de igualdad en las condiciones de trabajo. Los trabajadores organizados en diversos sindicatos y los empleadores que concurren también como coalición, (único caso en el que la Ley Federal del Trabajo permite la acción por coalición) lo hacen con el objeto de establecer las condiciones en las que se presta el servicio del trabajo en toda una rama de la industria. Por otra parte, existe la postura de que ni desde el punto de vista sindical ni el empresarial, el Contrato Ley representa la forma de relación  más adecuada, en tanto que las condiciones de cada empresa son diferentes y que, por lo general, serán las firmas más grandes y con mayor poder de mercado las que tengan mejores condiciones para aplicarlo, en detrimento de las empresas más pequeñas y con una posición más débil en términos financieros, tecnológicos y de penetración. En este sentido el Contrato Ley se convertiría para estas últimas en una desventaja competitiva.

Otro aspecto que debe ser tomado en cuenta en la consideración del modo en que opera un Contrato Ley es el que se refiere a la determinación de los salarios. Esta circunstancia se vincula de manera directa con las pautas del desenvolvimiento económico general del país, es decir, con aquellas que  enmarcan el proceso de crecimiento de mediano plazo y las condiciones de la estabilidad agregada enfocada en este caso al ritmo de la inflación. Nos referimos, entonces, a dos cuestiones, una de tipo estructural que enmarca la capacidad de crecimiento de la actividad productiva y otra asociada con los criterios que definen a la política económica y los instrumentos mediante los cuales se aplica. En este sentido, los salarios han cumplido un papel relevante en la estabilización de una economía que está marcada por una muy baja tasa de crecimiento del producto interno bruto durante un periodo largo que abarca ya más de dos décadas. Esto se aprecia en la pérdida del valor real de los salarios en un entorno marcado por una inflación acumulada muy alta (90 mil por ciento desde diciembre de 1982). El deterioro de salario se da en un marco institucional en el que los incrementos otorgados en la industria no han rebasado los lineamientos que al respecto establece la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Esto parecería indicar que el Contrato Ley no ha sido un instrumento para la obtención de ventajas salariales de naturaleza especial. Es cierto que existen salarios relevantemente altos en la industria, aunque son excepcionales y se relacionan con la capacitación de determinados trabajadores o el “monopolio” que ejercen sobre ciertas actividades, o bien, porque cuentan con generosos convenios singulares de productividad, entre otras razones, por las particularidades de índole  taylorista de la industria.

En este estudio se están considerando tres segmentos de la industria hulera, los que corresponden a las producción de llantas, de material para renovación de llantas y los productos moldeados de hule más las empaquetaduras En el caso de las empresas llanteras que representan prácticamente la mitad del valor agregado de la industria, se advierte que se instalaron en el país a partir de la década de 1930 en el marco de inversiones establecidas con criterios de posicionamiento en el mercado y de recuperación financiera propios de esa época. Estos criterios son ahora de carácter distinto  y están determinados por el marco de la mayor internacionalización de la economía, misma que define otras formas de la estrategia productiva de las corporaciones y de rendimientos del capital en un entorno de competencia  más abierta y fuerte.

En el caso de los Contratos Ley, la libertad para plantear la celebración está seriamente vulnerada ya que, a diferencia del contrato colectivo que se puede celebrar a solicitud del sindicato, es la autoridad la que en términos del artículo 409 de la Ley Federal del Trabajo, convoca a la convención cuando a su juicio es oportuna y benéfica para la industria y, en consecuencia, tiene la facultad de desecharla en caso de que sea solicitada por un sindicato o grupo de sindicatos. La facultad decisoria queda en manos del propio Ejecutivo, que en caso de disputa por los resultados de la convención es quien resuelve en última instancia en cuanto a los términos de la contratación en la rama. (Artículo 415 LFT). Además, debe tenerse presente que la administración del Contrato Ley en una empresa en particular la realizará el sindicato mayoritario (según  determinación del artículo 418 de la LFT). En los mismos términos, la intervención del Estado es contundente para decidir si es la mayoría de los empleadores y de las representaciones sindicales las que comparecen a la convención (artículo 406 LFT).

Por último, y con el objeto de tener un diagnóstico más completo de los elementos reglamentarios de las relaciones laborales en la industria hulera, debe tenerse en cuenta el marco normativo general que puede ser precisado de la siguiente manera: Como todas las relaciones laborales en México, la norma primaria y de jerarquía superior es el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el caso particular en su apartado A ya que el apartado B regula el trabajo al servicio del gobierno. Por lo tanto, las disposiciones de dicho apartado en materia de salario mínimo, estabilidad en el empleo, jornada máxima, derecho de asociación en sindicato, de contratación colectiva y de huelga, el carácter federal del sector y, el hecho que los conflictos de trabajo son atendidos por las autoridades federales.

En segundo término y con normas jerárquicamente inferiores a la Constitución, está la Ley Federal del Trabajo, la Ley del IMSS, la Ley del INFONAVIT y otras de tipo especial como puede ser la del FONACOT. Todas estas leyes tienen en común que son reglamentarias del apartado A del artículo 123 constitucional en alguna de sus particularidades. El hecho de ser jerárquicamente inferiores presupone que no debieran contener nada que esté en contra del texto constitucional, pero encontramos que, por lo general, las leyes reglamentarias plantean disposiciones que van más allá de donde deberían, lo que en muchos casos se puede adjudicar al deseo de romper ciertas rigideces de la propia Constitución.

En el tercer lugar jerárquico está la Ley del sector, y en este caso se advierte una cuestión similar en sus planteamientos a la señalada anteriormente; es decir, que esta ley se adapta para hacer más flexibles los preceptos de las leyes reglamentarias, especialmente, las de la LFT. Eso no significa que haya sido con ese fin que se creara la figura del Contrato Ley y, en todo, caso, lo relevante para este estudio tiene que ver con el saldo histórico de su aplicación en la industria hulera. Así pues, puede señalarse que la estabilidad casi total del artículo 123 apartado A, se matiza en la LFT con la posibilidad de los contratos por obra o tiempo determinado y lo hace incluso más en el Contrato Ley del sector, en tanto que establece el contrato a prueba, de capacitación e incluso los reajustes de personal que son negociados con el sindicato. Para comprender cómo es que opera este choque de normas superiores e inferiores y que no siempre responde a cuestiones suficientemente claras se puede hacer un breve rastreo en la historia normativa del sector hulero. Así, podremos apreciar, por ejemplo, que la primera firma del Contrato Ley se hizo bajo las disposiciones de la LFT de 1931 y que esa Ley, que fue derogada en 1970 y sustituida por la que se conoce como nueva LFT,   contemplaba la existencia de los contratos a prueba. Pero después nadie dentro del sector, ni los sindicatos o las empresas, plantearon la necesidad de que se reformaran las cláusulas relativas al contrato a prueba, mismos que quedaron vigentes pese a contradecir a la Constitución, a la nueva LFT y que persisten hasta ahora.

En el cuarto nivel y puesto que la LFT permite que así sea, existe en el mismo sector la figura de Contrato Colectivo de aplicación en una sola empresa, bajo el supuesto de que el Contrato Ley es más general y el otro no debe contradecir lo que ahí se establece, así como en los niveles jerárquicos más elevados. Pero existen contradicciones en la pirámide normativa que se trasladan de un nivel a otro de la regulación jerárquica.  Por ejemplo, se aprecia que en el nivel del contrato colectivo y de los reglamentos internos de trabajo, en cuanto a temas como la higiene, la capacitación y otros asuntos se constituye el escenario particular de funcionamiento en las empresas.

Un último nivel jerárquico se integra, precisamente, por los reglamentos internos de trabajo que se consideran necesarios y que pretenden establecer las particularidades de la empresa en sus relaciones laborales. Con respecto al reglamento interior del trabajo la tendencia ha sido a que los sindicatos y los trabajadores hayan abandonado la idea de firmarlos bajo el supuesto de que en la cotidaniedad del trabajo son más perjudiciales que benéficos, en tanto que las empresas tienden a exigirlo en virtud de que son necesarios, precisamente, para ordenar dicha cotidaniedad. Ahora ya no se invoca el reglamento interior de trabajo más que para tratar de imponer algún modo de acción y no se plantea volver a discutir el asunto. No obstante, esto no significa que la figura del reglamento no sea un instrumento útil para establecer las responsabilidades y los derechos en el proceso productivo y que sea, también, una herramienta para discutir de modo más eficaz los asuntos referidos a la productividad.

Así pues, el análisis del funcionamiento de la industria en términos de las relaciones laborales comprende el hecho de que la LFT, en el artículo 417, establece la posibilidad de que conviva el Contrato Ley y el Contrato Colectivo en una empresa determinada, lo que lleva a la posibilidad de generar contradicciones y  complementos. Estas cuestiones se delimitan en términos de las soluciones jurídicas al recurrir a la jerarquía de la norma, para concluir que estando integrada la pirámide jurídica por la Constitución, la Ley Federal del Trabajo, el Contrato Ley, el Contrato Colectivo y el Contrato Individual, siempre los instrumentos inferiores habrán de someterse al marco establecido en los superiores. Si bien esta cuestión está claramente planteada en términos normativos, no opera necesariamente de modo claro en  la práctica, lo que puede significar que la no regulación se convierta en la forma más adecuada de establecer las relaciones sociales de trabajo generando, así, fricciones en el conjunto de las relaciones laborales y un sometimiento discrecional a la ley.

Por cuanto a los aspectos rígidos o flexibles inherentes a los contratos colectivos de trabajo, la hipótesis no siempre acertada es que contienen una serie de cláusulas que restringen la operatividad del proceso de trabajo, o bien, permiten al sindicato participar en las decisiones relacionadas con la producción porque son cláusulas que:

- Impiden la movilidad de los trabajadores entre lugares, departamentos y puestos de trabajo.

- Definen los perfiles de los puestos e impiden que los trabajadores sean usados en actividades para las que no han sido contratados.

- Limitan las cargas de trabajo.

- Definen los puestos sindicalizados y los de confianza.

- Establecen la antigüedad como factor principal de ascensos entre categorías.

- Obligan a la empresa a informar y pactar con los sindicatos los cambios en las tecnologías y formas de organizar el trabajo.

A partir de estas consideraciones tiende a concluirse que las disposiciones contractuales significan en efecto una serie de rigideces que obsatculizan la competitividad de las empresas y que, por lo tanto, es necesario flexibilizar las normas estableciendo medidas como:

- Libre movilidad de los trabajadores.

- Compactación del tabulador.

- Ampliación de puestos de confianza.

- Eliminación del escalafón ciego y su sustitución por el ascenso por méritos y conocimientos.

- Eliminación de la obligación de la empresa de pactar con los sindicatos los cambios tecnológicos o de organización.

En el caso del Contrato Ley vigente en la Industria de la Transformación del Hule en Productos Manufacturados se pueden hacer las siguientes apreciaciones:

1.- Movilidad de los trabajadores.

a) Posibilita la movilidad de los trabajadores en cuanto a turnos y funciones. La polivalencia (que se especifica en los artículos 12, 30, 54, 61)que se aplica  incluso sin limitación en porcentaje de trabajadores o cualquier otra y obliga únicamente a negociar con el sindicato las repercusiones en el salario. El aspecto salarial es la mínima participación de la organización sindical y resalta la disposición que deja en manos de la empresa cualquier tipo de ajustes a la jornada y resuelve un tema sobre el que existe una importante discusión con la mayoría de los sindicatos, el de la polivalencia. Estos asuntos tienen que ver con cuestiones prácticas asociadas con el funcionamiento específico de la industria en el marco de las relaciones laborales bajo el Contrato Ley. Así, por ejemplo, el artículo 12 dice que: “Las empresas están obligadas a sostener un grupo de obreros sin adscripción fija, que trabajen como suplentes en cualquier turno o puesto, de acuerdo con las necesidades de cada empresa, los cuales cubrirán las vacantes ocasionadas por la falta transitoria de los trabajadores, sin lesionar el escalafón de los obreros de planta”. En este caso, el conjunto de los trabajadores a los que se hace referencia se vincula al fenómeno de ausentismo, cuyo nivel parece ser mayor en la industria hulera que en otras industrias y que se asocia con las altas remuneraciones que reciben los trabajadores. Igualmente, se advierten fricciones en el caso del artículo 54 que a la letra dice: “Cuando por necesidades de la producción se tenga que intensificar el trabajo de un departamento y por este motivo la empresa trate de cambiar a los obreros de un departamento a otro deberá ponerse de acuerdo con el sindicato sobre el particular, fijándose en todo caso, las condiciones en que se deberán desempeñar sus labores los obreros que hayan sido cambiados”. No obstante el modo en que funciona prácticamente esta cuestión adquiere en ocasiones expresiones contrarias a la movilidad cuando se trata de atender exigencias de aumentos de la producción.

b) Permite la movilidad de turnos y de días de descanso (artículos 27 y 67) en función a los requerimientos de la empresa y organizados y determinados por ella misma. En el caso del artículo 67 se plantea en el inciso 1 que : “Cada trabajador laborará 5 días de ocho horas diarias durante la semana, con descanso de 2”. Y en el inciso 2 dice: “Uno de los dos días a que se refiere el párrafo anterior será siempre el día domingo. El segundo día de descanso será fijado en un rol elaborado por las empresas”. Estas últimas consideran que la prohibición al trabajo durante los domingos constituye una carga para la productividad, a pesar del efecto que pueda tener en la movilidad del trabajo.

2.- Compactación del tabulador.

a) Hay tres tabuladores aplicables en los distintos tipos de empresas que se consideran (fabricación de llantas, producción de material de renovación de llantas y productos moldeados de hule) y, por lo tanto, debe ponderarse el argumento de que se trata de un tabulador con exceso de categorías y niveles de trabajadores.

3.- Puestos de confianza.

a) Establece (artículo 5) una lista abierta de trabajadores de confianza, no limitada en número o porcentaje de trabajadores empleados en la empresa, lista que incluso consigna actividades que en otros sectores son consideradas como plazas sindicalizadas, como es el caso de los agentes viajeros y personal administrativo.

4.- Escalafón por capacidad.

a) Contempla la existencia de un escalafón por especialidad  dentro de categorías y puestos definidos (artículo 15), limita el escalafón ciego por antigüedad a las actividades no consignadas dentro de las especialidades, es decir el escalafón ciego sólo se aplica a los trabajadores generales y, por último, establece el período de prueba en el que el trabajador deberá acreditar su capacidad y está en manos de la empresa aceptar o no un ascenso inadecuado (artículo 20). El asunto de los ascensos por antigüedad es motivo de disputa por cuanto a sus efecto adverso en la capacidad de acrecentar la productividad del trabajo y constituye, hoy, un factor de reclamo por parte de las empresas frente a los sindicatos y en cuanto a la mantenimiento de la vigencia del Contrato Ley de la industria.

5.- El sindicato frente a los cambios tecnológicos.

a) Solo obliga a negociar con el sindicato (artículo 58) las tarifas aplicables cuando la empresa determina realizar nuevas producciones, hacer cambios de maquinaria o construir instalaciones, y estas negociaciones se realizarán sin suspensión de actividades y pueden significar  incluso cambios de salario a destajo o por jornada.

b) Solo obliga a negociar con el sindicato (artículo 59) las tarifas aplicables cuando la empresa modifica el ciclo de trabajo.

6.- Otros aspectos flexibles del Contrato Ley.

a) Establece la cláusula de exclusión por ingreso limitada a que el sindicato proponga al trabajador para ocupar las vacantes en un término de setenta y dos horas, es decir, la empresa puede ocupar un trabajador hasta que el sindicato le proporcione uno. El artículo 9 dice: “Las empresas aceptan que es condición indispensable para permanecer a su servicio, el ser miembro del Sindicato Administrador…En el caso de que (este) no proporcione en un término de 72 horas al trabajador…de nuevo ingreso que solicite la empresa, ésta podrá ocupar a otros trabajadores hasta en tanto el sindicato proporciones el personal solicitado”. De tal forma, parece que, en efecto, la empresa tiene restricciones en sus intentos por elevar la productividad ya que aunque no tiene que esperar indefinidamente a que el sindicato proponga candidatos idóneos al puesto, y tiene la posibilidad, luego de un cierto periodo, de incorporar otro trabajador, el artículo de referencia es muy explícito al decir que esto puede hacerse hasta que el sindicato proporciones al trabajador requerido. En términos prácticos este mecanismo puede generar disputas laborales que incidan sobre la eficiencia general de la producción.

b) Consigna el contrato a prueba por treinta días (artículo 11), que habiendo estado previsto en la LFT de 1931 se suprimió en la de 1970 y, hasta ahora, no se ha vuelto a establecer. Sobre esta forma de contratación se debate su conveniencia, entre otras razones porque tal y como se encuentra actualmente la cuestión de la estabilidad en el empleo en la Ley Federal del Trabajo, prácticamente el empleador asume compromisos y responsabilidades sin tener mayor conocimiento del trabajador, sus habilidades, capacidad. La disputa concierne al hecho de que la  experiencia indica que la intención de la tutela al trabajo de la indicada ley no era una protección ciega sino razonable.

c) Contempla la posibilidad de contratar trabajadores por obra o tiempo determinado (artículo 11) en función a los requerimientos excepcionales de la empresa, cláusula frente a la que, por lo general, son reticentes los sindicatos y que en la actualidad se hace más relevante como consecuencia de las fluctuaciones del mercado de trabajo.

d) Establece el trabajo a destajo (artículo 15) haciendo flexible el tabulador y contempla prácticamente para todas las categorías de todas las especialidades el salario por jornada y salario a destajo, quedando a determinación de la empresa optar por el que  resulte más conveniente. Es responsabilidad de las empresas determinar cómo se utilizan estas opciones e incluso motivar a sus trabajadores abriendo las posibilidades de mejorar sus ingresos en función a una mayor productividad.

e) El Contrato Ley prevé la posibilidad de reducir la jornada de los trabajadores a destajo (artículo 26) hasta 27 horas cuando la producción baja, garantizando únicamente la obtención de un salario fijo de trabajador en jornada semanaria.

f) Obliga al trabajador (artículo 49) a responder por los errores de producción imputables a su desempeño en forma tal que debe resolverlos fuera de jornada o pagarlos.

g) Posibilita el que la empresa determine (artículo 62) pagar salario extra a los trabajadores en lugar de otorgar tiempo de alimentos.

h) Existe la posibilidad de que la empresa reajuste su planta de trabajadores (artículo 72) como consecuencia de cambios tecnológicos, reducciones de producción o cualquier otra causa, mediante convenio con el sindicato y mediando indemnización a los trabajadores quienes no podrán oponerse a ser liquidados, considerando además que en términos del artículo 122 del indicado Contrato se constituye un fondo para retiros voluntarios, es decir, la liquidación tampoco afecta el activo de la empresa.

Revisiones del Contrato Ley 1995/2001

De acuerdo con la información de la Secretaría del Trabajo y con base en las actas de acreditación de las convenciones, las revisiones de este instrumento contractual se han realizado en los últimos años de la siguiente manera:

| Año | Trabajadores | Empresas | Revisión |
| --- | --- | --- | --- |
| 1995 | 9268 | 33 | Salarial. |
| 1996 | 9230 | 34 | Contractual. |
| 1997 | 8992 | 34 | Salarial. |
| 1998 | 8988 | 34 | Contractual. |
| 1999 | 9203 | 34 | Salarial. |
| 2000 | 9341 | 36 | Contractual. |
| 2001p | 16908 | 71 | Salarial y Contractual |

*prelimimar

La información para 2002 del cuadro anterior y que fue reportada como preliminar por la STPS es equivocada, lo que posiblemente se deba a que se reporta el dato integrando algún otro sector diferente al hulero, ya que éste no creció  y en ese año solo se revisó la cuestión salarial (y no hubo, cómo se lee en el cuadro, una revisión de salarios y contrato).

En la revisión contractual 2001 se declaró que se revisaba el Contrato Ley en su aspecto integral pero en realidad sólo se resolvió un aumento salarial del 9 % y que cada empresa celebrara sus respectivos acuerdos de productividad, competitividad y modernización en los tres meses siguientes, para después, en una reunión nacional, se tomaran los acuerdos que se integrarían en al Contrato Ley, estos acuerdos, hasta la fecha no se han celebrado.

Para la actual revisión del contrato, la Convención Obrero Patronal Revisora del Contrato Ley de la Industria de la Transformación del Hule en productos manufacturados celebrada en febrero 2003, fue suspendida temporalmente, por los siguientes motivos:

- Porque el Sector Patronal señaló que para mantener la industria hulera en México era necesario la modificación del Contrato Ley y la aplicación del cero por ciento de aumento al salario.

- Por la solicitud patronal respecto a que el Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores de la Compañía Hulera Euzkadi, S.A. no tenía representación de los trabajadores debido a la huelga estallada el 22 enero de 2002, como consecuencia del cierre que hizo la empresa en la planta ubicada en El Salto, Jalisco. Respecto al impedimento manifestado por el sector patronal, la representación sindical indicó que el conflicto en esa planta aún no termina y que la JFCA deberá celebrar la audiencia para calificar la huelga, luego de dos amparos de los trabajadores; es decir, el cierre de la planta de El Salto sigue siendo motivo de conflicto.

- Porque la Coalición empresarial insistió en que sólo fuera analizado el pliego petitorio formulado por los empleadores que implicaba: reducción significativa del aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, así como las cláusulas relacionadas con la flexibilidad de la jornada.

La Convención se reinstaló y concluyó sus trabajos el 12 de febrero de 2003 y aun cuando se revisó el contrato, el aumento salarial estuvo por debajo del que se había acordado anteriormente y que era del orden de 3.5 por ciento. Esto puso en evidencia el poco interés en el contrato de las representaciones que asistieron.

Una semblanza de las participaciones recientes en las convenciones se presenta en el siguiente cuadro.

Número de agremiados por sindicato que administra el contrato ley de

la industria de la transformación del hule en productos manufacturados

| Nombre del sindicato administrador del contrato ley y de la empresa que acredita trabajadores sindicalizados | Trabajadores agremiados por el sindicato administrador del contrato ley |
| --- | --- |
|  | Año de la convención revisora del contrato ley |
|  | 1999 | 2000 | 2001 | 2003 |
| Sindicato Nacional de trabajadores de Uniroyal, S.A.a. (registro no. 10/5422-4) | 631 | 637 | x |  |
| Sindicato Nacional de Trabajadores de General Tire de México, S.A de C.V. (reg. no. 10-5423-5) | 755 | 721 | 774 | 681 |
| Sindicato Nacional de Trabajadores Bridgestone/Firestone de México S.A. de C.V. (reg. no. 2306) | 804 | 830 | 871 | 816 |
| Sindicato de Trabajadores de La Fábrica de West Company México (reg. no. 10-2740-2) | 113 | 113 | 113 | x |
| Sindicato de Empleados y Obreros de la Industria de la Transformación del Hule de la R.M. (reg. no. 4166) | 401 | 400 | 461 | 678 |
| Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores de la Compañía Hulera Euzkadi, S.A. (reg. no. 6221) | 1,339 | 1,364 | 1,225 | 904 ** |
| Sindicato Único de Trabajadores de la Compañía Hulera Goodyear Oxo S.A. “Sergio Pérez Tovar” (reg. no. 2053) | 1,555 | 1,366 | 1,358 | x |
| Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Industria Hulera de la República Mexicana (reg. no. 2396) representando a los Sindicatos de Compañía Hulera Tornel, S.A. de C.V. (1,438); productos industriales Goodyear Oxo, S.A. de C.V. (313); Hules Banda, S.A. de C.V. (282); Compañía Hulera "El Aguila”, S.A. de C.V. (42) Nacional de Hules Nova, S.A. (33); Compañía Hulera Nacional del Centro, S.A. (29), Industrial Teoloyucan S.A. de C.V. (30) | 2,167 | 2,291 | * 2,438 | * 2,307 |
| Empresa:Compañía Hulera Tornel, S.A. de C.V. |  |  |  | 1,830 *** |
| Empresa: Goodyear Productos Industriales, S. de R.L. de C.V. |  |  |  | 374 |
| Empresa: Continental Llantera Potosina, S.A. de C.V. (antes General Tire de México, S.A. de C.V.) |  |  |  | 816 **** |
| TOTALES | 7,085 | 7,722 | 7,240 | 7,590 |

* en 2001 y 2003 el sindicato de trabajadores y empleados de la industria hulera de la república mexicana no indica los sindicatos que representa.

** en 2003 la representación patronal objetó la representación del sindicato nacional revolucionario de trabajadores de la compañía hulera euzcady, s.a.

*** destaca que en 2003, la compañía hulera tornel no acreditó su representación mediante el sindicato de trabajadores y empleados de la industria hulera de la república mexicana como en anteriores ocasiones, y éste, a su vez, en 2003 no hace mención de los sindicatos que representa, señalando que en 1999 y 2000 fueron los agremiados de la compañía hulera tornel  s.a. de c.v. la que mayor número de agremiados al  sindicato acreditaba, vía la representación del sindicato mencionado.

**** este número de agremiados no fue sumado pues corresponde al sindicato nacional de trabajadores de general tire de méxico, s.a. de c.v.

Fuente: elaboración propia con datos  de las convenciones revisoras del contrato ley celebradas en la stps.

Convenios singulares

En el contexto del marco normativo de las relaciones laborales en el sector y que se han estado señalando en este texto, es conveniente destacar que desde la década de 1950 y 1960, que pueden considerarse como años de buen desempeño económico del sector, se inició en especial en las empresas llanteras  la práctica de celebrar convenios singulares y definidos en cuanto a la materia laboral que se abordaba. En términos de estos convenios se negociaba entre un sindicato y una empresa aspectos puntuales que no eran del interés general del sector y respecto de los cuales se tomaron acuerdos de rango de obligatoriedad semejante al de un Contrato Colectivo.

Estos convenios no se identifican como contratos colectivos particulares (quinto nivel de la pirámide jurídica a la que nos referimos anteriormente) y, por ello, no se  consideraron dentro del marco normativo, puesto que se limitan a en el ámbito temático, pero debe resaltarse el hecho que son perfectamente válidos en tanto que la LFT posibilita la existencia de Contrato Ley y Contrato Colectivo y que estos convenios son expresiones que se adecuan a las intenciones de aquellos. En cierto sentido puede decirse que son excepciones (precisamente por su particularidad temática) a las que se recurrió una vez y, después, se continuó recurriendo sin reparar en que se estaban convirtiendo en reglas, con todas las consecuencias de su imperfección casuística.

Las vertientes que adoptaron estos convenios son las siguientes:

1.- Cuando se celebraron a petición e iniciativa del sindicato, incluso bajo formas de conflicto y con amenaza de suspensión de actividades, respondieron a la intención de obtener prestaciones adicionales a las establecidas en el Contrato Ley, por ejemplo: pago por parte de la empresa del cien por ciento de las cuotas del servicio médico, de la prestación habitacional, del impuesto sobre la renta a cargo de los trabajadores e incluso, como compromisos salariales significativos que se acordaron en el marco de la introducción de nueva maquinaria y como reconocimiento de alta especialidad a un trabajador o a un nivel de trabajo determinado.

Existen incluso convenios de un nivel de particularidad tal que se refieren incluso a un determinado trabajador y lo colocan en condiciones de ingresos significativamente altos. Estos convenios podrían señalarse como soluciones poco afortunadas de un esquema de producción de carácter marcadamente taylorista, frente al que se adoptaron compromisos aberrantes. Esta situación es la que enfrentan hoy en términos prácticos las empresas, los trabajadores y los sindicatos. Todos ellos reconocen la necesidad de revisarlas, ya que las condiciones tecnológicas han cambiado, existe la amenaza  e incluso la realidad de cierre de empresas por incosteables y constituye un freno a la introducción de nuevas tecnologías o nuevas formas de organización del trabajo; todo ello constituye una condición de cuellos de botella que deben superarse mediante la voluntad común de las partes, para darles las soluciones más afortunadas a efecto de que se mantenga la actividad del sector, la existencia de las empresas y las fuentes de trabajo.

2.- Con posterioridad, y por la iniciativa empresarial, se adoptó la práctica de celebrar este tipo de convenios singulares para limitar los derechos o las prestaciones otorgadas por el Contrato Ley. Se abordó en ellos todo tipo de cuestiones, incluso referidas al tema salarial y significaron en un caso particular la reducción de hasta 25% del salario para evitar que cerrara.

Dentro de técnica jurídica ésta utilización del esquema de los convenios singulares, violenta la pirámide normativa y desde el punto de vista social es la forma menos afortunada de enfrentar problemas reales ante una evidente posibilidad de cierre de una empresa cuando no se encuentra una solución al conflicto, solución a la que se abrirían opciones si quedara asociada con otras alternativas de negociación y de acuerdo entre los patrones, los trabajadores y sus sindicatos.

Debe considerarse también que para la celebración de todos estos convenios no haya mediado en general un estudio objetivo actuarial de las consecuencias sobre el desempeño del sector, de la proyección que tendrían los compromisos adquiridos, sobre todo en un entorno de competencia global como el que ahora prevalece y que afecta adversamente la situación competitiva de las empresas que operan en el mercado nacional debido en buena parte a los costos laborales que prevalecen en otras partes.

Frente a esta realidad del sector y tomando en cuenta  en general la situación del mercado de  trabajo, debe atenderse de modo relevante los temas de los cambios tecnológicos y de la productividad del trabajo en cuanto a su incidencia en el proceso productivo. Esto se liga con aspectos tales como:

- El rompimiento de las cadenas cerradas de producción y el establecimiento de procesos de trabajo menos comprometidos en términos de la productividad.

- La búsqueda de la calificación del trabajo y el cumplimiento de estándares de calidad, pero no de tipo cerrados o atados a la polivalencia, ya que ello remite a la cuestión  de que no se logra romper la dependencia en la cadena de producción.

La realidad de las relaciones laborales en la industria hulera

En la mayoría de los casos la polivalencia y la movilidad de turnos e incluso los cambios de jornadas o tiempos de descanso, sobre todo en la industria llantera y de materiales de renovación de llantas, es mayor a los límites que el Contrato Ley permite (5% del total de trabajadores polivalentes es la regla contractual). Ante esto, los sindicatos asumen dos conductas: toleran el hecho o lo cuestionan de manera permanente. En este último caso, no se llega a alcances mayores y el fin es buscar incrementos salariales, lo que genera un permanente ambiente de tensión en las relaciones laborales. Estas tensiones están, entonces, enmarcadas en un entorno de bajos salarios, de la generalizada disputa por elevarlos y la amplia  oferta de mano de obra de poca calificación existente en el país.

La razón fundamental por la que la polivalencia y la movilidad de turnos se hacen necesarias en el sector, es que la industria hulera dedicada a la fabricación de llantas y de materiales para la renovación de llantas debe mantener una operación continua o parar en función a las condiciones de la demanda en el mercado, de lo contrario se incurre en costos muy elevados. Por su parte, las empresas buscan alcanzar las metas de producción deseadas sirviéndose de los espacios de flexibilidad que el Contrato Ley les abre, (salario a destajo o fijo, posibilidades de reducción de la jornada a los destajistas, polivalencia etcétera) y pretendiendo hacerlos incluso más flexibles, a diferencia de otros sectores en donde las relaciones laborales se regulan únicamente por la Ley Federal del Trabajo. Dicha ley es más rígida en la materia aplicable a los contratos colectivos, como lo son los de la industria automotriz, y provoca la necesidad, por ejemplo, de contratar de manera permanente más trabajadores,  tener turnos fijos y muy limitados en la actividad polivalente pero que tienen tabuladores más abiertos, reducidos y generales, y sin convenios de productividad tan onerosos.

El espacio de las relaciones laborales en el sector hulero requiere de una revisión fundamental y para ello pueden adelantarse algunas cuestiones como las siguientes:

- La forma de producción marcadamente taylorista está cambiando en la industria a escala mundial y el sector hulero (especialmente el de la producción de llantas) no puede quedarse al margen de dichas modificaciones.

- El replanteamiento de las formas de producción no puede hacerse sin la participación y el convencimiento de los empresarios y de los trabajadores y sus organizaciones, a riesgo de fracasar en la instrumentación de tipo unilateral o de aplicar soluciones de corta vida en tanto que dependan del estado actual del mercado de trabajo y de la abundante oferta de mano de obra que existe.

- Ni en el sector hulero ni en ninguno otro han constituido soluciones afortunadas el liquidar trabajadores para después contratar nuevos, en algunos casos los mismos que habían sido liquidados, en condiciones supuestamente más flexibles pero que, además, del aspecto salarial  implican  el repudio de las calificaciones laborales alcanzadas.

- Esto no significa no quiere  que se ignore la necesidad de terminar con los cuellos de botella que, en buena medida solo podrán superarse mediante la separación del personal que no acepte abandonar las prácticas que ya no funcionan y que comprometen a la industria y a su propio trabajo.

- La opción de transformar  un sector productivo por uno de comercialización pareciera ser de manera inmediata más atractiva, pero no es una estrategia sostenible de largo plazo. La alternativa es reconsiderar el modo de funcionamiento de la industrie del hule en un nuevo entorno tecnológico, de relaciones laborales y de intercambios comerciales para replantear su viabilidad en el país.

Detrás de la discusión sobre competitividad de la industria hulera, en particular en la industria de fabricación de llantas, se encuentra un factor que ha incidido de modo creciente en la situación del sector. En países de la región del este de Asia o de Europa oriental se están fabricando llantas de precio inferior a las que se fabrican en México (fundamentalmente por más bajos salarios). Ello ha contribuido a la conversión de los productores en importadores, lo que además de reducir la inversión, y los costos y responsabilidad laborales, resulta ser más rentable en tanto que los aranceles de importación no contrarrestan la desventaja que se crea en el mercado derivada de los precios más bajos de aquellos competidores.

Volviendo a los conflictos laborales de diversas empresas llanteras se pueden considerar los siguientes elementos:

En materia de la jornada de trabajo:

Operación continua en la empresa que los lleva incluso a plantear, y en algunos casos a acordar con el sindicato, la obligación de que el trabajador que concluye su jornada, en caso de que no llegue quien lo releva en el puesto, tenga que esperar e incluso doblar turno sin que exista justificación para que suspenda sus labores. Esto porque tratándose de una producción en cadena, la suspensión paraliza no sólo el proceso concreto sino la cadena misma. Esta es una razón de tensión en las relaciones laborales y de permanente conflicto que, como decíamos, se ha resuelto de manera diferente según las empresas y la cooperación  de los sindicatos y los trabajadores. En la práctica se advierte que esto ocurre de modo frecuente como una forma de presión del sindicato a la empresa.

- Definir con libertad días de descanso, otorgamiento o pago de días festivos, todo ello en función de las condiciones del mercado que definen el ritmo de la  producción.

- Libertad para asignar o mover e incluso cubrir en efectivo períodos vacacionales en función a los requerimientos de la producción.

El sistema de producción en cadena, se convierte en la industria hulera en un permanente elemento de fricción en el centro de trabajo entre sindicato, trabajadores y empresa y las soluciones inmediatas y fáciles han sido, al igual que en otros sectores que laboran en cadenas de producción, plantear nuevos conflictos, es decir la permanente demanda de la empresa de mayores flexibilidades y la diversificada conducta de los sindicatos al respecto.

Por cuanto a condiciones de trabajo.

- La polivalencia requerida es la más amplia posible ello derivado de que cualquier rigidez, por pequeña o elemental que sea, conlleva en ocasiones a imposibilidad de resolver los requerimientos de la cadena productiva.

- Se pretende que la capacitación en el trabajo se encuentre vinculada a la polivalencia.

- Se intenta cumplir los estándares internacionales de producción y calidad, pero sin considerar las diferencias de maquinaria, modernidad de las empresas y niveles salariales que, como lo tenemos señalado, no son estándares  sino presentan las diferencias lógicas de la globalización y en el caso de nuestro país, no son pocas las empresas llanteras que operan con maquinaria de décadas atrás.

En materia de Reglamento Interior de Trabajo:

- En las empresas llanteras y productoras de material de renovación de llantas se ha convertido este instrumento en un modo de sancionar económicamente e incluso en cuanto a la jornada las obligaciones de los trabajadores. Este es el único sector en donde existe la obligación consignada en el Contrato Ley de pagar o corregir errores de producción en efectivo o con tiempo de trabajo no remunerado. Esta cuestión entraña la dificultad de asignar a quién de los trabajadores de la cadena es atribuible la responsabilidad reclamada por la empresa, hasta dónde son resultados de mala calidad de la materia prima o de la maquinaria y, por ello, genera permanente tensión en las relaciones laborales, dificultades entre trabajadores y mandos medios, y entre empresa y sindicato.

- Por los requerimientos de la producción, proceso en cadena, las empresas plantean reiteradamente y de tiempo atrás la pretensión de que en el Reglamento se sancione el ausentismo y los retardos, lo que nos ratifica una idea que se encuentra implícita en el análisis y que ponemos a debate: En realidad el conflicto laboral en el sector deriva de que en el la participación de la fuerza de trabajo en la producción y los ritmos de esta es fatalmente vinculada y lleva a altos costos de productividad cuando no se respetan.

El debate no debe ser entendido en términos de la aplicación de sanciones en el Reglamento Interior de Trabajo. Una norma, además de prever la sanción en el supuesto de la existencia de una conducta no deseada, debe establecerse en forma tal que responda al convencimiento social de la conveniencia de la conducta que se desea promover. Con la amenaza de la sanción no se resuelve el problema de la conducta no deseada sino, cuando más, se motivan nuevas conductas, también no deseadas. La alternativa se encuentra, como lo señalamos con anterioridad, en instrumentar de manera bilateralmente acordada las opciones al esquema tradicional de relaciones laborales y de producción dentro del sector hulero, que respondan al  convencimiento de que son de beneficio e interés común.

Acerca de las relaciones laborales en la industria global del hule

Como sucede en la mayoría de las industrias, en la del hule, hay una tendencia a reducir la carga laboral mediante la reducción del número de  trabajadores, el incremento en la intensidad del trabajo  y el uso de distintos mecanismos de aprovisionamiento externo (outsourcing). Buena parte de las innovaciones  que se introducen en la  producción están dirigidas a ese fin y se integra en la discusión acerca de la llamada “flexibilidad del trabajo”,  y que incluye los aspectos de incrementos de la productividad y la reducción de costos. Después de un siglo del proceso de automatización de la industria llantera, el costo de la mano de obra no es significativamente elevado. Los principales costos de producción son los de las materias primas que se asocian con el precio del petróleo y de la industria química, o con el costo del capital en función del acceso al crédito y de las tasas de interés. Esta situación significa que las corporaciones de la industria hulera  tengan una mayor flexibilidad para ajustarse en relación con los salarios y las condiciones  de trabajo. No obstante, esta condición apreciable en términos generales en la industria, no elimina las fricciones entre las empresas y sus trabajadores.

Las corporaciones en la industria hulera han establecido una serie de exigencias en el proceso laboral asociado con el sistema de entregas “justo a tiempo”, el asunto se expresa en la condición de que un tipo de producción por lotes requiere de trabajadores por lotes, lo que lleva a una redefinición de la prácticas de contratación y de relación con los sindicatos. Esto es lo que en la literatura especializada se refiere como el hecho de hacer de la mano de obra menos un costo fijo y más un costo variable. Las fricciones entre ambas partes, empleadores y empleados, proviene de lo que se ha denominado como la “casualización” del trabajo, en relación con lo que en otra época se consideraba como una situación de mayor seguridad en cuanto a la estabilidad del empleo y los ingresos derivados del mismo a lo largo de un extenso periodo de relación con la empresa, relación que no se sostiene en el caso de la producción flexible de carácter “justo a tiempo”.  Así, por ejemplo, una empresa productora de llantas de Polonia anunció el año pasado la modificación del contrato de trabajo de los empleados que no recibirían paga durante los periodos en que no había producción y que fueran menores de 22 días.

Se aprecian, también, otras prácticas entre las firmas más grandes de carácter global. Michelin busca redefinir la relación laboral mediante el acceso a una fuerza de trabajo no sindicalizada o poco sindicalizada y con una base de trabajadores estables y una periferia de índole casual o temporal, con lo que se modifica la forma vigente de organización sindical y los vínculos de la empresa con sus empleados. Goodyear sigue una política más tradicional de enfrentamiento con los sindicatos, la empresa ha tenido que reconsiderar su sistema de calificación de empleados en Estados Unidos, bajo el cual los trabajadores son calificados por sus supervisores en cuanto su desempeño en tres categorías A, B y C; los dos primeros obtienen aumentos y los C reciben advertencias. Después de dos años la compañía empezó a despedir a quienes recibían una evaluación de C por segunda vez. Se sostiene que este sistema está encaminado a asegurar el cambio de los trabajadores más viejos, pero ha tenido un efecto negativo sobre la disposición de la fuerza de trabajo y sobre el ambiente laboral.  Bridgestone y Continental siguen políticas diferentes en sus países de origen frente a las que aplican en sus subsidiarias foráneas, ya que se encuentran constreñidas por las leyes laborales y la tradición de cada lugar donde operan. El argumento de que estas corporaciones intentan asegurar condiciones inferiores en sus subsidiarias que en sus países sede es común entre las redes globales de organizaciones de trabajadores y en los llamados a la solidaridad laboral internacional.

Los sindicatos en la industria hulera

El total de empleo global de la industria hulera en 2002 es del orden de 700 mil trabajadores, sin incluir los que laboran en la producción de hule natural ni aquellos empleado en la industria en  China, con lo que dicho total podría ser de aproximadamente 1 millón de personas. En el segmento productor de llantas el empleo fue del orden de 450,000 trabajadores, de los cuales 370,000 laboraban para las seis compañías más grandes.

Empleo reportado en la industria hulera

| País | Empleados |
| --- | --- |
| Estados unidos | 199,900 |
| Japón | 106,000 |
| Alemania | 72,000 |
| Francia | 70,000 |
| Reino unido | 35,520 |
| Malasia | 35,000 |
| Brasil | 27,000 |
| Rumania | 9,700 |
| Australia | 6,500 |
| Bangladesh | 6,500 |
| Mozambique | 5,852 |
| Finlandia | 4,500 |

Fuente: ICEM World Conference for Rubber Industries, 2002.

Las condiciones de desenvolvimiento actual de la industria según se desprende de las declaraciones de los propios sindicatos, coincide con las prácticas de las principales corporaciones en cuanto a la reubicación de las plantas en localidades en las que prevalecen menores costos de producción, en especial, lo de carácter laboral. Esto ha significado reducciones del empleo en países como Noruega, Austria, Japón y Alemania y en otros se advierten una mayor volatilidad en las condiciones de los trabajadores, como ocurre en Perú y en Tanzania. La dinámica de la producción y del empleo se asocia de modo directo con las estrategias corporativas de reestructuración, racionalización y reorganización de la industria.  Varios sindicatos hacen referencia a los procesos de privatización que afectan igualmente al empleo, como ocurrió en Bangladesh.

En una encuesta aplicada a los sindicatos de la industria hulera en varios países del mundo se advierte que esta es una rama en la que predomina la sindicalización, en relación con otros segmentos de la economía de cada país. En la mayoría de los casos el número de trabajadores en los sindicatos de la industria hulera iguala o excede a la proporción de otros sindicatos. Hay países en los que se aprecia un índice  de sindicalización del orden de 85%, como ocurre en naciones con una larga tradición de sindicalismo – Dinamarca, Austria, Noruega y Australia. También en ésta categoría están los sindicatos pequeños en países con industrias pequeñas de hule como Bangladesh y Tanzania. En una categoría media están países como Japón, Brasil, Perú, Rumania, Alemania y Mozambique con índices entre 45% y 60 por ciento. Los índices más bajos de sindicalización de 10% a 20% se encuentran en Estados Unidos, Reino Unido, España y Francia, malasia y Bulgaria.

Membresía de sindicatos de hule reportados

(posición por número de miembros)

| País | Sindicato | Miembros |
| --- | --- | --- |
| Japón | Gomurengo (Japanese Rubber Workers Union Confederation) | 47,593 |
| Estados Unidos | United Steelwokers of America, AFL-CIO, CLC | 45,699 |
| Alemania | IG BCE | 33,600 |
| Brasil | Frente Unica da Borracha | 14,000 |
| Gran Bretaña | Transport & General Workers Unions | 11,523 |
| Malasia | Nacional Union of Employees in Companies Manufacturing Rubber Products | 6,379 |
| Gran Bretaña | General, Municipal and Boilermakers Union | 5,000 |
| España | FIA-UGT | 3,600 |
| Bangladesh | Bangladesh Forest Industries Development Corporation Workers & Employees Union | 4,500 |
| Mozambique | SINTIQUIGRA | 2,543 |
| Dinamarca | Central Organisation of Industrial Employees | 2,300 |
| Austria | Gerwerkschaft der Chemiearbeiter | 2,186 |
| Francia | Federation Chemie Energie FCE-CGT | 1,900 |
| Rumania | Fed.Nationale des Sindicats du Petrochemie | 1,620 |
| Eslovaquia | OZ Chemia SR | 1,293 |
| Finlandia | Union of Salaried Employees TU | 1,036 |
| Estados Unidos | PACE Internacional Union | 960 |
| Australia | Australian Liquor Hospitality Miscellaneous Workers Union | 800 |
| Tanzania | Tanzania Union of Industrial and Commercial Workers | 368 |
| Bulgaria | National Labour Federation “Chemistry and Industry” | 340 |
| Nueva Zelanda | Manufacturing & Construction Workers Union | 210 |
| Perú | Sindicato de Trabajadores de la CIA Goodyear de Perú, S.A. | 116 |
| Noruega | Chemical & Industrial Workers Union | 214 |
| Argentina | SUNTA | 36 |

Fuente: ICEM World Conference for Rubber Industries, 2002.

China y otros países del Asia no se encuentran en esta encuesta, pero parecería por los reportes de afiliados que las áreas de nuevo crecimiento y las áreas de bajo costo tienen un rango medio de sindicalización  que puede ser importante para las estrategias de los sindicatos globales al enfrentar relocalizaciones y maniobras corporativas.

Salarios

Los salarios comparativos de la industria en distintos países son  difíciles de calcular con alguna finalidad práctica. Los factores que intervienen como son los cambios en la paridad de las monedas, las  diferencias en el costo de la vida, las  prestaciones y derechos, los pagos de tiempo extra son, todos ellos, factores que deforman el significado real de las diferencias de salarios entre los países. Así que los resultados que se muestran a continuación solo deben considerarse como de carácter indicativo.

Usando como base de comparación la base que proporciona el US Bureau of Labor Statistics de promedios de salarios por hora del sector industrial en varias partes del mundo, parece que los salarios del ramo hulero son apenas iguales o en algunos casos más bajos que los promedios del resto de la industria. Por ejemplo, España con un salario base de toda la industria de 16.2 dólares por hora se ubica en la parte baja del nivel medio, mientras que en Nueva Zelanda es substancialmente más baja. Los trabajadores de Estados Unidos reportan un salario medio por hora de 13,58 dólares mientras que el promedio de toda la industria es de 19.2 dólares.

Promedios salariales en paÍses seleccionados

(salario mensual de los obreros en dólares)

| Región/País | Bajo | Medio | Alto |
| --- | --- | --- | --- |
| Asia/Pacífico |
| Bangladesh | 28 | 89 | 103.5 |
| Japón |  | 2,322 |  |
| Malasia | 230 | 400 | 700 |
| Nueva Zelanda | 800 | 920 | 1,040 |
| Europa Occidental |
| Alemania | 1,762 | 1,906 | 4,355 |
| España | 1,000 | 2,125 | 4,000 |
| Finlandia | 1,200 | 2,000 | 2,700 |
| Europa Central |
| Rumania | 125 | 300 | 500 |
| Eslovaquia | 150 | 235 | 430 |
| Norte y Sur de América |
| Brasil | 120 | 200 | 800 |
| Perú | 200 | 680 | 1,000 |
| Estados Unidos | 1,326 | 2,205 | 3,314 |

La conversión de horas a meses = tiempos reportados por semana de trabajo x 4.

Fuente: ICEM World Conference for Rubber Industries, 2002.

Las diferencias de salarios entre los niveles mas bajos y los más altos reportados están en el rango de múltiplo se 2.5 a 3 veces. Tanto Alemania como Estados Unidos reportan que el salario más alto es 2.4 veces mayor que el más bajo, en Finlandia 3 veces y en el Reino Unido debajo de 2 veces. La diferencia de salario se agranda en ciertas localidades y en el caso de Brasil se reporta el salario más alto a 6 veces por encima del más bajo, en Perú a 5 veces y en Rumania 4 veces. En el caso de España se advierte una relación de 4 veces entre los salarios más altos y los más bajos, mientras que en Bangladesh y Malasia se reportan diferencias en el rango de los 3 tantos. Además, los datos indican que los salarios en la región de Europa Central y Oriental son más bajos que los de América Latina. Esto confirma la situación que se ha ido creando en el despliegue de la producción mundial de llantas hacia esos países que se han convertido en objetivos para las corporaciones que buscan lugares con costos de operación de más bajos de salarios.

Horas de trabajo, vacaciones anuales y retiro

En este rubro de las condiciones laborales se puede notar una amplia diferencia de horas de trabajo por año en distintos países con una disparidad del 56% entre el nivel más alto en Perú con 2496 horas y Francia con 1600 horas.

Horas básicas trabajadas en la industria hulera

| País | Día de trabajo | Turno de trabajo |
| --- | --- | --- |
|  | Por año | Por semana | Por año | Por semana |
| Mozambique | 2688 | 48 | 2064 | 44 |
| Perú | 2496 | 48 | 2496 | 48 |
| Bangladesh | 2308 | 48 | nd | nd |
| Argentina | 2300 | 42.5 | nd | nd |
| Brasil | 2288 | 44 | 2054 | 39.5 |
| Tanzania | 2169 | 45 | nd | nd |
| Malasia | 2160 | 48 | 2160 | 48 |
| Australia | 2112* | 44 | 2112 | 44 |
| Bulgaria | 2045 | 40 | 2045 | 40 |
| Estados Unidos | 2030 | 40.6 | nd | nd |
| Rumania | 2000 | 40 | 2000 | 40 |
| Austria | 1976 | 38 | 1976 | 38 |
| Alemania | 1955 | 37.5 | 1955 | 37.5 |
| Japón | 1951 | nd | 1894 | nd |
| Noruega | 1950 | 37.5 | 1846 | 35.5 |
| Nueva Zelanda | 1840 | 40 | 1715 | 37.3 |
| España | 1760 | nd | 1760 | nd |
| Finlandia | 1716 | 40 | 1655 | 35 |
| Gran Bretaña | 1710 | 39-40 | 1545 | 32-37.5 |
| Eslovaquia | na | 375 | nd | 37.5 |
| Dinamarca | 1628 | 37 | 1540 | 35 |
| Francia | 1600 | 35 | 1600 | 35 |

*llantas: 1,824 por año, 38 por semana.

Fuente: ICEM World Conference for Rubber Industries, 2002.

Las estadísticas de edades de retiro se están volviendo más complicadas a medida que la legislación ha ido eliminando el retiro obligatorio, que los esquemas de retiro cambian las fechas cuando las pensiones sean tomadas completas, y cuantas más concesiones se hagan a los trabajadores mayores para que acepten el retiro parcial con pensión. Estos cambios deben tomarse en cuenta cuando se consideran los resultados en la tabla correspondiente.

Vaciones anuales, edad de retiro en la industria hulera

| País | Días libres al año | Edad de retiro |
| --- | --- | --- |
|  |  | hombres | mujeres |
| Argentina | 14-35 | 65 | - |
| Australia | 20 | 65 | 65 |
| Austria | 30-36 | 61.5 | 56.5 |
| Bangladesh | 20-33 | 60 | 60 |
| Brasil | 30 | 65 | 60 |
| Bulgaria | 20-30 | 67 | 60 |
| Dinamarca | 30 | 65 | 65 |
| Finlandia | 25 | 67 | 62 |
| Francia | 25-30+ | 60 | 60 |
| Japón | - | 60 | 60 |
| Alemania | 30 | 61 | 61 |
| Malasia | 22 | 55 | 55 |
| Mozambique | 30 | 60 | 65 |
| Nueva Zelanda | 20 | 65 | 64 |
| Noruega | 30 | 67 | 67 |
| Perú | 30 | 65 | 65 |
| Rumania | 30 | 65 | 62 |
| Eslovaquia | 20-25 | 60 | 53-57 |
| España | 30 | 65 | 58 |
| Tanzania | 28 | 60 | 55 |
| Gran Bretaña | 25 | 65 | 65 |
| Estados Unidos | 20 | 62 | 61 |

Fuente: ICEM World Conference for Rubber Industries, 2002.

ANÁLISIS COMPETITIVO DE LA

INDUSTRIA HULERA

ANÁLISIS COMPETITIVO DE LA INDUSTRIA HULERA

- Definición y clasificación de los sectores de estudio

En el análisis de competitividad recurriremos a diferentes fuentes de información, en consecuencia la manera de clasificar a los sectores bajo estudio adquieren diferentes formas.

Las fuentes consultadas son las siguientes:

  - Sistema de Cuentas Nacionales

  - Censos Industriales

  - Encuesta Industrial Mensual

  - Bancos de información de la CEPAL

En el sistema de cuentas nacionales la industria de productos de hule se clasifica en la Rama 41 y, a su vez, está se divide a nivel de clase en llantas y cámaras (clase 4101), vulcanización de llantas y cámaras (clase 4111) y otros productos de hule incluso calzado (clase 4121):

Diagrama 1

Clasificación de la industria hulera en el Sistema de Cuentas Nacionales

Para el presente estudio, los productos de interés (llantas, material para renovación, empaquetaduras y piezas moldeadas de hule) se encuentran en las clases 4101 y 4121.

En los Censos Industriales la desagregación de los sectores es muy similar al de Cuentas Nacionales en el nivel de clase, aunque la clasificación cambia.  En los censos la industria hulera se clasifica en la rama 3550, en su desagregación más alta se encuentran las clases de fabricación de llantas y cámaras (clase 355001), revitalización de llantas y cámaras (clase 355002) y fabricación de piezas y artículos de hule natural o sintético (clase 355003).

Diagrama 2

Clasificación de la industria hulera en los Censos Industriales

Las clases de interés para nuestro estudio son la 355001 y la 355003.

La encuesta industrial mensual proporciona una mayor desagregación para las clases 355001 y 355003. La encuesta proporciona información desagregada de la fabricación de llantas y cámaras, lo cual permite separar estos dos productos y a su vez clasificarlos por su uso principal.

Diagrama 3

Clasificación de la industria llantera en la Encuesta Industrial Mensual

En la encuesta las piezas y artículos de hule pueden desagregarse, lo cual es ventajoso frente a las demás fuentes de información ya que permite separar el peso específico de los empaques y del material de renovación de llantas.

Diagrama 4

Clasificación de la producción de artículos de hule en la Encuesta Industrial

La información referente a la evolución externa del sector proviene de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la que a su vez tiene como fuente de información a la Organización de Naciones Unidas (ONU), y de los registros aduanales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

La clasificación seguida para las exportaciones e importaciones utiliza la Clasificación Comercial Internacional Estándar (SITC por sus siglas en inglés).

En el código 23 la clasificación incluye al hule como materia prima ya sea natural o sintético.

Código 23. Caucho en bruto (inclusive sintético)

2320. Caucho natural

2331. Caucho sintético

2332. Caucho regenerado

En el código 62 se clasifican las manufacturas de hule y se desagrega  de la siguiente forma:

Código 62. Manufacturas de caucho

6210. Materiales de caucho

6251. Llantas p/ auto

6252. Llantas p/ auto y camión

6253. Llantas p/ avión

6254. Llantas p/ motos y bicicletas

6259. Otras bandas y cámaras de aire

6289. Otros artículos de caucho, no especificados previamente.

Una mayor desagregación se consigue utilizando el Sistema Armonizado, que permite la siguiente clasificación.

Fracción 4011   Neumáticos nuevos de caucho.

Fracción 4012   Neumáticos recauchutados o usados.

Fracción 4013   Cámaras de caucho.

Fracción 40169301   Empaquetaduras.

- Metodología de análisis competitivo

El análisis de la competitividad se ha convertido en un tema muy discutido en el ámbito académico y gubernamental. En los últimos años se han desarrollado diferentes enfoques, entre los que destacan los análisis para países realizados por el World Economic Forum (WEF) y el International Institute for Managenment Development (IMD) y los estudios para industrias y sectores realizados, por ejemplo, por Porter.

El trabajo del WEF se presenta en su  “Informe de Competitividad Global” y emplea dos enfoques distintos pero complementarios para el análisis de la competitividad. El Índice de Competitividad para el Crecimiento (Growth Competitiveness Index o GCI) mide la capacidad de una economía nacional para lograr un crecimiento económico sustentable en el mediano plazo. Se basa en tres amplias categorías de variables: ambiente macroeconómico, instituciones públicas y tecnología. El Índice de Competitividad Microeconómica (Microeconomic Competitiveness Index o MICI) evalúa la eficacia con la que una economía utiliza su acervo de recursos. El índice se basa en dos grupos de variables: operaciones y estrategias de las empresas y calidad del ambiente nacional de negocios.

El índice GCI expresa principalmente la evolución del Producto Interno Bruto per cápita y se complementa con factores del ambiente macroeconómico (estabilidad macroeconómica, calificación crediticia, gasto público), tecnológico (innovación y transferencia de tecnología) e institucional (contratos, ley, corrupción).

Diagrama 5

Índice GCI

El índice MICI comprende dos grandes categorías, que se subdividen a su vez en numerosos indicadores.

- Operaciones y Estrategias de las Empresas: sofisticación del proceso de producción, naturaleza de la ventaja competitiva, alcance de la capacitación de los funcionarios, extensión del marketing, disposición a delegar autoridad, capacidad de innovación, gasto en investigación y desarrollo, presencia de cadena de valor, amplitud de los mercados internacionales, grado de orientación al consumidor, control de la distribución internacional, extensión de la política de marcas, confianza en la administración profesional, extensión de la compensación por incentivo, extensión de las ventas regionales, frecuencia del licenciamiento de tecnología extranjera.

- Ambiente Nacional de Negocios: Condiciones de factores, condiciones de la demanda, industrias relacionadas y de apoyo, contexto para la estrategia y competencia de las empresas

Estos criterios utilizados en el MICI son de utilidad para construir indicadores de competitividad a nivel sectorial o empresarial.

El IMD construye un índice que considera 314 criterios tanto cualitativos como cuantitativos para medir competitividad. Entre estos indicadores le da un elevado peso a factores educativos -que tienen que ver con la capacitación de la fuerza de trabajo-, aspectos tecnológicos (telecomunicaciones, Internet y telefonía) y los valores de la sociedad.

La propuesta de Porter se ha sintetizado en lo que actualmente se conoce como el diamante competitivo, en donde la competitividad se define en términos de las condiciones de oferta, demanda, estructura de las empresas y su entorno, así como de las relaciones con sus proveedores y clientes. Una crítica a este enfoque es que confiere un gran peso a los factores exógenos (competitividad internacional) y a las fuerzas del mercado.

Los enfoques presentados pueden ser complementarios, pero lo relevante es que ofrecen una noción de competitividad multifactorial, la cual no depende únicamente de los factores tradicionales de productividad laboral, del capital o de los factores, sino que incluye aspectos de capacitación, relaciones entre empresas, institucionales, etc. Esto permite utilizar un concepto amplio de competitividad empresarial que depende de la esfera de la transformación y de sus encadenamientos hacia delante y hacia atrás.

Diagrama 6

Diamante competitivo de Porter

Fuente: Con base en Porter (1990), La ventaja competitiva de las naciones, CECSA, México.

Al estudiar la competitividad en sus múltiples facetas se puede ir más allá de la visión exportadora que predomina hoy día, bajo la cual sólo las empresas exportadoras son consideradas competitivas, lo cual descuida los aspectos endógenos asociados al desarrollo de ventajas competitivas y del mercado interno.

- Indicadores de competitividad

Para identificar los diferentes aspectos que constituyen la competitividad, en este estudio realizamos un análisis de tipo cuantitativo y cualitativo. Para los factores cuantitativos se han diseñado un conjunto de indicadores que dan cuenta de los factores endógenos y exógenos que generan ventajas competitivas en un sector industrial y que son los siguientes:

- Dinámica de la producción: Se obtiene calculando la tasa de crecimiento de la producción con a siguiente fórmula:

(valor final / valor inicial)1/n x 100-100

- Productividad: Se obtiene utilizando el producto por hombre ocupado:

(producción/personal ocupado) x 100

- Brecha de productividad: Se obtiene en comparación con Estados Unidos:

Productividad/Productividad EUA*100

- Margen de ganancia: Se calcula como la diferencia entre ingresos y costos:

Ingresos-Costos

- Rentabilidad: Es el margen bruto en relación al valor de la producción:

Margen Bruto/VBP x 100

- Esfuerzo de inversión: Es la relación entre la inversión y el valor de la producción.

Inversión / VBP x 100

- Coeficiente de importación: Es la participación de las importaciones en el valor de la producción:

M/VBP*100

- Coeficiente de exportación. Es la participación de las exportaciones en el valor de la producción:

X/VBP*100

- Esfuerzo exportador: Mide la importancia relativa de las exportaciones en relación a la producción y al comercio externo.

(X/(VBP+(M-X))*100

- Dependencia externa: Indica el peso de las importaciones en la producción y en el comercio externo de bienes.

(M/(VBP+(M-X))*100

- Comercio intraindustrial: Indica la profundización en el comercio intrafirma:

[(X+M)-|X-M|]/(X+M)*100

- Matriz de competitividad: Permite calificar a un producto por su dinamismo en el comercio internacional.

Los indicadores seleccionados permiten establecer la situación competitiva de las diferentes industrias con base en sus ventajas competitivas en relación al entorno nacional e internacional en el que participan.

Se hace uso también de la matriz de competitividad elaborada por Naciones Unidas para calificar las fracciones arancelarias por su dinamismo. Esta calificación emplea dos paquetes computacionales que son:

  - El Sistema para el Análisis del Crecimiento del Comercio Internacional (MAGIC), que permite evaluar competitividad para el período de 1990 a 1999.

  - El Sistema de Análisis Competitivo de las Naciones (TradeCAN), que permite calificar la posición competitiva de un país en productos específicos, cuenta con información para el período 1985 a 2000.

Para la evaluación cualitativa, se ha construido un cuestionario especifico para las empresas involucradas y sus resultados se plantean en otra parte del estudio.

- Medición de factores competitivos

  - Dinámica y participación del sector

Para determinar los pesos relativos que tienen las diferentes industrias objeto de este estudio, se presentan en el cuadro 1 las participaciones estimadas con las encuestas industriales mensuales del INEGI.

Cuadro 1

Valor de la producción y participación porcentual en la industria hulera

(miles de pesos)

| Año | Rama 3550 | Fab. de Llantas y Cámaras | Empaques | Mat. Renov. Llant. | Otros ind. Autom. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| 1994 | 326186.75 | 205604.00 | 63.03 | 3856.08 | 1.18 | 13845.50 | 4.24 | 7393.25 | 2.27 |
| 2001 | 881533.58 | 470711.17 | 53.40 | 23940.58 | 2.72 | 60965.25 | 6.92 | 49916.50 | 5.66 |

Fuente: Con base en la Encuesta Industrial Mensual, INEGI

El cuadro 1 muestra la preponderancia dentro de la industria hulera de la fabricación de llantas y cámaras, seguida del material de renovación, otros productos destinados a la industria automotriz y los empaques.

Si observamos la evolución del peso relativo de cada segmento podemos constatar que la producción de llantas ha perdido cerca de diez puntos porcentuales de participación entre 1994 y 2001, mientras que los demás sectores han incrementado su peso en la industria hulera.

En el nivel de desagregación permitido por las Cuentas Nacionales, el cuadro siguiente permite establecer que las industrias analizadas han tenido una evolución menos dinámica que la de la industria manufacturera en su conjunto.

Cuadro 2

Valor Agregado 1988-2000

(tasas medias de crecimiento anual)

| Periodo | Gran División III Manufactura | División V Sustancias Químicas | Rama 41 Productos De hule | Clase 4101 Llantas y cámaras | Clase 4121 Otros Productos de Hule, Incluso Calzado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1988-1994 | 4.24% | 2.98% | 1.40% | -0.35% | 3.17% |
| 1994-2000 | 5.58% | 3.98% | 4.91% | 4.91% | 6.20% |
| 1988-2000 | 4.91% | 3.48% | 3.14% | 3.14% | 4.68% |

Fuente: Con base en el Sistema de Cuentas Nacionales.

El análisis de los datos del cuadro 2 nos muestra que de las dos clases industriales consideradas, la productora de llantas y cámaras es la menos dinámica, estando su ritmo de crecimiento por debajo del que presenta la industria manufacturera en su conjunto y la producción de sustancias químicas. El material de renovación de llantas y la fabricación de empaques, que se clasifican dentro de la clase 4121, muestran una evolución muy parecida a la de la manufactura y mejor que la mostrada por los productos de hule en su conjunto.

Información complementaria la proporciona el Censo Industrial, en el cuadro siguiente se observan los datos de la dinámica del valor agregado y la formación bruta de capital fijo. Destaca en esta información que la dinámica productiva de la producción de llantas ha estado por debajo de los registros alcanzados por la industria manufacturera y la industria hulera.

Cuadro 3

Valor agregado y formación bruta de capital

(tasa media de crecimiento anual)

Fuente: INEGI. XIII Censo Industrial, México 1992, INEGI. Censos económicos 1999, México 2001.

Los problemas en la producción enfrentados, sobre todo por la industria llantera, son notorios si se atiende al dato tecnológico de que para tener una tasa de crecimiento del 2.3%, su ritmo de inversión fue 20.6%, es decir que la inversión tuvo que crecer ocho veces más que la tasa de producción; comparativamente en el total de la manufactura esta relación es de únicamente 1.4 veces. Si observamos el indicador de esfuerzo de inversión, se observa que en la rama del hule la proporción que la inversión representa del valor de producción se ha incrementado sustancialmente en los últimos años, de acuerdo a los datos del cuadro 4, dicho porcentaje se incrementó en cerca de veinte puntos porcentuales para la industria llantera, mientras que en la manufactura el incremento fue inferior a los tres puntos.

Cuadro 4

Esfuerzo de inversión*

| Año | Sector 3 Industrias manufactureras | Subsector 35 Sustancias Químicas, productos derivados del petróleo, del carbón hule y plástico | Rama 3550 Industria Hulera | Clase 355001 Fabricación de llantas y cámaras | Clase 355003 Fabricación de piezas y artículos de hule natural o sintético |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1988 | 12.90% | 17.72% | 6.90% | 4.64% | 12.05% |
| 1998 | 15.38% | 28.62% | 19.42% | 24.11% | 11.56% |

Fuente: INEGI. XIII Censo Industrial, México 1992,  INEGI.

Censos económicos 1999, México 2001.

Con el fin de disponer de información acerca de la dinámica más desagregada del sector, hicimos uso de los datos provenientes de la encuesta industrial mensual levantada por el INEGI. Si consideramos que, de acuerdo a dicha encuesta, la industria manufacturera creció entre 1994 y 2000 a una tasa media anual del 3.9%, podemos ubicar la dinámica mostrada por los sectores bajo estudio.

Cuadro 5

Tasa de crecimiento medio en la producción

Fuente: Encuesta industrial mensual, INEGI

La producción de llantas en conjunto registra un crecimiento medio equivalente a una tercera parte de lo observado en la manufactura, evolución que se explica por el retroceso en la producción de cámaras y de llantas para camiones. Por su parte, la producción de artículos de hule tiene en los segmentos de empaques, material de renovación de llantas y otros productos para la industria automotriz a los más dinámicos; estas tres industrias tienen una evolución muy por encima de la que presenta la industria manufacturera en su conjunto.

En síntesis, la dinámica productiva muestra que, de las industrias analizadas, únicamente empaques y material para renovación de llantas presentan una evolución por encima de la del promedio de la industria y con buenas perspectivas de desempeño futuro.

Cuadro 6

Productividad por hombre ocupado

(miles de pesos de 1993)

| Año | Gran División III Manufactura | División V Sustancias Químicas, productos derivados del petróleo, del carbón hule y plástico | Industria hulera | Clase 355001 Fabricación de llantas y cámaras | Clase 355003 Fabricación de piezas y artículos de hule natural o sintético |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1994 | 22.562 | 24.484 | 14.996 | 23.809 | 9.193 |
| 1995 | 31.199 | 35.866 | 19.588 | 30.718 | 11.497 |
| 1996 | 28.782 | 30.890 | 17.311 | 28.125 | 10.197 |
| 1997 | 26.622 | 28.485 | 17.117 | 28.769 | 9.727 |
| 1998 | 27.674 | 29.624 | 19.239 | 32.528 | 10.784 |
| 1999 | 26.333 | 28.581 | 17.078 | 28.205 | 9.976 |
| 2000 | 26.731 | 28.671 | 15.648 | 25.791 | 9.493 |

Fuente: Encuesta industrial mensual 1994-2000, INEGI

Los problemas que enfrentan en la producción los sectores estudiados, son el reflejo de una baja productividad. En el cuadro 6 se presentan los datos de productividad y se observa que tanto la fabricación de llantas como la de piezas y artículos de hule operan con un nivel absoluto inferior al promedio de la industria manufacturera. No solamente los niveles de productividad son menores sino también su dinámica es más baja que la de la economía en su conjunto; entre 1994 y 2000 la tasa de crecimiento anual promedio de la productividad en las llantas fue 1.34% y la de piezas de hule 0.54%, mientras que la manufactura operó con una tasa del 2.87 por ciento.

La productividad llantera no es muy critica si se atiende al hecho de que se encuentra por encima del promedio de la industria hulera y muy próxima del promedio manufacturero, pero debe considerarse que las fuerzas que han operado en su sostenimiento son notorias; pues después del año de 1998, la producción llantera decrece a un ritmo del 12% promedio por el cierre de plantas, mientras que la ocupación decrece a un ritmo más lento del 3%.

Es claro que los problemas de productividad enfrentados por el sector nos son tan graves en el contexto de la economía nacional pero si pueden serlo en el ámbito internacional como se verá más adelante.

Otro factor importante a evaluar son los niveles de rentabilidad con que viene operando la industria, debido a las limitaciones de información para contar con un indicador cercano a la operación de las empresas, utilizamos una medición muy gruesa de la rentabilidad a través del margen bruto de ganancia. El margen de ganancia en la industria hulera se incrementó entre los años de 1988 y 1998, situación que comparten la división de productos químicos y el conjunto de la manufactura. Sin embargo, el aumento relativo del margen es mayor en la producción del hule, situación que lleva al incremento de la rentabilidad, mientras que en el resto de la economía y en la división de sustancias químicas la rentabilidad ha disminuido.

Cuadro 7

Margen de ganancia y rentabilidad 1988-1998

| Año | Sector 3 Industrias manufactureras | Subsector 35 Sustancias Químicas, productos derivados del petróleo, del carbón hule y plástico | Rama 3550 Industria Hulera |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Margen | Rentabilidad | Margen | Rentabilidad | Margen | Rentabilidad |
| 1988 | 104,965,223.79 | 24.78% | 27,684,589.07 | 24.95% | 1,525,936.72 | 26.27% |
| 1998 | 152,867,508.63 | 20.89% | 28,118,334.14 | 16.83% | 2,230,144.78 | 31.76% |
| Año | Clase 355001 Fabricación de llantas y cámaras |  | Clase 355003 Fabricación de piezas y artículos de hule natural o sintético |
|  | Margen | Rentabilidad |  |  | Margen | Rentabilidad |
| 1988 | 1,150,640.97 | 30.07% |  |  | 235,107.00 | 14.33% |
| 1998 | 1,425,273.03 | 37.13% |  |  | 757,204.93 | 25.92% |

- Margen, Se refiere al valor bruto de la prod. menos las remuneraciones totales y los insumos totales

- Rentabilidad,	se refiere al margen sobre el valor bruto de la producción

- Fuente: INEGI. XIII Censo Industrial, México 1992, INEGI. Censos económicos 1999, México 2001.

Considerando las clases censales de la industria hulera, la situación anterior se explica por el incremento de la rentabilidad en la producción de llantas, la revitalización y en otros productos de hule. La rentabilidad de la industria llantera es superior a la de la manufactura en cerca de 17 puntos porcentuales.

El comportamiento del margen bruto y la rentabilidad se asocian a lo que ha ocurrido con sus costos principales y a la evolución de los precios. Para evaluar el comportamiento del costo laboral se han realizado cálculos del costo por hombre ocupado y del costo por hora trabajada.

Los datos del cuadro siguiente ofrecen una comparación de los costos laborales, y destaca en la información el elevado costo que presenta la industria llantera. Mientras que en la manufactura el costo por hora trabajada disminuyó de 14.8 a 12.9 pesos, en la industria llantera se incrementó de 30.39 a 39.53 pesos. De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Hulera, en diciembre de 2001 el salario base diario más prestaciones en la industria llantera era de 1287.04 pesos, mientras que en la industria en general era de 287.77 pesos, es decir casi cinco veces mayor en la llantera. El resto de los sectores de la industria hulera presentan una situación más competitiva en costos laborales al registrar un costo relativo inferior al promedio manufacturero.

Cuadro 8

Costos laborales 1994-2000 (pesos reales de 1993)

| PERIODO | Manufactura | División V |
| --- | --- | --- |
|  | Costo laboral por persona ocupada | Costo laboral por hora trabajada | Costo laboral por persona ocupada | Costo laboral por hora trabajada |
| 1994 | 2,884.88 | 14.80 | 3,677.32 | 19.41 |
| 1995 | 2,406.19 | 12.49 | 3,183.27 | 16.91 |
| 1996 | 2,169.90 | 11.16 | 2,996.52 | 15.79 |
| 1997 | 2,244.38 | 11.45 | 3,157.64 | 16.56 |
| 1998 | 2,351.53 | 12.00 | 3,327.25 | 17.39 |
| 1999 | 2,404.56 | 12.20 | 3,383.82 | 17.66 |
| 2000 | 2,538.62 | 12.89 | 3,566.64 | 18.67 |
| PERIODO | Clase 355001 Fabricación de Llantas y Cámaras | Clase 355003 Fabricación de Piezas y Artículos de Hule Natural o Sintético |
|  | Remuneraciones reales por persona ocupada | Remuneraciones reales por hora trabajada | Remuneraciones reales por persona ocupada | Remuneraciones reales por hora trabajada |
| 1994 | 5,106.13 | 30.39 | 2,340.09 | 12.69 |
| 1995 | 4,534.70 | 28.32 | 1,921.01 | 10.47 |
| 1996 | 4,623.38 | 28.66 | 1,628.67 | 8.65 |
| 1997 | 5,136.94 | 31.02 | 1,622.75 | 8.66 |
| 1998 | 5,409.62 | 32.53 | 1,661.70 | 8.91 |
| 1999 | 5,805.95 | 35.75 | 1,730.27 | 9.44 |
| 2000 | 6,666.82 | 39.53 | 1,869.87 | 10.15 |

Fuente: INEGI, Encuesta industrial mensual, 1994-2000.

Para mostrar con mayor claridad el problema de competitividad y eficiencia con que operan los sectores estudiados, en particular la industria llantera, podemos comparar la evolución de la productividad y la del costo laboral. En el cuadro siguiente se presentan los datos comparativos de estos dos indicadores y la situación es muy clara: mientras que en la industria manufacturera y en la división de sustancias químicas, hule y plástico la productividad ha crecido en más de dos puntos porcentuales, sus costos laborales han caído drásticamente. En la industria de piezas y artículos de hule la productividad ha evolucionado positivamente pero a un ritmo muy inferior al del promedio de la manufactura; sin embargo, esto ha sido más que compensado por una profunda reducción de los costos laborales. En el caso de la industria llantera el ritmo de crecimiento de la productividad es muy bajo, prácticamente la mitad de la tasa de crecimiento media de la manufactura, pero su costo laboral se ha elevado a un ritmo muy por encima de su productividad; aproximadamente tres puntos porcentuales por arriba.

Cuadro 9

Tasa de crecimiento media anual de la productividad y el costo laboral: 1994-2000

(porcentajes)

|  | Industria Manufacturera | División V Sustancias Químicas, productos derivados del petróleo, del carbón hule y plástico | Clase 355001 Fabricación de Llantas y Cámaras | Clase 355003 Fabricación de Piezas y Artículos de Hule Natural o Sintético |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Productividad | 2.87 | 2.67 | 1.34 | 0.54 |
| Costo laboral por hora ocupada | -2.28 | -0.65 | 4.48 | -3.65 |

Fuente: Con base en los cuadros 6 y 8

Si relacionamos el costo laboral con los ingresos por ventas, tendremos un indicador que mide la presión del costo laboral en la rentabilidad del sector. Los datos en el cuadro siguiente muestran que la participación del costo laboral en las ventas en el año 2001 es inferior al que privaba en 1994; en promedio la manufactura opera con una participación de los salarios en las ventas del 11%, pero la industria llantera opera con un 30%. De acuerdo a los datos del cuadro 10, el peso de los salarios en las ventas se redujo entre 1995 y 1998 para la industria llantera, sin embargo a partir del año de 1999 comenzó a remontar rápidamente, por lo cual la presión en el margen de rentabilidad del sector ocurrió a finales de la década pasada.

Cuadro 10

Participación de las remuneraciones en las ventas totales

| PERIODO | Manufactura | División V | Fabricación de Llantas y Cámaras | Fabricación de Piezas y Artículos de Hule Natural o Sintético |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1994 | 13.56% | 16.10% | 22.32% | 27.61% |
| 1995 | 9.94% | 11.54% | 18.40% | 21.47% |
| 1996 | 8.60% | 11.16% | 18.04% | 17.99% |
| 1997 | 8.95% | 11.83% | 18.43% | 17.58% |
| 1998 | 9.30% | 12.50% | 17.92% | 17.07% |
| 1999 | 9.71% | 13.05% | 22.45% | 18.73% |
| 2000 | 10.01% | 13.50% | 27.45% | 21.21% |
| 2001 | 10.87% | 14.34% | 29.73% | 21.82% |

Fuente: Con base en la Encuesta Industrial, INEGI

Dado el carácter oligopolico de la industria llantera (pocos productores con productos diferenciados), el grado de control del precio depende del nivel de expansión o recesión del mercado. Para evaluar la situación del mercado, es posible vincular el mercado automotriz con la evolución de la producción de llantas.

En la gráfica siguiente se observa que la industria llantera incrementó su producción por encima de la dinámica mostrada por el mercado de autos en los años de 1994 a 1999, esto significa que durante ese período enfrentó una estrechez creciente del mercado. La producción de autos creció rápidamente en 1999 y 2000, situación que prácticamente igualó los ritmos de crecimiento entre los dos sectores, sin embargo con el cierre  reciente de empresas en el sector llantero se ha provocado un sobre ajuste de la producción en relación al mercado, lo cual ha tendido a generar una mayor penetración de las importaciones en los últimos años.

Gráfica 1

Índices de producción de autos y llantas: 1994-2001

(1994=100)

Fuente: Con base en datos proporcionados por la Cámara Nacional de la Industria Hulera y el INEGI.

Ante las presiones en el costo salarial y la deficiente evolución de la productividad, y para el sostenimiento de la rentabilidad, se presionó al incremento de los precios domésticos, situación que le vino a restar competitividad en el precio frente a las importaciones de llantas. El mecanismo de precios operó hasta que las limitaciones del mercado y la penetración de productos importados lo permitieron. En la gráfica siguiente se presentan los precios unitarios de diferentes tipos de llantas, existe una tendencia creciente hasta el año de 1998, y luego los precios comienzan a reducirse, lo cual frente a bajos niveles de productividad y presiones de costos se convirtió en un elemento de presión para el cierre de las empresas del sector.

Gráfica 2

Evolución de los precios unitarios de las llantas*: 1994-2002**

(Índice 1994=100)

*Los precios unitarios se obtuvieron del cociente valor/volumen

** El año 2002 abarca solamente hasta el mes de octubre.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Industrial Mensual del INEGI.

La evolución de la producción de empaquetaduras ha mostrado un comportamiento muy asociado a la producción de automóviles, aunque con una dinámica de crecimiento más rápida como se puede apreciar en la gráfica siguiente.

Gráfica 3

Índices de producción de autos y de empaquetaduras: 1994-2001

Fuente: Con base en la Encuesta Industrial Mensual, INEGI

En la producción de empaquetaduras vimos anteriormente que los niveles de rentabilidad se sostienen con incrementos en la productividad y reducciones de costos y también sus precios han mostrado una tendencia positiva.

Gráfica 4

Evolución de los precios unitarios de las empaquetaduras: 1994-2000

(Índice 1994=100)

Fuente. Con base en la Encuesta industrial mensual, INEGI

  - Internacionalización del sector

    - Evolución del comercio exterior del sector

La industria hulera es deficitaria en términos comerciales ya que sus importaciones han crecido más que las exportaciones. En el cuadro 11 se muestra el comportamiento del sector externo del hule, en donde destaca que su participación  en las exportaciones manufactureras prácticamente se ha mantenido constante en la última década, siendo de 0.3 por ciento. Con las importaciones ha ocurrido lo contrario, su participación en el total de las manufactureras alcanzaba ya una participación de 1.2% a principios de los años noventa, y al finalizar la década se había incrementado a 1.4%, elevando el déficit en más de 500 millones de dólares en relación al año de 1991.

Cuadro 11

Exportaciones e importaciones manufactureras y de productos de hule 1991-2000

Millones de dólares

Fuente: INEGI. Perfil económico de la industria de productos de hule

* Cifras hasta el mes de julio

La industria llantera representa el 51% de las exportaciones y 39% de las importaciones de los principales productos de hule, por consiguiente de la evolución de este sector depende en gran medida el comportamiento de la industria hulera. En el cuadro siguiente se aprecia la evolución del sector externo de la industria llantera, destaca en estos datos el hecho de que el déficit comercial se ha duplicado en los últimos diez años. El déficit atribuido a la industria llantera explica 35% del déficit de la industria hulera del país.

Cuadro 12

Evolución de las exportaciones e importaciones de llantas y cámaras

de caucho1991-2000

(millones de dólares)

|  | A | B | A-B |
| --- | --- | --- | --- |
| Año | Exportaciones de Llantas y cámaras de caucho | Importaciones de Llantas y cámaras de caucho | Saldo |
| 1991 | 16.2 | 231.5 | -215.3 |
| 1992 | 23.4 | 271.6 | -248.2 |
| 1993 | 32.0 | 264.6 | -232.6 |
| 1994 | 54.5 | 327.1 | -272.6 |
| 1995 | 129.5 | 244.7 | -115.2 |
| 1996 | 130.3 | 417.9 | -287.6 |
| 1997 | 155.8 | 550.1 | -394.3 |
| 1998 | 177.4 | 630.8 | -453.4 |
| 1999 | 227.5 | 708.2 | -480.7 |
| 2000* | 126.9 | 498.1 | -371.2 |

* información a junio

Fuente: INEGI. Perfil económico de la industria de productos de hule

Los indicadores de competitividad para la industria hulera se presentan en el siguiente cuadro. De los datos se desprenden las siguientes características:

  - La industria hulera ha incrementado la participación de las importaciones en la producción muy por arriba del promedio manufacturero. Entre 1988 y 2000, el coeficiente de importación para la manufactura creció a una tasa anual promedio del 8%, mientras que en la industria hulera lo hizo al 16 por ciento.

  - El esfuerzo exportador de la industria hulera ha sido inferior al registrado en la industria manufacturera.

  - Como consecuencia, la dependencia externa de la industria hulera es cada vez mayor. En 2000 dicha dependencia en la industria hulera fue casi tres veces la que privaba en 1988, mientras que en la manufactura es únicamente del doble en el mismo período.

  - El indicador de comercio intraindustrial muestra que la proporción del comercio que se realizaba bajo esta modalidad se ha reducido significativamente en la industria hulera. En 1988 el 78% era comercio intrafirma y para 2000 únicamente el 40 por ciento.

Cuadro 13

Indicadores de competitividad en la industria hulera y en la manufactura: 1988-2000

(coeficientes a precios constantes de 1993)

|  | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000/e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAMA 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coef. de importación | 27.53 | 31.48 | 40.02 | 60.27 | 68.70 | 73.56 | 80.31 | 67.61 | 111.06 | 122.12 | 125.63 | 131.51 | 155.94 |
| Coef. de exportación | 17.51 | 15.71 | 8.17 | 6.08 | 7.29 | 9.95 | 15.33 | 31.37 | 29.80 | 33.13 | 37.37 | 47.50 | 39.49 |
| Esfuerzo exportador | 15.92 | 13.57 | 6.20 | 3.94 | 4.52 | 6.08 | 9.29 | 23.02 | 16.44 | 17.53 | 19.85 | 25.81 | 18.25 |
| Dependencia externa | 25.03 | 27.19 | 30.35 | 39.09 | 42.56 | 44.96 | 48.68 | 49.63 | 61.27 | 64.62 | 66.73 | 71.47 | 72.04 |
| Com. Intraindustrial | 77.76 | 66.58 | 33.92 | 18.33 | 19.19 | 23.83 | 32.05 | 63.38 | 42.32 | 42.68 | 45.86 | 53.07 | 40.42 |
| MANUFACTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coef. de importación | 36.50 | 41.38 | 48.30 | 57.37 | 68.09 | 68.80 | 79.51 | 60.44 | 67.69 | 78.87 | 85.19 | 90.41 | 95.60 |
| Coef. de exportación | 26.81 | 25.62 | 25.68 | 26.67 | 26.70 | 29.56 | 34.14 | 53.32 | 58.10 | 57.32 | 56.99 | 60.74 | 63.66 |
| Esfuerzo exportador | 24.44 | 22.13 | 20.95 | 20.41 | 18.89 | 21.23 | 23.48 | 49.78 | 53.01 | 47.16 | 44.45 | 46.84 | 48.25 |
| Dependencia externa | 33.28 | 35.75 | 39.39 | 43.89 | 48.16 | 49.41 | 54.69 | 56.42 | 61.77 | 64.89 | 66.45 | 69.73 | 72.46 |
| Com. Intraindustrial | 84.69 | 76.48 | 69.43 | 63.47 | 56.34 | 60.11 | 60.08 | 93.74 | 92.37 | 84.18 | 80.16 | 80.37 | 79.94 |

/e Estimado

Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales.

    - Competitividad internacional del hule

Para analizar la competitividad internacional del hule y los productos de interés evaluamos la evolución de las exportaciones e importaciones de las siguientes fracciones arancelarias:

Fracción 4011   Neumáticos nuevos de caucho.

Fracción 4012   Neumáticos recauchutados o usados

Fracción 4013   Cámaras de caucho.

Fracción 40169301   Juntas (empaquetaduras)

La evolución de las importaciones de llantas nuevas ha registrado un elevado crecimiento al pasar de 107.9 millones de dólares en el año de 1990 a cerca de 760 millones de dólares en 2002. El crecimiento de las importaciones ha tendido a moderarse después de la entrada en vigor del TLCAN, aunque aún muestra tasas muy altas de aproximadamente 17% anual en promedio.

Cuadro 13

Fracción 4011: Comercio exterior mexicano de llantas nuevas: 1990-2002

(miles de dólares)

|  | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002* | Tasa % 94/90 | Tasa % 01/94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Importaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definitivas | 107,935.82 | 135,445.29 | 230,661.28 | 333,287.23 | 411,515.60 | 444,907.00 | 631,668.42 | 754,792.75 | 759,721.25 | 24.35 | 16.57 |
| Maquila | 265.03 | 32,971.43 | 24,335.76 | 31,046.63 | 39,645.64 | 67,023.02 | 52,106.16 | 41,248.05 | 18,805.75 | 218.90 | 6.01 |
| Temporales | 18,390.63 | 65,172.96 | 148,183.55 | 166,638.92 | 165,989.26 | 177,928.72 | 171,907.43 | 122,272.77 | 100,901.55 | -5.82 | 35.65 |
| Exportaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definitivas | 8,260.68 | 24,828.26 | 18,283.56 | 15,812.01 | 18,743.28 | 42,201.03 | 38,866.45 | 29,232.18 | 6,381.84 | -11.55 | 28.49 |
| Maquila | 25.30 | 19.80 | 48.89 | 6.01 | 1.73 | 25.36 | 17.72 | 3.03 | 1.67 | 6.64 | -28.81 |
| Temporales | 66.84 | 19,051.11 | 26,872.43 | 36,403.60 | 39,210.93 | 36,343.81 | 29,689.14 | 12,273.65 | 3,218.14 | 272.93 | -0.74 |
| Saldo** | -99,675.14 | -110,617.03 | -212,377.72 | -317,475.23 | -392,772.32 | -402,705.97 | -592,801.97 | -725,560.57 | -753,339.42 | 26.22 | 16.24 |

*A noviembre.

** Considera únicamente las definitivas.

Fuente: SHCP

Por su parte, las exportaciones de llantas nuevas han evolucionado favorablemente, sobre todo después del TLCAN; en 1990 se exportaban poco más de 8 millones de dólares de llantas nuevas y en el año de 1999 las exportaciones sumaban ya 42 millones de dólares. A partir del 2000, como consecuencia del cierre de plantas en el sector llantero, las exportaciones declinaron rápidamente y a noviembre del año 2002 únicamente se registraban poco más de 6 millones de dólares; esto significa que el cierre de plantas le ha impuesto  al país el costo de dejar de percibir aproximadamente 36 millones de dólares en divisas y, adicionalmente, se ha dedicado un monto creciente de recursos a las importaciones.

La importación de llantas nuevas es un problema que tiene asociado también el de la importación de llantas usadas. En el año 2002 ya se importan poco más de 4 millones de dólares por este concepto, mientras que las exportaciones de dicho rubro se han reducido a la mitad en la última década. Por lo reducido de los montos de importación de llantas usadas esto no significaría un gran problema para la economía del país; sin embargo, sí es un problema si consideramos que la mayoría de las llantas usadas, que se comercializan, ingresan de manera ilegal. El negocio de las llantas usadas de importación ilegal es difícil de cuantificar, pero ha contribuido a la crisis de las empresas nacionales por enfrentarlas con la competencia desleal de un producto de bajo costo y que es considerado un desecho nocivo.

Cuadro 14

Fracción 401220 Llantas usadas: 1990-2002

(miles de dólares)

|  | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002* | 94/90 | 01/94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Importaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definitivas | 0.00 | 1,198.86 | 1,615.04 | 2,385.14 | 1,990.47 | 2,703.04 | 1,778.21 | 3,502.00 | 4,382.53 | nd | 7.95 |
| Maquila | 0.00 | 0.00 | 42.17 | 191.72 | 190.05 | 80.73 | 166.66 | 179.77 | 450.31 | nd | nd |
| Temporales | 0.00 | 4.80 | 50.09 | 142.41 | 272.49 | 212.13 | 405.85 | 60.69 | 0.00 | nd | 96.11 |
| Exportaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definitivas | 35.96 | 157.20 | 70.26 | 312.73 | 186.44 | 21.91 | 8.23 | 23.49 | 15.34 | 9.47 | -10.64 |
| Maquila | 0.24 | 41.50 | 262.23 | 522.85 | 586.53 | 41.15 | 36.21 | 34.89 | 7.33 | 246.55 | 0.35 |
| Temporales | 3.42 | 26.44 | 30.52 | 80.80 | 55.47 | 29.54 | 79.38 | 78.49 | 16.24 | 109.33 | 2.58 |
| Saldo** | 35.96 | -1,041.66 | -1,544.78 | -2,072.41 | -1,804.03 | -2,681.13 | -1,769.98 | -3,478.50 | -4,367.18 | nd | 8.24 |

*A noviembre.

** Considera únicamente las definitivas.

Fuente: SHCP

Los empaques de hule muestran también una situación deficitaria en el comercio exterior. En este sector existe un fuerte componente maquilador, las importaciones definitivas junto con las maquiladoras alcanzan en 2002 un total de 154 millones de dólares, mientras que por su parte las exportaciones no llegan a los 6 millones de dólares por los mismos conceptos. El déficit de empaquetaduras es de casi 46 millones de dólares considerando el comportamiento de las exportaciones e importaciones definitivas. Estos datos muestran que el sector no tiene una gran capacidad exportadora, aunque ofrece excelentes posibilidades para la sustitución de importaciones.

Cuadro 15

Fracción 40169301 Juntas (empaquetaduras): 1990-2002

(miles de dólares)

|  | 1990 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 94/90 | 01/94 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Importaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definitivas | 13,434.71 | 17,413.61 | 22,093.73 | 25,204.88 | 28,633.19 | 32,682.78 | 40,092.58 | 46,564.09 | 46,638.14 | 18.69 | 8.29 |
| Maquila | 235.94 | 21,835.70 | 33,632.10 | 48,489.53 | 67,583.75 | 86,155.51 | 94,576.90 | 98,997.07 | 107,948.67 | 179.79 | 31.63 |
| Temporales | 3,535.15 | 10,225.80 | 14,005.85 | 15,793.77 | 18,865.23 | 19,883.92 | 35,040.72 | 26,247.68 | 36,678.00 | 33.02 | 13.13 |
| Exportaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definitivas | 41.31 | 156.59 | 127.12 | 213.78 | 309.45 | 360.24 | 355.82 | 520.96 | 697.14 | 20.69 | 29.00 |
| Maquila | 10.37 | 496.99 | 558.39 | 687.73 | 505.70 | 730.37 | 2,265.52 | 1,589.42 | 5,209.88 | 172.30 | 15.77 |
| Temporales | 5.29 | 11.63 | 16.64 | 79.07 | 443.71 | 1,066.90 | 3,445.00 | 2,477.04 | 952.09 | 32.44 | 105.03 |
| Saldo** | -13,393.40 | -17,257.02 | -21,966.61 | -24,991.09 | -28,323.74 | -32,322.54 | -39,736.76 | -46,043.13 | -45,941.00 | 2.00 | 20.71 |

*A noviembre.

** Considera únicamente las definitivas.

Fuente: SHCP

La participación de mercado de estos productos en la región de América del Norte es un buen indicador de las tendencias de la competitividad del sector. En el cuadro siguiente se presenta la información referente a que en 1994 el país había ganado mercado para casi todos los productos de hule, con excepción del hule natural, otros artículos de hule, llantas para autos, motos y bicicletas. Para el 2000 su participación de mercado mejoró significativamente y únicamente perdió en llantas para autos y camiones (-8.15%), y en bandas y cámaras de aire (-26.07%). Si consideramos los datos de llantas, México participa actualmente con una cuota del mercado de América del Norte de aproximadamente 7 por ciento. Los demás productos de hule que analizamos están incluidos en el código 6289 y globalmente participan con 6% del mercado regional.

Cuadro 16

Cuota de mercado de México en América del Norte: 1985-2000

(porcentajes)

| Código |  | 1985 | 1994 | 2000 | Variaciones % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 94/85 | 00/94 |
| 2320 | Caucho natural | 0.03 | 0.01 | 0.02 | -76.08 | 138.39 |
| 2331 | Caucho sintético | 4.44 | 5.00 | 6.92 | 12.48 | 38.55 |
| 2332 | Caucho regenerado | 2.83 | 4.30 | 6.72 | 52.26 | 56.24 |
| 6210 | Materiales de caucho | 0.31 | 3.72 | 7.32 | 1079.57 | 96.94 |
| 6251 | Neumáticos p/ automóviles | 0.79 | 0.46 | 4.31 | -41.57 | 833.05 |
| 6252 | Neumáticos p/ automóviles y camiones | 0.43 | 2.79 | 2.56 | 541.89 | -8.15 |
| 6253 | Neumáticos p/ aviones | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 223.23 | -93.40 |
| 6254 | Neumáticos p/ motocicletas y bicicletas | 0.01 | 0.00 | 0.02 | -77.79 | 800.10 |
| 6259 | Otros bandajes y cámaras de aire | 0.79 | 2.75 | 2.04 | 247.97 | -26.07 |
| 6289 | Otros artículos de caucho, n.e.p. | 2.93 | 2.16 | 5.77 | -26.35 | 167.16 |

Fuente: CAN2002, ONU

El patrón de especialización nos muestra las ventajas comparativas del país, cuando el indicador es mayor a la unidad quiere decir que el país tiene ventaja comparativa revelada.  Los datos del cuadro siguiente, indican que en los productos considerados, México no exhibe ventaja comparativa, si bien el grado de especialización se ha incrementado sustancialmente para los materiales de caucho y las llantas para automóviles.

Cuadro 17

Ventaja Comparativa Revelada: Grado de Especialización de México en el mercado de América del Norte: 1985-2000

(porcentajes)

| Código |  | 1985 | 1994 | 2000 | Variaciones % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 94/85 | 00/94 |
| 2320 | Caucho natural | 0.008 | 0.001 | 0.002 | -83.49 | 63.06 |
| 2331 | Caucho sintético | 0.987 | 0.766 | 0.726 | -22.37 | -5.23 |
| 2332 | Caucho regenerado | 0.628 | 0.660 | 0.705 | 5.09 | 6.87 |
| 6210 | Materiales de caucho | 0.070 | 0.570 | 0.768 | 714.11 | 34.71 |
| 6251 | Neumáticos p/ automóviles | 0.176 | 0.071 | 0.452 | -59.67 | 538.20 |
| 6252 | Neumáticos p/ automóviles y camiones | 0.096 | 0.427 | 0.269 | 343.02 | -37.18 |
| 6253 | Neumáticos p/ aviones | 0.003 | 0.006 | 0.000 | 123.08 | -95.48 |
| 6254 | Neumáticos p/ motocicletas y bicicletas | 0.002 | 0.000 | 0.002 | -84.67 | 515.66 |
| 6259 | Otros bandajes y cámaras de aire | 0.176 | 0.422 | 0.214 | 140.16 | -49.43 |
| 6289 | Otros artículos de caucho, n.e.p. | 0.652 | 0.332 | 0.606 | -49.17 | 82.74 |

Fuente: CAN2002, ONU

Se pueden comparar las participaciones de mercado de México y Estados Unidos en los productos analizados. Los datos se presentan en el siguiente cuadro, y destaca que México representa una parte poco significativa de la participación de mercado de los Estados Unidos, por ejemplo en llantas para autos México representaba en el año 2000 únicamente 0.22 veces la participación de mercado de los Estados Unidos. Si bien las participaciones son pequeñas en relación a ese país, estas han mejorado sobre todo para las llantas de autos, de motos y de bicicletas y también, para otros artículos de hule.

Cuadro 18

Rivalidad de mercado en América del Norte: México vs. Estados Unidos 1985-2000

(porcentajes)

|  |  |  |  |  | Variaciones % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Código |  | 1985 | 1994 | 2000 | 94/85 | 00/94 |
| 2320 | Caucho natural | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -10.48 | -5.59 |
| 2331 | Caucho sintético | 0.16 | 0.19 | 0.24 | 21.80 | 25.22 |
| 2332 | Caucho regenerado | 0.08 | 0.26 | 0.51 | 246.35 | 95.63 |
| 6210 | Materiales de caucho | 0.01 | 0.10 | 0.19 | 1010.20 | 91.47 |
| 6251 | Neumáticos p/ automóviles | 0.09 | 0.03 | 0.22 | -70.38 | 752.76 |
| 6252 | Neumáticos p/ automóviles y camiones | 0.05 | 0.20 | 0.17 | 313.24 | -11.76 |
| 6253 | Neumáticos p/ aviones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303.18 | -94.45 |
| 6254 | Neumáticos p/ motocicletas y bicicletas | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -34.47 | 512.42 |
| 6259 | Otros bandajes y cámaras de aire | 0.08 | 0.16 | 0.14 | 104.73 | -10.33 |
| 6289 | Otros artículos de caucho, n.e.p. | 0.18 | 0.10 | 0.22 | -45.16 | 115.29 |

Fuente: CAN2002, ONU

Finalmente, para concluir el análisis de la competitividad internacional del sector bajo estudio es conveniente hacer uso de la matriz de competitividad. En realidad podemos construir tres matrices utilizando los indicadores ya revisados de cuota de mercado, porcentaje de exportaciones y especialización. Estos indicadores son comparados con el cambio en el  porcentaje de importaciones de un bien específico en el mercado de América del Norte. La comparación da lugar a la siguiente matriz:

Fuente: TradeCan, User Guide, 2002, ONU.

Es claro en la matriz que los bienes calificados como estrella naciente son los más competitivos, mientras que las retiradas son bienes cuya competitividad se ha perdido en el mercado internacional. Las oportunidades perdidas son bienes en donde el país no ha logrado aprovechar su participación pese a que tienen un comportamiento dinámico en los mercados internacionales y, finalmente, las estrellas declinantes  son bienes que han ido perdiendo competitividad.

Cuadro 19

Matriz de competitividad para las exportaciones mexicanas de hule en el mercado de América del Norte 1995-2000

|  |  | Cuota de mercado | Porcentaje de exportación | Especialización |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2320 | Caucho natural | Estrella Menguante | Retroceso | Estrella Menguante |
| 2331 | Caucho sintético | Estrella Menguante | Retroceso | Estrella Menguante |
| 2332 | Caucho regenerado | Estrella Menguante | Estrella Menguante | Estrella Menguante |
| 6210 | Materiales de caucho | Estrella Menguante | Estrella Menguante | Estrella Menguante |
| 6251 | Neumáticos p/ automóviles | Estrella Naciente | Estrella Naciente | Estrella Naciente |
| 6252 | Neumáticos p/ automóviles y camiones | Oportunidad perdida | Oportunidad perdida | Oportunidad perdida |
| 6253 | Neumáticos p/ aviones | Oportunidad perdida | Oportunidad perdida | Oportunidad perdida |
| 6254 | Neumáticos p/ motocicletas y bicicletas | Estrella Menguante | Estrella Menguante | Estrella Menguante |
| 6259 | Otros bandajes y cámaras de aire | Retroceso | Retroceso | Retroceso |
| 6289 | Otros artículos de caucho, n.e.p. | Estrella Menguante | Estrella Menguante | Estrella Menguante |

Fuente: CAN2002, ONU

Los resultados de la matriz de competitividad se presentan en el cuadro 19, si atendemos a los datos globales un hecho que destaca es que México participa, por lo  menos hasta 2000, en un mercado dinámico a nivel internacional que es el de las llantas para automóviles, el cual es clasificado como estrella naciente en cualquiera de las tres matrices de competitividad. Esto quiere decir que México ha ganado cuota de mercado, ha incrementado su porcentaje de exportaciones y ha mejorado su especialización en llantas para autos. El otro resultado general relevante es que México ha perdido oportunidades en el mercado de llantas para camiones y aviones, pese a que dichos productos son dinámicos en el mercado de América del Norte.

Las cámaras  y bandas son bienes estancados en los cuáles México ha reducido su participación de mercado, su porcentaje de exportaciones y su grado de especialización. La mayor parte del resto de los productos de hule son clasificados como bienes estancados, en los que, sin embargo, México ha ido ganado mercado y/o especialización.

Los resultados son paradójicos para nuestro país, el mercado de las llantas es considerado dinámico a nivel internacional y, no obstante, en México las empresas del sector han tendido a cerrar.

4.3 Organización industrial del sector

En esta sección se analizan una serie de factores que tienen que ver con la organización de la industria hulera y que de algún modo pueden afectar los niveles de competitividad del sector.

4.3.1 Grado de concentración

La rama 41 está integrada por un total de 1,147 establecimientos, de acuerdo con la información del IMSS para el año de 2002. En ellos se ocupan un total de 37,284 trabajadores. Si atendemos al grado de concentración del sector, observaremos que tan sólo 53 establecimientos, es decir, 5% del total concentran el 50% del empleo.

En el cuadro siguiente se presentan las primeras 20 empresas en función del personal empleado. De acuerdo con estos datos, dichas empresas concentraban el 31% de la ocupación, y en el caso de las llanteras como Tornel, Bridgestone, General Tire y Goodyear representaban el 12% del empleo total de la industria hulera.

Cuadro 20

Principales empresas de la industria hulera (Rama 41)

| NOMBRE | ESTADO | NÚMERO DE EMPLEADOS |
| --- | --- | --- |
| CIA HULERA TORNEL SA DE CV | Distrito Federal | 1260 |
| CIA HULERA TORNEL S A DE CV | México | 1000 |
| PARKER BROWNSVILLE SERVICIO | Tamaulipas | 990 |
| LATEX MEXICANA SA DE CV | Jalisco | 871 |
| BRIDGESTONE FIRESTONE DE MEXICO | Morelos | 744 |
| GENERAL TIRE DE MEXICO S A | San Luis Potosí | 701 |
| FREUDENBERG NOK MEX SA CV | Morelos | 573 |
| MOLIENDA Y MAQUILAS DE HULE | Guanajuato | 567 |
| GATES RUBBER DE MEX SA CV | México | 544 |
| STANDARD PRODUCTS DE MEXICO | Aguascalientes | 469 |
| ENFRIAMIENTOS AUTOMO SA CV | México | 462 |
| FRENOS LUSAC SA | Distrito Federal | 458 |
| GOODYEAR PRODUCTOS INDUSTRIALES | San Luis Potosí | 452 |
| HULES BANDA SA DE CV | México | 396 |
| PRODS ADEX S A DE C V | Distrito Federal | 393 |
| ANSELL EDMONT INDUSTRIAL IN | Chihuahua | 358 |
| LATEX OCCIDENTAL SA | Jalisco | 357 |
| BRIDGESTONE FIRESTONE DE MEXICO | Distrito Federal | 356 |
| GUANTES QUIRURGICOS S A DE CV | Morelos | 336 |
| PROFILATEX S A DE C V | México | 328 |
| TOTAL |  | 11615 |
| Participación en el empleo total | 31.15% |  |

Fuente: Con base en datos del IMSS

Los datos del cuadro 21 muestran que 70% de la producción del sector es generado por empresas con más de 500 trabajadores, y cruzando esta información con la del IMSS significa que aproximadamente nueve grandes empresas (con más de 500 empleados) representan una parte muy relevante de la producción hulera del país. Como dato comparativo debemos considerar que en la industria manufacturera las empresas con más de 500 empleados únicamente generan el 49% del valor bruto de la producción, lo cual muestra que el grado de concentración en la industria hulera está por encima de la media del sector industrial. Este factor podría tomarse como una serial de la existencia de barreras de entrada en este sector productivo, asociado con la escala de producción en relación con los costos, la eficiencia y la rentabilidad.

Cuadro 21

Concentración de la producción en la industria hulera

| Empleo | Valor Bruto de la Producción | Participación en el valor de la producción |
| --- | --- | --- |
| 1001 y más | 5,932,098 | 33.80% |
| 501 a 1000 | 2,995,050 | 17.06% |
| 251 a 500 | 3,283,768 | 18.71% |
| 101 a 250 | 1,904,279 | 10.85% |
| 51 a 100 | 1,084,659 | 6.18% |
| 31 a 50 | 691,465 | 3.94% |
| 21 a 30 | 549,687 | 3.13% |
| 16 a 20 | 297,325 | 1.69% |
| 11 a 15 | 282,531 | 1.61% |
| 6 a 10 | 323,667 | 1.84% |
| 3 a 5 | 158,388 | 0.90% |
| 0 a 2 | 48,206 | 0.27% |
| Total | 17,551,123 | 100.00% |

Fuente: Con base en el Censo Industrial 2000, INEGI.

4.3.2 Integración del sector

Para examinar la integración de los sectores bajo estudio a continuación se analizan los componentes importados y nacionales, tanto en la compra de insumos como en las ventas.

La industria hulera tiene una integración hacia delante de 80% con el mercado nacional debido al destino principal de sus ventas. Dentro de las actividades productivas huleras la mayor integración hacia fuera la tienen las piezas y artículos de hule donde el 30% de sus ventas se destinan al mercado externo y 70% al nacional, en el caso de la producción llantera únicamente el 15% se destina al mercado externo y 85 al nacional (véase gráfica 5).

Fuente: Censo industrial, 2002 INEGI

Fuente: Censo industrial, 2002 INEGI

La integración nacional hacia atrás de la industria hulera es del 66%, el resto de sus insumos los adquiere en el mercado internacional, dicho porcentaje es similar al que presenta la industria manufacturera en su conjunto. Los segmentos de interés de la industria hulera muestran diferentes grados de integración hacia el mercado nacional, por una parte la industria llantera depende en 39% de sus insumos de las compras del exterior, mientras que los artículos y piezas  de hule tienen una menor dependencia al presentar un coeficiente importado del 29% (véase gráfica 6).

Gráfica 6

Origen de las materias primas en la industria hulera 1998

Fuente: Censos Industriales, INEGI

    - Situación de los sectores proveedores de materias primas

En el capítulo uno de este estudio se hizo referencia a los diferentes eslabones que componen la cadena productiva de la industria hulera. En el origen  de la cadena se encuentran los proveedores hule natural y de los químicos básicos indispensables para producir los diferentes hules sintéticos.

4.3.3.1 Hule natural

En el caso particular del hule natural es un segmento poco competitivo en el país y ha tendido a estancarse su producción desde mediados de los años noventa, tal y como se aprecia en la siguiente gráfica.

Gráfica 7

Producción de hule natural en México 1980-2002, (Mt.)

Fuente: FAO

La situación del hule natural del país muestra que una gran brecha en relación a los productores internacionales, si comparamos a México con los principales productores mundiales se explica claramente la dependencia que tiene el país en el abasto de dicho insumo. En la gráfica 8 se compara la producción de México, Indonesia y Tailandia, y se ven las diferencias productivas que son tales que México apenas representa el 1% de la producción total de Tailandia.

Gráfica 8

Producción de hule: México vs. Indonesia y Tailandia, 1980-2002, (miles de Mt)

Fuente: FAO

Por lo antes referido, el abasto de hule natural se realiza en el mercado externo; en la actualidad las importaciones de hules naturales han descendido como consecuencia de la disminución en el número de empresas llanteras que producen en el país. Las importaciones de hule natural son aproximadamente del orden de los 73 millones de dólares (véase gráfica 9).

Gráfica 9

México: Importaciones de hule natural: 1980-2001

(miles de dólares)

Fuente: FAO

4.3.3.2 Hules sintéticos

A continuación examinaremos la situación productiva de los principales hules sintéticos.

Hule sintético: Ha crecido en unidades productivas pero su nivel de empleo, inversión y producción han disminuido de manera drástica. La inversión cayó 10% y el valor agregado 13% entre 1988 y 1998.

Cuadro 22

CLASE 351232  Fabricación de hule sintético.

(Miles de pesos comprador de 93)

| Año | Unidades económicas | Población ocupada | Formación Bruta de Capital | Producción | Valor Agregado Bruto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1988 | 35.00 | 2,625.00 | 23,875.69 | 870,444.51 | 234,986.45 |
| 1998 | 44.00 | 1,138.00 | 8,112.02 | 612,047.03 | 57,321.62 |

Fuente; Censos Industriales, INEGI

Con los datos de la encuesta industrial mensual es posible apreciar que la caída en la producción de hule sintético ha continuado después del año de 1998, la producción actual es similar a la que se generaba a mediados de los años noventa (véase cuadro 23).

Cuadro 23

Producción de hule sintético: Butadieno y Negro de Humo

(miles de pesos de 1993)

| Periodo | Producción 351232 Fabricación de Hule Sintético o Neopreno constantes | Hules Sintéticos a Base de Butadieno. | Negro de humo |
| --- | --- | --- | --- |
| 1994 | 53,522.50 | 34,409.74 | 11,701.36 |
| 1995 | 72,872.00 | 44,270.91 | 12,043.49 |
| 1996 | 77,013.19 | 44,082.63 | 20,199.72 |
| 1997 | 70,592.75 | 40,055.16 | nd |
| 1998 | 67,751.22 | 38,021.46 | nd |
| 1999 | 60,156.03 | 33,976.41 | nd |
| 2000 | 65,194.98 | 34,797.65 | nd |
| 2001 | 56,733.20 | 30,788.77 | nd |

nd: no disponible

Fuente: Encuesta Industrial Mensual, INEGI

Resinas sintéticas y plastificantes: Se ha incrementado el número de establecimientos, se ha elevado la ocupación y la inversión en el sector, sin embargo su contribución al valor agregado disminuyó a una tasa de 2.5% anual entre 1988 y 1998 (véase cuadro 24).

Cuadro 24

CLASE  351231 Fabricación de resinas sintéticas y plastificantes.

(Miles de pesos comprador de 93)

| Año | Unidades económicas | Población ocupada | Formación Bruta de Capital | Producción | Valor Agregado Bruto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1988 | 75.00 | 6,018.00 | 82,697.42 | 3,601,287.51 | 1,183,555.13 |
| 1998 | 383.00 | 9,575.00 | 277,860.43 | 3,733,051.90 | 918,578.39 |

Fuente; Censos Industriales, INEGI

Los datos más actualizados muestran que la tendencia al estancamiento de este sector aún se mantiene en los últimos años, desde 1996 la evolución de este sector ha sido negativa con excepción del año 2000 en donde se recuperó ligeramente la producción (véase cuadro 25).

Cuadro 25

CLASE  351231 Fabricación de resinas sintéticas y plastificantes.

(miles de pesos de 1993)

|  | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor de Producción. | 363756.68 | 342517.73 | 333095.95 | 324551.33 | 313189.29 | 367716.14 | 324002.62 |
| Tasa % | 31.61 | -5.84 | -2.75 | -2.57 | -3.50 | 17.41 | -11.89 |

Fuente: Encuesta Industrial Mensual, INEGI

Fibras químicas: Es una rama dinámica en México, se ha incrementado el número de unidades productivas, la ocupación, la inversión y la producción; entre 1988 y 1998 su valor agregado se incrementó a una tasa anual del 10% (véase cuadro 26).

Cuadro 26

CLASE 351300 Fabricación de fibras químicas.

(Miles de pesos comprador de 93)

| Año | Unidades económicas | Población ocupada | Formación Bruta de Capital | Producción | Valor Agregado Bruto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1988 | 19.00 | 7,354.00 | 25,896.17 | 2,144,728.03 | 772,777.04 |
| 1998 | 44.00 | 13,653.00 | 63,554.81 | 5,609,093.84 | 2,029,672.68 |

Fuente; Censos Industriales, INEGI

Las deficiencias productivas presentadas por las ramas encargadas del abasto de hules sintéticos se ven reflejadas en los déficits comerciales del sector. En los paneles gráficos 1 a 6 se muestra la evolución del comercio exterior de los hules sintéticos derivados de la cadena del estireno-butadieno. Destaca el hecho de que el país es superavitario únicamente en algunos hules de polibutadieno estireno (fracción 4002.19) y en hules de acrinolitrilo-butadieno (fracciones 4002.51 y 4002.59). Es también notorio que las importaciones han tendido a moderarse en los últimos años, lo cual se nota en la tendencia negativa que exhiben las gráficas de importación de hules. La reducción en el ritmo de las importaciones obedece más a problemas productivos de los sectores consumidores de hule que a la sustitución de importaciones, ya que la oferta nacional de este tipo de productos no ha sido muy dinámica como ya mostramos antes.

De las fracciones consideradas en el comercio internacional de hules, el país compra al exterior cerca de 75 millones de dólares de hule sintético y exporta un total de 37 millones de dólares, lo cual representó para el año de 2001 un déficit por 38 millones de dólares. En las importaciones el tipo de hules que más participación tienen están en la fracción 4002.19 que considera hules de polibutadieno-estireno, y en la fracción 4002.20 que está formada por hule butadieno; estos dos tipos de hules representan cerca del 50% de las importaciones de hule sintético. En el caso de las importaciones de polibutadieno-estireno, para 2001, 91% provenían de Estados Unidos y en el butadieno el porcentaje fue 84% de acuerdo a los registros de la SHCP.

Panel gráfico 1

Exportaciones e importaciones (miles de dólares)

Fuente: Con base en datos de la SHCP.

Panel Gráfico 2

Exportaciones e importaciones (miles de dólares)

Fuente: Con base en datos de la SHCP.

Panel  Gráfico 3

Exportaciones e importaciones (miles de dólares)

Fuente: Con base en datos de la SHCP.

Panel Gráfico 4

Exportaciones e importaciones (miles de dólares)

Fuente: Con base en datos de la SHCP.

Panel Gráfico 5

Exportaciones e importaciones (miles de dólares)

Fuente: Con base en datos de la SHCP.

Panel Gráfico 6

Exportaciones e importaciones (miles de dólares)

Fuente: Con base en datos de la SHCP.

5. La industria hulera mexicana frente a la de Estados Unidos: algunos aspectos relevantes

El primer aspecto aprecia que sale a relucir en la comparación es la diferente evolución del costo laboral en cada uno de los sectores considerados. Mientras que en México la producción de llantas y cámaras ha enfrentado un incremento del 30% en los costos laborales, la misma industria en los Estados Unidos ha visto una reducción del 4% en el período de 1994 al 2000.

Cuadro 27

Comparación del índice del costo laboral unitario México vs. Estados Unidos

(1994=100)

| Año | Llantas y cámaras | Piezas y artículos de hule |
| --- | --- | --- |
|  | México | EUA | México | EUA |
| 1994 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1995 | 89% | 95% | 82% | 102% |
| 1996 | 91% | 91% | 70% | 104% |
| 1997 | 101% | 86% | 69% | 106% |
| 1998 | 106% | 92% | 71% | 106% |
| 1999 | 114% | 95% | 74% | 109% |
| 2000 | 131% | 96% | 80% | 110% |

Fuente: Con base en datos del INEGI y la Oficina de Estadísticas del Trabajo, EUA.

Así, mientras la industria llantera pierde competitividad en costos en relación a Estados Unidos, una tendencia opuesta opera en la producción de piezas y artículos de hule, ya que en dicho sector México presenta una reducción del costo laboral de 20 puntos porcentuales, mientras que allá se elevó en diez puntos  porcentuales.

Por el lado de la productividad las diferencias con los Estados Unidos también son significativas, en la gráfica 10 se observa que este indicador evolucionó de manera muy similar en los dos países hasta el año de 1997 y después en Estados Unidos se estancó y en México comenzó a descender desde 1998.

La comparación de productividades es más desventajosa para México si consideramos sus valores absolutos. De acuerdo con datos de diciembre del 2001  proporcionados por la Cámara Nacional de la Industria Hulera, en México se producían 26 kg por hora-hombre en la industria llantera, mientras que en los Estados Unidos se producían 55 kg y en el mundo la media era de 51 kg.

Gráfica 10

Índice de productividad en la industria de llantas y cámaras: 1994-2000

(1994=100)

Fuente: Con base en datos del INEGI y de la Oficina del Trabajo en Estados Unidos

En los demás segmentos de la industria hulera la evolución de la productividad también es más favorable en los Estados Unidos, el cuadro 28 muestra que al cierre del año 2000 en México las piezas de hule ganaron únicamente 2 puntos porcentuales mientras que Estados Unidos la elevó en 23 puntos porcentuales.

Cuadro 28

Índice de productividad en piezas de hule: 1994-2000

(1994=100)

| Año | México | Estados Unidos |
| --- | --- | --- |
|  | Piezas y artículos de hule | Productos de hule | Juntas y empaquetaduras |
| 1994 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 1995 | 105.20% | 97.68% | 103.96% |
| 1996 | 100.48% | 98.54% | 109.36% |
| 1997 | 101.12% | 100.52% | 109.46% |
| 1998 | 108.57% | 108.76% | 108.78% |
| 1999 | 106.69% | 118.13% | 101.25% |
| 2000 | 102.07% | 123.20% | 113.03% |

Fuente: Con base en datos del INEGI y de la Oficina del Trabajo en Estados Unidos

ANEXO ESTADÍSTICO DE CUADROS BÁSICOS

Fuente: INEGI. Censos económicos 1999				          Fuente: INEGI. Censos económicos 1999

Fuente. INEGI. XIII Censo Industrial 				      Fuente. INEGI. XIII Censo Industrial

Fuente. INEGI. XIII Censo Industrial 				        Fuente. INEGI. XIII Censo Industrial

Fuente. INEGI. XIII Censo Industrial

Fuente: Oficina del Trabajo, EUA

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE

LA INDUSTRIA LLANTERA

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE LA

INDUSTRIA LLANTERA

Mercado de la Industria

1.- Tamaño de la empresa

Grande (250–más empleados): __4__

2.- Origen de la inversión mayoritaria

Nacional: __1__	Extranjera: _3_ (Estados Unidos, Alemania y Japón)

3.- Tipo de Empresa

Multinacional: __3__		Matriz: __1__

4.- Porcentaje de ingenieros y técnicos del total de empleados	_8.5_%

5.- Localización de la empresa:

Distrito Federal, Estado de México, Morelos y San Luis Potosí

6.- En los últimos cinco años ha realizado nuevas inversiones para:

Ampliaciones en sitio: __2__

Producción

1.- Costo de materia prima

Nacional: _40_%			Extranjera: _60_%

2.- Porcentaje en el costo de los salarios: _26_%

3.- Porcentaje en el costo de la energía: _4_%

4.- El estado (s) de la República Mexicana de donde proviene la materia prima es:

Tamaulipas y Querétaro

5.- Medio de transporte o distribución en que recibe la materia prima: _Terrestre_

6.- Cuál (es) son los puertos de entrada de sus importaciones:

Laredo, Manzanillo y Veracruz

7.- Cuál (es) son el país de origen de sus importaciones de materia prima:

Malasia, Estados Unidos, Japón, Guatemala y Brasil

Proveedores

1.- Con respecto a los proveedores…

Escala: 1=Excelente	5=Pésimo

a) El servicio que nos da es: __1__

b) La calidad de la materia prima que recibimos es: __1__

c) La disponibilidad de materia prima petroquímica en México es: __2__

Tendencias de la industria

1.- Sus principales competidores son:

Extranjeros: Japón, Francia, Estados Unidos, China y Corea

2.- El crecimiento de la industria llantera se espera será del _2_% anual (promedio) en los siguientes 5 años.

3.- ¿México ocupará un lugar primordial en la industria llantera hule a nivel mundial?

Si: ____		No: __4__

4.- ¿En México habrá un mayor número de plantas llanteras para el año 2007?

Si: ____		No: __4__

5.- Su empresa tiene planes de incrementar la producción en _14_% anual en los próximos cinco años.

6.- Su empresa comenzará a adquirir mayor volumen de materia prima en _15_% anual en los próximos cinco años.

7.- ¿Por qué piensa usted que crecerá la industria?

La demanda nacional crecerá

8.- ¿Sus proveedores más significativos son importantes en el proceso de comercialización y desarrollo de nuevos productos?

Si: __2__		No: __2__

9.- ¿Busca en la región la presencia de otras empresas que contribuyen a atraer trabajo calificado?

Si: __1__		No: __3__

10.- ¿Las empresas locales son fuente de científicos e ingenieros?

Si: __2__		No: __2__

11.- ¿Tiene su empresa el plan de relocalizar su planta productiva?

Si: __1__		No: __3__

12.- ¿Tiene su empresa el plan de abrir una nueva planta productiva?

Si: __1__		No: __3__

En la siguiente sección la escala de calificación es de 1 a 10. Se promediaron las respuestas de los entrevistados.

Entorno económico regional

La economía de la industria…

| Necesita una profunda reestructuración para lograr competitividad a largo plazo | 2 | Tiene una estructura adecuada para lograr competitividad a largo plazo |
| --- | --- | --- |

Las inversiones en nuevas empresas…

| No han sido fuertes en los últimos años | 1.3 | Han sido fuertes en los últimos años |
| --- | --- | --- |

La industria llantera…

| Tiene bajas perspectivas de crecimiento durante 2003 | 2.6 | Tiene altas perspectivas de crecimiento durante 2003 |
| --- | --- | --- |

Internacionalización

Las exportaciones de la industria…

| Están concentradas en pocas empresas | 2.3 | Están distribuidas entre muchas empresas |
| --- | --- | --- |

La industria realiza…

| Poca difusión y promoción en el extranjero | 1.6 | Amplia difusión y promoción en el extranjero |
| --- | --- | --- |

Los programas del gobierno para el fomento de las exportaciones…

| No apoyan efectivamente a las empresas locales | 2 | Apoyan muy efectivamente a las empresas locales |
| --- | --- | --- |

Las alianzas estratégicas con empresas nacionales o extranjeras…

| No son comunes en la industria | 3.6 | Son comunes en la industria |
| --- | --- | --- |

La imagen de la industria en el extranjero…

| Es negativa | 2.6 | Es positiva |
| --- | --- | --- |

Gobierno

La inversión en la industria…

| Es muy dependiente del gobierno federal/estatal/municipal | 5 | Es poco dependiente del gobierno federal/estatal/municipal |
| --- | --- | --- |

La aplicación de leyes para la protección ambiental…

| Afectan en forma adversa a la competitividad de las empresas | 4.3 | Están incorporadas con la competitividad corporativa |
| --- | --- | --- |

Los sindicatos en la industria…

| Desalientan la iniciativa de crecimiento de las empresas | 1 | Apoyan las iniciativas de crecimiento de las empresas |
| --- | --- | --- |

El gobierno…

| Desalienta la inversión en el sector | 1.6 | Promueve activamente la inversión en el sector |
| --- | --- | --- |

El gobierno…

| No tiene un plan claro de desarrollo en el sector | 1.3 | Tiene un plan claro de desarrollo en el sector |
| --- | --- | --- |

Administración

La relación calidad/precio de los productos de la industria…

| Está disminuyendo | 6.3 | Está constantemente en aumento |
| --- | --- | --- |

Los ejecutivos de alto nivel de las empresas…

| No tienen experiencia en negocios internacionales | 8 | Tienen mucha experiencia en negocios internacionales |
| --- | --- | --- |

Las relaciones industriales patrón/obrero…

| Son generalmente conflictivas | 4 | Son generalmente cordiales y productivas |
| --- | --- | --- |

Los empresarios de la industria…

| No forman asociaciones | 6.6 | Forman y colaboran en asociaciones |
| --- | --- | --- |

Un alto número de directivos en las empresas…

| No tiene estudios avanzados | 8 | Tiene estudios avanzados |
| --- | --- | --- |

Ciencia y tecnología

La información tecnológica…

| No es explotada por las empresas de la industria | 9 | Es recabada y explotada por las empresas de la industria |
| --- | --- | --- |

La investigación y el desarrollo en los sectores líderes de la industria…

| Está generalmente atrasada | 9 | Está generalmente a la vanguardia |
| --- | --- | --- |

Los vínculos para la investigación…

| Son inexistentes entre las empresas y las universidades del estado | 2.3 | Son estrechos entre las empresas y las universidades del estado |
| --- | --- | --- |

La industria…

| Tiene pocos profesionistas calificados | 8 | Tiene suficientes profesionistas calificados |
| --- | --- | --- |

La industria…

| Tiene pocos técnicos calificados | 7.6 | Tiene suficientes técnicos calificados |
| --- | --- | --- |

El enfoque de calidad total…

| Es poco usado por las empresas de la industria | 9.6 | Es aplicado con frecuencia por las empresas de la industria |
| --- | --- | --- |

La inversión en desarrollo e investigación…

| Es baja en las empresas de la industria | 9.5 | Es alta en las empresas de la industria |
| --- | --- | --- |

El desarrollo de nuevos procesos…

| No se lleva a cabo en las empresas de la industria | 9 | Es común en las empresas de la industria |
| --- | --- | --- |

La empresa…

| No tiene acceso en tiempo oportuno a los cambios tecnológicos | 9 | Tiene acceso rápido a la tecnología de punta en la industria |
| --- | --- | --- |

La mayor parte de los productos hechos en la empresa

| Son de muy baja calidad | 9.3 | Tienen excelente calidad |
| --- | --- | --- |

La empresa…

| Prefiere copiar patentes y procesos ya utilizados aunque no se adapten a su producto completamente | 10 | Busca desarrollar nuevos procesos/nuevos productos |
| --- | --- | --- |

La empresa…

| No se preocupa por obtener nuevas tecnologías y cae en la obsolescencia | 9.6 | Se preocupa por la obtención constante de nuevas tecnologías |
| --- | --- | --- |

La empresa en la industria

| No invierte dinero en investigación tecnológica | 9.6 | Invierte bastante dinero en investigación tecnológica |
| --- | --- | --- |

La empresa…

| Tiene procesos manuales | 7.5 | Tiene procesos automatizados |
| --- | --- | --- |

La empresa…

| Evita el contacto con universidades | 7 | Busca el apoyo de universidades |
| --- | --- | --- |

La asesoría en servicios computacionales…

| Es cara y mala | 9 | Es abundante y de buena calidad |
| --- | --- | --- |

Recursos humanos

La educación en el entorno…

| No satisface las necesidades de una empresa competitiva | 7.6 | Satisface las necesidades de una empresa competitiva |
| --- | --- | --- |

La compañía…

| Ofrece poco entrenamiento a sus empleados | 9 | Ofrece amplio entrenamiento y capacitación a sus empleados |
| --- | --- | --- |

La instrucción en materia económica…

| Es poco frecuente entre los empresarios | 9.3 | Es muy alta entre los empresarios |
| --- | --- | --- |

La instrucción computacional…

| Es poco frecuente entre los empresarios | 9 | Es muy alta entre los empresarios |
| --- | --- | --- |

Los mecanismos de incentivos…

| No son usados de manera efectiva para motivar a los trabajadores | 7.6 | Son usados de manera efectiva para motivar a los trabajadores |
| --- | --- | --- |

Los valores de la sociedad…

| No apoyan la competitividad de las empresas | 6.3 | Apoyan el trabajo, el ahorro, la eficiencia, la competitividad, etc. de las empresas |
| --- | --- | --- |

Los trabajadores de la empresa…

| No muestran disposición a la capacitación y reentrenamiento | 9 | Muestran alta disposición a la capacitación y reentrenamiento |
| --- | --- | --- |

Los trabajadores de la industria…

| No valúan su puesto y su empresa | 9 | Valúan con orgullo su puesto y su empresa |
| --- | --- | --- |

Los sindicatos…

| Son un problema para la organización | 3.5 | No son conflictivos y apoyan la actividad empresarial |
| --- | --- | --- |

La mano de obra…

| Es escasa | 6.6 | Es abundante |
| --- | --- | --- |

El personal…

| Es difícil de dirigir y no muestra deseos de superación | 9.3 | Muestra disposición hacia el trabajo y mejoramiento continuo |
| --- | --- | --- |

El personal…

| No tiene capacitación y hay que invertir mucho en ello | 9 | Tiene suficiente capacitación en el área en que trabaja |
| --- | --- | --- |

Los trabajadores…

| No muestran una disposición al cambio de hábitos y costumbres | 8 | Muestran mucha disposición al cambio de hábitos y costumbres |
| --- | --- | --- |

Las empresas proporcionan…

| Una capacitación deficiente | 9.3 | Una capacitación adecuada |
| --- | --- | --- |

Infraestructura

La infraestructura en la región…

| No permite llevar fácilmente los productos a mercados nacionales | 8.6 | Permite llevar fácilmente los productos a mercados nacionales |
| --- | --- | --- |

La infraestructura en la región…

| No permite llevar fácilmente los productos a mercados internacionales | 8.3 | Permite llevar fácilmente los productos a mercados internacionales |
| --- | --- | --- |

La calidad de los servicios de información…

| Es deficiente e inhibe el desarrollo de las empresas | 8.4 | Es excelente y facilita el trabajo de las empresas |
| --- | --- | --- |

Abastecimientos

Los proveedores…

| No se pueden cambiar y existen muchas restricciones | 4 | Se pueden cambiar fácilmente |
| --- | --- | --- |

Los proveedores…

| Son muy pocos en la industria | 2.5 | Existen muchos en la industria |
| --- | --- | --- |

Los proveedores…

| Son inflexibles y venden lo que tienen | 7.5 | Adecuan sus productos a mis necesidades |
| --- | --- | --- |

Los canales de distribución para los productos de mi empresa…

| No son los adecuados | 8.5 | Son los adecuados |
| --- | --- | --- |

Los proveedores…

| No tienen precios competitivos | 8.5 | Tienen precios justos y competitivos |
| --- | --- | --- |

Los proveedores…

| No tienen calidad en sus productos | 10 | Tienen excelente calidad en sus productos |
| --- | --- | --- |

Los proveedores…

| No cumplen los pedidos a tiempo | 7.5 | Cumplen con sus pedidos a tiempo |
| --- | --- | --- |

Los proveedores…

| No dan plazos de pago adecuados | 9.5 | Dan plazos de pago adecuados |
| --- | --- | --- |

Los proveedores…

| Están alejados físicamente de mi empresa | 4 | Se encuentran relativamente cerca |
| --- | --- | --- |

Los precios de los productos…

| Son muy altos comparados con la calidad de los mismos | 5.5 | Son muy bajos comparados con la calidad de los mismos |
| --- | --- | --- |

Servicios de asesoría empresarial

Las empresas en la industria…

| No tienen la alternativa para seleccionar servicios computacionales | 8.4 | Tienen la alternativa de seleccionar servicios computacionales |
| --- | --- | --- |

Los precios del servicio de apoyo computacional son…

| Inaccesibles a mi empresa | 8.3 | Accesibles a mi empresa |
| --- | --- | --- |

En aspectos fiscales…

| Existen pocas empresas asesoras | 9 | Existen muchas empresas asesoras |
| --- | --- | --- |

En el área administrativa…

| Existen pocas empresas consultoras | 9 | Existen muchas y buenas empresas consultoras |
| --- | --- | --- |

La empresa…

| Contrata gente no calificada por compadrazgos o favores | 8 | Contrata gente adecuada y da la misma oportunidad a todos los aspirantes |
| --- | --- | --- |

Recursos naturales

La industria…

| Tiene problemas con el abastecimiento de agua potable | 5 | No tiene problemas de abastecimiento de agua |
| --- | --- | --- |

En la industria…

| Existen muchas y muy complejas restricciones ecológicas | 6 | Las restricciones ecológicas son correctas y bien aplicadas |
| --- | --- | --- |

Las reglamentaciones ambientales…

| Son muy estrictas e inhiben el buen funcionamiento de la organización | 4.6 | Son flexibles y permiten el buen funcionamiento de la organización |
| --- | --- | --- |

Servicios financieros

Las arrendadoras…

| No tienen un servicio acorde a las necesidades de la empresa | 6 | Tienen un servicio excelente y paquetes adecuados a las necesidades de la empresa |
| --- | --- | --- |

Las aseguradoras…

| No prestan un servicio acorde a nuestras necesidades | 6 | Tienen un excelente servicio y paquetes adecuados |
| --- | --- | --- |

Los servicios bancarios…

| Son insuficientes | 9 | Son suficientes y tienen una buena atención |
| --- | --- | --- |

Las uniones de crédito…

| Son insuficientes y su servicio es lento y malo | 7 | Son suficientes y tienen buena atención |
| --- | --- | --- |

Gobierno

Los impuestos estatales…

| Son muy elevados | 2 | Son justos y benefician a la sociedad |
| --- | --- | --- |

Los impuestos municipales…

| No ayudan a mejorar el municipio y sus actividades | 2 | Ayudan a mejorar el municipio y sus actividades |
| --- | --- | --- |

El gobierno en la región…

| Tiene un gran nivel de corrupción | 1.6 | Es honesto y tiene un manejo transparente de sus recursos |
| --- | --- | --- |

La Secretaría de Desarrollo Económico…

| No impulsa con su trabajo la actividad empresarial del estado | 2 | Impulsa con su trabajo la actividad empresarial del estado |
| --- | --- | --- |

RESUMEN DE ANALISIS FODA DE LA INDUSTRIA LLANTERA

Este resumen se presenta siguiendo los criterios sobre las prioridades de las fortalezas y debilidades de la industria expresadas por los entrevistados.

1.- PROBLEMAS

1.1) Sindicato

Se considera a los sindicatos como el principal problema que enfrenta el funcionamiento de la industria. Esto se debe a que el Contrato-Ley es obsoleto y no refleja las circunstancias actuales de operación de la industria, restándoles competitividad en el mercado global. Por lo tanto la ley laboral es poco flexible e implica un alto costo de la mano de obra, específicamente por el rubro de las prestaciones.

1.2) Importación de productos baratos

Se carece de una legislación adecuada con respecto a las importaciones de llantas, lo que permite que entren llantas a precios de “dumping”, o bien de productos que no cumplen con los estándares de calidad internacional. A esto hay que agregar el contrabando, que afecta de manera directa a la producción, reduciendo aún más la capacidad competitiva en un entorno de fuertes cambios en las transacciones comerciales.

1.3) Impuestos altos

Los industriales consideran que pagan impuestos altos comparados con los que se pagan en otros países, que en muchos casos cuentan con estímulos fiscales que les permiten ofrecer sus productos a mejores precios, además de facilitar la inversión. Este es un aspecto sobre el que conviene poner mayor atención por su efecto en la competitividad.

1.4) Alto costo de materias primas

En México los costos de las materias primas resultan más caros que en el extranjero y esto acarrea un costo muy alto en la producción y en el manejo de los inventarios.

1.5) Alto costo de los energéticos

Los precios de los energéticos son desproporcionados con los que se pagan en otros países. La gasolina, diesel, energía eléctrica y gas, son más caros que los precios que se pagan en los países con los que se mantienen relaciones comerciales. Esta situación es particularmente desigual en el marco del TLCAN.

1.6) Baja productividad

Los industriales se quejan de la baja productividad del obrero mexicano que es provocada por el Contrato-Ley que no permite flexibilidad en la distribución del trabajo.

1.7) Falta de visión de las autoridades para estructurar tratados comerciales

En la época de globalización que actualmente prevalece, es necesario discriminar las condiciones de intercambio con los países con los que tenemos tratados comerciales, evitando que obtengan ventajas sobre los productores nacionales, aplicando tarifas, normas estrictas de calidad y medidas no arancelarias al comerciar con ellos.

1.8) Fortaleza del peso mexicano

La fortaleza del peso en el periodo reciente ha significado un aliento de las importaciones y encarecimiento de la producción nacional.

1.9) Procesos judiciales

Las leyes y procesos judiciales en México no garantizan una justicia expedita, especialmente en el caso de la cobranza.

1.10) Infraestructura deficiente

La infraestructura de país no permite surtir adecuadamente la demanda nacional y provoca altos costos de distribución.

2.- FORTALEZAS

2.1) Calidad

Los entrevistados consideran que la calidad de los productos es la mayor fortaleza que tiene la industria.

2.2) Red de distribuidores

Todos cuentan con una red de distribuidores que facilitan la comercialización de sus productos, aunque ya no hay la “fidelidad” estricta a la marca, piensan que podrán seguir contando con sus clientes.

2.3) Autonomía tecnológica

Los fabricantes extranjeros en nuestro país confían en sus matrices para proporcionarles ventajas tecnológicas para competir. Respecto a TORNEL esta empresa considera, precisamente, que su independencia tecnológica la hace fuerte para poder responder de inmediato a las necesidades de los consumidores teniendo en cuenta la versatilidad para adaptarse a los cambios provocados en el mercado.

2.4) Diversidad de productos

La diversidad de productos que tienen los fabricantes extranjeros hace que se sientan seguros en su posición del mercado nacional.

2.5) Organización

Consideran que la organización de sus empresas los apoya para enfrentar los constantes cambios del mercado, apoyados por la estructura de cada uno de ellos.

2.6) Cercanía al mercado más grande del mundo

La cercanía al mercado de Estados Unidos  es considerada como fortaleza importante, siempre y cuando podamos aprovecharla.

2.7) Inversiones de empresas internacionales

Las empresas líderes en los mercados internacionales tienen inversiones en México y esto permite pensar que desean aprovecharlas, ya que cuentan con una experiencia acumulada que data de hace 70 años.

2.8) Toma de decisiones

Tornel considera que al ser una compañía mas pequeña que sus competidores puede tomar decisiones más rápidamente, y que esto le proporciona una ventaja sobre ellos, considerándola una fortaleza propia. También considera que tienen habilidad para desarrollar nuevos modelos de llantas.

3.- DEBILIDADES

3.1)  “Malinchismo” de los consumidores

Las fábricas en el país consideran que aunque las llantas que produce tienen niveles de calidad equivalentes y en algunos casos superiores a las de la competencia extranjera el público no lo reconoce.

3.2). Falta de facilidades para exportar

No han encontrado apoyos gubernamentales para realizar exportaciones.

3. 3) Situación económica

La saturación de los principales mercados internacionales provocada por el menor crecimiento de la economía mundial, provoca que las compañías trasnacionales vendan sus excedentes de producción a precios “dumping” en cualquier mercado.

3.4) Falta de liquidez

La falta de liquidez es provocada por la situación económica del país y las restricciones financieras de los bancos, lo que a su vez provoca que no tengan recursos económicos suficientes para crecer a un ritmo mayor.

3.5). Costos altos de producción

Consideran que los costos de producción en México son demasiado altos.

3.6). Rezago tecnológico

La maquinaria de las empresas llanteras en México es, en muchos casos, la que se ha desechado en Estados Unidos y otras partes del mundo, con sistemas de producción obsoletos.

3.7). Sindicatos poco flexibles

La promoción de los trabajadores se da por escalafón y no por capacidad. Esta situación se debe al Contrato-Ley de la Industria Hulera.

3.8). Baja productividad

La condición de baja productividad del obrero de la industria hulera en México se atribuye a las características de la Ley Laboral vigente.

3.9). Competencia desleal

Ingresan al país llantas de poca calidad a precios muy baratos, alentadas por el tipo de cambio sobrevaluado, por el contrabando y la falta de normatividad.

3.10). Dependencia de insumos del exterior

Un porcentaje mayoritario de las materias primas es importado, y ésta dependencia del exterior es una debilidad.

3.11) Oposición sindical.

Las empresas han tratado de negociar con sus obreros condiciones que les permitan ser más competitivas a nivel internacional.

3.12). Acoso del fisco y seguro social

Las empresas sienten que tanto el fisco como el Seguro Social las acosan demasiado.

3.13). Red de distribuidores

Se advierte que sus distribuidores no son totalmente fieles a la marca, y venden otras llantas por razones comerciales.

4.- AMENAZAS

4.1) Importaciones

Los entrevistados coincidieron en que la principal amenaza para la industria llantera mexicana es la importación indiscriminada. Los productos baratos que no cubren la NOM y los que se importan a precios “dumping” hacen que los productores del país compitan en situación sumamente desfavorable.

4.2) Contrabando

La segunda amenaza que consideraron nuestros entrevistados es el contrabando de llantas tanto nuevas como usadas. Esta situación ha llegado a niveles que se consideran muy peligrosos para la sobrevivencia de la industria llantera del país.

4.3) Alto costo de mano de obra

Este hecho que se deriva de la obsolescencia del Contrato-Ley descalifica a la industria instalada en México para competir en el mercado global, haciendo que los costos totales de fabricación sean demasiado altos.

4.4) Rechazo a la reforma laboral

La necesidad de una reforma laboral parece evidente a los entrevistados y consideran urgente llevarla a cabo.

4.5) Aumentos constantes de insumos energéticos

Este es otro factor de los costos que afecta de modo severo a la competencia de las empresas para mantenerse financieramente sanas.

4.6) Globalización

Las industrias llanteras internacionales están abriendo fábricas nuevas cerca de los mercados que se considera tendrán un gran consumo en un futuro próximo y que se operan con costos relativamente bajos. Estos lugares se ubican preferentemente en Europa del Este y principalmente China. Estas últimas localidades tienen ventajas competitivas importantes que se reflejan en el costo y puede ser que exporten sus excedentes a México, además de desplazar a las empresas del mercado de Estados Unidos.

5.- PROPUESTAS

5.1) Reformas a la ley laboral

Todos los entrevistados propusieron en primer lugar una reforma a las leyes laborales del país. Proponen que las nuevas leyes estén de acuerdo con las condiciones en  la competencia global actual. Esto lleva implícito la desaparición del Contrato-Ley de la Industria Hulera. Se trata de ser competitivos como industria y como país.

5.2) Contrabando

Consideran que el contrabando es la siguiente causa que más daña a la industria llantera establecida en el país. Se observa un alto grado de corrupción en las aduanas, ya que entran millones de llantas nuevas y usadas.

5.3) Incentivos

Sugieren que el gobierno otorgue incentivos a la producción nacional para revertir la tendencia que está convirtiendo al país en importador. También acceder a incentivos para el consumo de llantas hechas en México. Para lograr esto quizá se pudieran flexibilizar las leyes fiscales.

5.4) Instrumentar el NOM.

Dar fuerza legal a la Norma Oficial Mexicana para evitar el ingreso de llantas de baja calidad y adecuar leyes que eviten la importación a precios “dumping” de llantas al país. Esto implica la creación de barreras “no arancelarias”, para estar en igualdad de circunstancias con otros países.

5.5) Aumentos de precios de los insumos

Controlar los aumentos constantes de los precios de insumos especialmente energéticos.

5.6) Apoyos a la investigación

Designar partidas de apoyo a la investigación conjunta entre universidades y empresas para crear una base tecnológica nacional.

5.7) Desarrollo de plantaciones de hule

Apoyo a la producción de hule natural cuidando no dañar la ecología de las regiones en las que se da ésta planta.

5.8) Reformar la ley del seguro social

Esta reforma también apoyaría la producción de llantas mediante las relaciones más efectivas de los obreros y patrones.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE

LA INDUSTRIA DE MATERIALES PARA

LA RENOVACIÓN DE LLANTAS

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE LA

INDUSTRIA DE MATERIALES PARA

LA RENOVACIÓN DE LLANTAS

Mercado de la Industria

1.- Tamaño de la empresa

Grande (250–más empleados): __2__		Pequeña (10-100 empleados): __2__

2.- Origen de la inversión mayoritaria

Nacional: __3__			Extranjera: _1_ (Estados Unidos)

3.- Tipo de Empresa

Multinacional: __1__			Matriz: __3__

4.- Porcentaje de ingenieros y técnicos del total de empleados	_15.5_%

5.- Localización de la empresa:

Estado de México: __2__		Guanajuato: __1__		Hidalgo: __1__

6.- En los últimos cinco años ha realizado nuevas inversiones para:

Ampliaciones en sitio: __4__

Instalación de nuevas plantas en misma región: __1__

Instalación de nuevas plantas en otra región: __1__

Producción

1.- Costo de materia prima

Nacional: _35_%			Extranjera: _65_%

2.- Porcentaje en el costo de los salarios: _14.5_%

3.- Porcentaje en el costo de la energía: _6_%

4.- El estado (s) de la República Mexicana de donde proviene la materia prima es:

Estado de México, Distrito Federal y Tamaulipas

5.- Medio de transporte o distribución en que recibe la materia prima: _Terrestre_

6.- Cuál (es) son los puertos de entrada de sus importaciones:

Veracruz, Manzanillo, Laredo, y Altamira

7.- Cuál (es) son el país de origen de sus importaciones de materia prima:

Estados Unidos, Canadá, Rusia e Indonesia

Proveedores

1.- Con respecto a los proveedores…

Escala: 1-Excelente	5-Pésimo

a) El servicio que nos da es: __1.6__

b) La calidad de la materia prima que recibimos es: __1.3__

c) La disponibilidad de materia prima petroquímica en México es: __2.6__

Tendencias de la industria

1.- Sus principales competidores son:

Nacionales: __3_	Extranjeros: Japón, Francia, Estados Unidos, China y Corea

2.- El crecimiento de la industria de materiales para renovación se espera será del _3.3_% anual (promedio) en los siguientes 5 años.

3.- ¿México ocupará un lugar primordial en la elaboración de materiales para renovación a nivel mundial?

Si: ____		No: __4__

4.- ¿En México habrá un mayor número de plantas de materiales de renovación para el año 2007?

Si: ____		No: __4__

5.- Su empresa tiene planes de incrementar la producción en _18_% anual en los próximos cinco años.

6.- Su empresa comenzará a adquirir mayor volumen de materia prima en _14_% anual en los próximos cinco años.

7.- ¿Por qué piensa usted que crecerá la industria?

a) Habrá nuevos mercados

b) Crecimiento económico del país

8.- ¿Sus proveedores más significativos son importantes en el proceso de comercialización y desarrollo de nuevos productos?

Si: __1__		No: __3__

9.- ¿Busca en la región la presencia de otras empresas que contribuyen a atraer trabajo calificado?

Si: _____		No: __4__

10.- ¿Las empresas locales son fuente de científicos e ingenieros?

Si: __1__		No: __3__

11.- ¿Tiene su empresa el plan de relocalizar su planta productiva?

Si: __1__		No: __3__

12.- ¿Tiene su empresa el plan de abrir una nueva planta productiva?

Si: _____		No: __4__

En la siguiente sección la escala de calificación es de 1 a 10. Se promediaron las respuestas de los entrevistados.

Entorno económico regional

La economía de la industria…

| Necesita una profunda reestructuración para lograr competitividad a largo plazo | 4.3 | Tiene una estructura adecuada para lograr competitividad a largo plazo |
| --- | --- | --- |

Las inversiones en nuevas empresas…

| No han sido fuertes en los últimos años | 4.3 | Han sido fuertes en los últimos años |
| --- | --- | --- |

La industria de materiales para renovación de llantas…

| Tiene bajas perspectivas de crecimiento durante 2003 | 3.3 | Tiene altas perspectivas de crecimiento durante 2003 |
| --- | --- | --- |

Internacionalización

Las exportaciones de la industria…

| Están concentradas en pocas empresas | 1 | Están distribuidas entre muchas empresas |
| --- | --- | --- |

La industria realiza…

| Poca difusión y promoción en el extranjero | 4 | Amplia difusión y promoción en el extranjero |
| --- | --- | --- |

Los programas del gobierno para el fomento de las exportaciones…

| No apoyan efectivamente a las empresas locales | 1.6 | Apoyan muy efectivamente a las empresas locales |
| --- | --- | --- |

Las alianzas estratégicas con empresas nacionales o extranjeras…

| No son comunes en la industria | 1.6 | Son comunes en la industria |
| --- | --- | --- |

La imagen de la industria en el extranjero…

| Es negativa | 5.6 | Es positiva |
| --- | --- | --- |

Gobierno

La inversión en la industria…

| Es muy dependiente del gobierno federal/estatal/municipal | 9.3 | Es poco dependiente del gobierno federal/estatal/municipal |
| --- | --- | --- |

La aplicación de leyes para la protección ambiental…

| Afectan en forma adversa a la competitividad de las empresas | 7 | Están incorporadas con la competitividad corporativa |
| --- | --- | --- |

Los sindicatos en la industria…

| Desalientan la iniciativa de crecimiento de las empresas | 1.3 | Apoyan las iniciativas de crecimiento de las empresas |
| --- | --- | --- |

El gobierno…

| Desalienta la inversión en el sector | 1.6 | Promueve activamente la inversión en el sector |
| --- | --- | --- |

El gobierno…

| No tiene un plan claro de desarrollo en el sector | 1.6 | Tiene un plan claro de desarrollo en el sector |
| --- | --- | --- |

Administración

La relación calidad/precio de los productos de la industria…

| Está disminuyendo | 4.3 | Está constantemente en aumento |
| --- | --- | --- |

Los ejecutivos de alto nivel de las empresas…

| No tienen experiencia en negocios internacionales | 6.6 | Tienen mucha experiencia en negocios internacionales |
| --- | --- | --- |

Las relaciones industriales patrón/obrero…

| Son generalmente conflictivas | 3.3 | Son generalmente cordiales y productivas |
| --- | --- | --- |

Los empresarios de la industria…

| No forman asociaciones | 3 | Forman y colaboran en asociaciones |
| --- | --- | --- |

Un alto número de directivos en las empresas…

| No tiene estudios avanzados | 7.6 | Tiene estudios avanzados |
| --- | --- | --- |

Ciencia y tecnología

La información tecnológica…

| No es explotada por las empresas de la industria | 7.3 | Es recabada y explotada por las empresas de la industria |
| --- | --- | --- |

La investigación y el desarrollo en los sectores líderes de la industria…

| Está generalmente atrasada | 7.3 | Está generalmente a la vanguardia |
| --- | --- | --- |

Los vínculos para la investigación…

| Son inexistentes entre las empresas y las universidades del estado | 4.3 | Son estrechos entre las empresas y las universidades del estado |
| --- | --- | --- |

La industria…

| Tiene pocos profesionistas calificados | 4.3 | Tiene suficientes profesionistas calificados |
| --- | --- | --- |

La industria…

| Tiene pocos técnicos calificados | 4 | Tiene suficientes técnicos calificados |
| --- | --- | --- |

El enfoque de calidad total…

| Es poco usado por las empresas de la industria | 9 | Es aplicado con frecuencia por las empresas de la industria |
| --- | --- | --- |

La inversión en desarrollo e investigación…

| Es baja en las empresas de la industria | 6.3 | Es alta en las empresas de la industria |
| --- | --- | --- |

El desarrollo de nuevos procesos…

| No se lleva a cabo en las empresas de la industria | 6.3 | Es común en las empresas de la industria |
| --- | --- | --- |

La empresa…

| No tiene acceso en tiempo oportuno a los cambios tecnológicos | 5.6 | Tiene acceso rápido a la tecnología de punta en la industria |
| --- | --- | --- |

La mayor parte de los productos hechos en la empresa

| Son de muy baja calidad | 8.3 | Tienen excelente calidad |
| --- | --- | --- |

La empresa…

| Prefiere copiar patentes y procesos ya utilizados aunque no se adapten a su producto completamente | 7 | Busca desarrollar nuevos procesos/nuevos productos |
| --- | --- | --- |

La empresa…

| No se preocupa por obtener nuevas tecnologías y cae en la obsolescencia | 9 | Se preocupa por la obtención constante de nuevas tecnologías |
| --- | --- | --- |

La empresa en la industria

| No invierte dinero en investigación tecnológica | 6.3 | Invierte bastante dinero en investigación tecnológica |
| --- | --- | --- |

La empresa…

| Tiene procesos manuales | 8 | Tiene procesos automatizados |
| --- | --- | --- |

La empresa…

| Evita el contacto con universidades | 5.6 | Busca el apoyo de universidades |
| --- | --- | --- |

La asesoría en servicios computacionales…

| Es cara y mala | 6 | Es abundante y de buena calidad |
| --- | --- | --- |

Recursos humanos

La educación en el entorno…

| No satisface las necesidades de una empresa competitiva | 3.6 | Satisface las necesidades de una empresa competitiva |
| --- | --- | --- |

La compañía…

| Ofrece poco entrenamiento a sus empleados | 8 | Ofrece amplio entrenamiento y capacitación a sus empleados |
| --- | --- | --- |

La instrucción en materia económica…

| Es poco frecuente entre los empresarios | 6 | Es muy alta entre los empresarios |
| --- | --- | --- |

La instrucción computacional…

| Es poco frecuente entre los empresarios | 6 | Es muy alta entre los empresarios |
| --- | --- | --- |

Los mecanismos de incentivos…

| No son usados de manera efectiva para motivar a los trabajadores | 5.3 | Son usados de manera efectiva para motivar a los trabajadores |
| --- | --- | --- |

Los valores de la sociedad…

| No apoyan la competitividad de las empresas | 4 | Apoyan el trabajo, el ahorro, la eficiencia, la competitividad, etc. de las empresas |
| --- | --- | --- |

Los trabajadores de la empresa…

| No muestran disposición a la capacitación y reentrenamiento | 6 | Muestran alta disposición a la capacitación y reentrenamiento |
| --- | --- | --- |

Los trabajadores de la industria…

| No valúan su puesto y su empresa | 5 | Valúan con orgullo su puesto y su empresa |
| --- | --- | --- |

Los sindicatos…

| Son un problema para la organización | 2.6 | No son conflictivos y apoyan la actividad empresarial |
| --- | --- | --- |

La mano de obra…

| Es escasa | 5 | Es abundante |
| --- | --- | --- |

El personal…

| Es difícil de dirigir y no muestra deseos de superación | 6 | Muestra disposición hacia el trabajo y mejoramiento continuo |
| --- | --- | --- |

El personal…

| No tiene capacitación y hay que invertir mucho en ello | 5.6 | Tiene suficiente capacitación en el área en que trabaja |
| --- | --- | --- |

Los trabajadores…

| No muestran una disposición al cambio de hábitos y costumbres | 4.3 | Muestran mucha disposición al cambio de hábitos y costumbres |
| --- | --- | --- |

Las empresas proporcionan…

| Una capacitación deficiente | 7.6 | Una capacitación adecuada |
| --- | --- | --- |

Infraestructura

La infraestructura en la región…

| No permite llevar fácilmente los productos a mercados nacionales | 7.6 | Permite llevar fácilmente los productos a mercados nacionales |
| --- | --- | --- |

La infraestructura en la región…

| No permite llevar fácilmente los productos a mercados internacionales | 7 | Permite llevar fácilmente los productos a mercados internacionales |
| --- | --- | --- |

La calidad de los servicios de información…

| Es deficiente e inhibe el desarrollo de las empresas | 5 | Es excelente y facilita el trabajo de las empresas |
| --- | --- | --- |

Abastecimientos

Los proveedores…

| No se pueden cambiar y existen muchas restricciones | 1.6 | Se pueden cambiar fácilmente |
| --- | --- | --- |

Los proveedores…

| Son muy pocos en la industria | 1.3 | Existen muchos en la industria |
| --- | --- | --- |

Los proveedores…

| Son inflexibles y venden lo que tienen | 1.6 | Adecuan sus productos a mis necesidades |
| --- | --- | --- |

Los canales de distribución para los productos de mi empresa…

| No son los adecuados | 8 | Son los adecuados |
| --- | --- | --- |

Los proveedores…

| No tienen precios competitivos | 3 | Tienen precios justos y competitivos |
| --- | --- | --- |

Los proveedores…

| No tienen calidad en sus productos | 6.6 | Tienen excelente calidad en sus productos |
| --- | --- | --- |

Los proveedores…

| No cumplen los pedidos a tiempo | 7.3 | Cumplen con sus pedidos a tiempo |
| --- | --- | --- |

Los proveedores…

| No dan plazos de pago adecuados | 4 | Dan plazos de pago adecuados |
| --- | --- | --- |

Los proveedores…

| Están alejados físicamente de mi empresa | 4 | Se encuentran relativamente cerca |
| --- | --- | --- |

Los precios de los productos…

| Son muy altos comparados con la calidad de los mismos | 4.3 | Son muy bajos comparados con la calidad de los mismos |
| --- | --- | --- |

Servicios de asesoría empresarial

Las empresas en la industria…

| No tienen la alternativa para seleccionar servicios computacionales | 7.6 | Tienen la alternativa de seleccionar servicios computacionales |
| --- | --- | --- |

Los precios del servicio de apoyo computacional son…

| Inaccesibles a mi empresa | 5.3 | Accesibles a mi empresa |
| --- | --- | --- |

En aspectos fiscales…

| Existen pocas empresas asesoras | 7 | Existen muchas empresas asesoras |
| --- | --- | --- |

En el área administrativa…

| Existen pocas empresas consultoras | 6.3 | Existen muchas y buenas empresas consultoras |
| --- | --- | --- |

La empresa…

| Contrata gente no calificada por compadrazgos o favores | 6.6 | Contrata gente adecuada y da la misma oportunidad a todos los aspirantes |
| --- | --- | --- |

Recursos naturales

La industria…

| Tiene problemas con el abastecimiento de agua potable | 4.3 | No tiene problemas de abastecimiento de agua |
| --- | --- | --- |

En la industria…

| Existen muchas y muy complejas restricciones ecológicas | 5.6 | Las restricciones ecológicas son correctas y bien aplicadas |
| --- | --- | --- |

Las reglamentaciones ambientales…

| Son muy estrictas e inhiben el buen funcionamiento de la organización | 5.6 | Son flexibles y permiten el buen funcionamiento de la organización |
| --- | --- | --- |

Servicios financieros

Las arrendadoras…

| No tienen un servicio acorde a las necesidades de la empresa | 4 | Tienen un servicio excelente y paquetes adecuados a las necesidades de la empresa |
| --- | --- | --- |

Las aseguradoras…

| No prestan un servicio acorde a nuestras necesidades | 5.6 | Tienen un excelente servicio y paquetes adecuados |
| --- | --- | --- |

Los servicios bancarios…

| Son insuficientes | 3.6 | Son suficientes y tienen una buena atención |
| --- | --- | --- |

Las uniones de crédito…

| Son insuficientes y su servicio es lento y malo | 2.5 | Son suficientes y tienen buena atención |
| --- | --- | --- |

Gobierno

Los impuestos estatales…

| Son muy elevados | 2.3 | Son justos y benefician a la sociedad |
| --- | --- | --- |

Los impuestos municipales…

| No ayudan a mejorar el municipio y sus actividades | 3 | Ayudan a mejorar el municipio y sus actividades |
| --- | --- | --- |

El gobierno en la región…

| Tiene un gran nivel de corrupción | 2.3 | Es honesto y tiene un manejo transparente de sus recursos |
| --- | --- | --- |

La Secretaría de Desarrollo Económico…

| No impulsa con su trabajo la actividad empresarial del estado | 2.3 | Impulsa con su trabajo la actividad empresarial del estado |
| --- | --- | --- |

RESUMEN DE ANALISIS FODA DE LA INDUSTRIA DE

RENOVACIÓN DE LLANTAS

Este resumen se presenta siguiendo los criterios sobre las prioridades de las fortalezas y debilidades de la industria expresadas por los entrevistados.

1.- PROBLEMAS

1.1) Sindicato

Los empresarios de ésta industria mostraron su preocupación por la falta de legislación adecuada con respecto a los sindicatos. Señalaron que el Contrato-Ley es obsoleto y resulta una carga para el desarrollo de la industria.

1.2) Baja rentabilidad de la industria

La baja rentabilidad de la industria se debe a que las empresas han absorbido durante mucho tiempo los aumentos en los costos sin repercutirlos al cliente. Los aumentos en los precios de los energéticos y en las materias primas, que en su mayoría son de importación, han provocado que la industria se vaya descapitalizando.

1.3) Importación y contrabando de llantas nuevas y usadas

La importación de llantas nuevas de baja calidad a muy bajos precios ha hecho que los consumidores prefieran comprar las llantas nuevas en lugar de renovar las llantas usadas, aunque esto les resulte más caro. La situación se agudiza cuando se considera el problema del contrabando, que no solo se refiere a la llanta nueva sino también a los “cascos” o llanta usada.

1.4) Cartera vencida

Todas las empresas tienen cartera vencida, aunque en diferentes grados. La situación económica y la falta de crédito bancario los ha forzado a financiar a sus clientes.

1.5) Falta de dinero para invertir

No hay créditos de largo plazo adecuados para la industria, además de la descapitalización que han sufrido por las razones antes expuestas.

1.6) No hay desarrollo tecnológico

La falta de vinculación de las empresas con las universidades ha provocado que el desarrollo tecnológico y la innovación en la industria de materiales para renovación sea muy escaso. Esto significa que las empresas dependen del abastecimiento externo que es más caro.

1.7) Situación del mercado

Los empresarios mantienen la calidad de sus productos comprometiendo nuevamente las utilidades para mantenerse competitivos en el mercado.

1.8) Tipo de cambio

La dependencia de materias primas extranjeras hace que el tipo de cambio incida fuertemente en los costos, lo que acarrea mayores riesgos financieros para las empresas.

1.9) Cada día se renuevan menos llantas

Son varias las razones del decaimiento en la renovación de llantas. En lo que se refiere a llantas de autos, el mercado  ya no las demanda por considerar que la diferencia en precio entre una llanta renovada y una nueva no es suficientemente atractiva y se prefiere comprar llantas nuevas. También se debe considerar la alta duración de las llantas de construcción radial, que prácticamente  son todas las que se producen en medidas para auto.

En el mercado de llantas de camioneta la demanda sí es lo suficientemente grande, debido a que la mayoría de las llantas en circulación de éstas medidas son de construcción diagonal, por lo que su desgaste es más rápido y permite renovarlas con mayor frecuencia.

El mercado de llantas renovadas de camión es el principal segmento del mercado por la gran cantidad de esta clase de vehículos en el país. Sin embargo, este mercado se está radializando y los rendimientos en kilometraje de las llantas radiales de camión son sorprendentes, superando en muchos casos los 200,000 Kms. Comparando éste rendimiento con el de una llanta convencional cuyo rendimiento en circunstancias favorables llegaría a los 70,000 Kms. Esto ha llevado a que ahora se renueva una llanta mientras que antes se renovaban tres.

2.- FORTALEZAS

2.1) Calidad

Los materiales para renovación que se producen en México tienen la calidad necesaria para participar en los mercados internacionales. Las empresas que nos concedieron entrevistas exportan con éxito parte de su producción.

2.2) Marca

Todos consideran que su marca tiene el reconocimiento de sus clientes y por eso la consideran como fortaleza.

2.3) Personal

Consideran que su personal es leal a sus empresas y que coinciden con sus objetivos.

2.4) Conocimiento del mercado

El conocimiento del mercado se debe a la experiencia, lo que les permite definir estrategias para el futuro y no comprometerse, por ejemplo, con créditos de alto riesgo.

2.5) Maquinaria y sistemas de alta tecnología

Han efectuado inversiones  recientes para ser competitivos a nivel internacional. Tienen certificados I S O 9000 para acceder a los mercados.

2.6) Solidez financiera

En éste caso solo uno de los entrevistados mencionó como fortaleza su solidez financiera.

2.7) Habrá menos clientes, pero mas grandes

Uno de nuestros entrevistados considera que el número de renovadores disminuirá, pero los que queden serán más grandes, lo que permitirá que tengan mejores condiciones económicas. (Actualmente hay aproximadamente 240 renovadores y se calcula que para finales del 2004 quedarán solo alrededor de 130).

2.8) Poca competencia nacional

Tomando en cuenta que 3 compañías controlan el 90% del mercado, no se espera que ésta relación cambie en el futuro cercano.

2.9) Capacidad instalada suficiente para el país

Tienen capacidad instalada de sobra para enfrentar cualquier aumento en la demanda.

3.- DEBILIDADES

3.1) Mano de obra cara

Las condiciones contractuales y las relaciones con el sindicato son consideradas como la principal debilidad de la industria. Esto implica el encarecimiento de la mano de obra. Con una nueva ley laboral se esperaría una mayor relación con los sindicatos en beneficio mutuo.

3.2) Falta de cobros

La situación económica del país es vista como una debilidad importante. Se alargan mucho los plazos de cobranza.

3.3) Altos precios de materias primas

Coinciden en que las materias primas en México resultan más caras que en otros países.

3.4) Competidores extranjeros más grandes

Hay la probabilidad de que se incremente la aún incipiente participación en el mercado nacional de la compañía Michelin.

3.5) Límite al acceso a los mercados internacionales por precio

# El acceso al mercado externo puede limitarse por la falta de competitividad provocada por los altos costos que representan los energéticos, las materias primas, los salarios y lo caro que resulta el uso de la infraestructura en general del país.

3.6) Firma de tratados de libre comercio con países que tengan ventajas competitivas importantes

Se refieren concretamente al peligro que representan los países asiáticos (Japón, China, Corea y Taiwán). También consideran que estos países no representarían un mercado para los productos mexicanos, así que se plantea un saldo negativo a causa del desplazamiento de los productos.

4.- AMENAZAS

4.1) Importación y contrabando

Coinciden en que la mayor amenaza para la industria son las importaciones de llanta nueva de baja calidad y el contrabando. El problema se complica más porque los laboratorios que analizan las llantas para otorgarles el certificado de calidad no se dan abasto y los importadores pretenden que se acepten éstos certificados de laboratorios extranjeros. Hay en el mercado 146 marcas diferentes de llantas. El contrabando ha tomado proporciones escandalosas, hay quien estima que pueden ser hasta 10 millones de llantas que entran al país ilegalmente. Esta cifra incluye tanto llantas nuevas como usadas. Debe agregarse la importación “legal” de llantas renovadas. No hay una legislación adecuada que permita distinguir la calidad de los productos y el resultado es que entra prácticamente cualquier llanta.

También mencionaron el grave problema que representa la entrada al país de llantas usadas. Existe una cuota para importar llantas usadas en los estados de la frontera norte del país, pero los cascos se encuentran por todo México. Esto además ocasiona la acumulación de deshechos que se consideran tóxicos.

4.2) Competencia

La entrada al mercado de la empresa Michelin como renovador es motivo de preocupación por la competencia que representa, sin embargo, lo que más preocupa en este sentido son los productos baratos que pudieran venir de Asia.

4.3) Corrupción

El problema del contrabando representa un alto nivel de corrupción de las autoridades, ya que los grandes volúmenes que se manejan no pueden pasar la frontera más que en trailers o contenedores.

5.- PROPUESTAS

5.1) Nueva ley laboral

El denominador común de los sectores de la industria analizados es la necesidad de crear una nueva ley laboral, anular el Contrato-ley de la Industria Hulera. La nueva ley deberá contemplar la competencia de la industria a escala internacional, permitiéndole operar en igualdad de circunstancias con sus competidores.

5.2) Tener acceso a materia prima mas barata

Todos han coincidido en que la materia prima en México resulta más cara que en otros países, incidiendo adversamente en los costos.

5.3) Servicios de infraestructura más baratos

Se propone el mejoramiento de los servicios de infraestructura, la disponibilidad de energía eléctrica, carreteras, agua, etc., a precios competitivos a nivel mundial.

5.4) Subir la calidad del NOM.

La actualización de las normas permitiría discriminar las importaciones baratas que no cumplieran con ellas y evitaría la competencia desleal.

5.5) No firmar tratados de libre comercio con países del sur-este asiático

La razón para esta propuesta es que los países de ésta zona desplazarían los productos locales al ser muy competitivos por las ventajas que tienen tanto en materia laboral por salarios baratos, como por el bajo precio de los energéticos y materias primas que se emplean.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE

LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS MOLDEADOS DE HULE Y

EMPAQUETADURAS

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE LA

INDUSTRIA DE PRODUCTOS MOLDEADOS DE HULE

Y EMPAQUETADURAS

Mercado de la Industria

1.- Tamaño de la empresa

Pequeña (10-100 empleados): __2__		Mediana (100-250 empleados): __4__

2.- Origen de la inversión mayoritaria

Nacional: __5__			Extranjera: __1__

3.- Tipo de Empresa

Matriz: __5__			Subsidiaria: __1__

4.- Porcentaje de ingenieros y técnicos del total de empleados	_8.3_%

5.- Localización de la empresa:

Distrito Federal: __3__			Estado de México: __3__

6.- En los últimos cinco años ha realizado nuevas inversiones para:

a) Ampliaciones en sitio: __6__

b) Instalación de nuevas plantas en misma región: __1__

c) Instalación de plantas en otra región: __1__

Producción

1.- Costo de materia prima

Nacional: _57.5_%			Extranjera: _42.5_%

2.- Porcentaje en el costo de los salarios: _25.3_%

3.- Porcentaje en el costo de la energía: _6.2_%

3.- El estado (s) de la República Mexicana de donde proviene la materia prima es:

Distrito Federal, Tamaulipas, Estado de México y Veracruz

4.- Medio de transporte o distribución en que recibe la materia prima: _Terrestre_

5.- Cuál (es) son los puertos de entrada de sus importaciones:

Veracruz, Laredo, Manzanillo y Altamira

6.- Cuál (es) son el país de origen de sus importaciones de materia prima:

Estados Unidos, Indonesia, Alemania, Rusia, Malasia, Holanda, Canadá y España

Proveedores

1.- Porcentaje de materia prima de proveedores:

Nacional	_57_%			Importación	_43_%

2.- Con respecto a los proveedores…

Escala: 1=Excelente	5=Pésimo

a) El servicio que nos da es: _2.3_

b) La calidad de la materia prima que recibimos es: _2.1_

c) La disponibilidad de materia prima petroquímica en México es: _2.6_

3.- ¿Cuenta con un programa especial con alguno de sus proveedores?

Si: _3_		No: _3_

Tendencias de la industria

1.- Sus principales competidores son:

Nacionales: __6__		Extranjeros: __4__ (Alemania, Estados Unidos, Corea y China)

2.- El crecimiento de la industria de productos moldeados de hule se espera será del _5.5_% anual (promedio) en los siguientes 5 años.

3.- ¿México ocupará un lugar primordial en la elaboración de productos moldeados de hule a nivel mundial?

Si: _____		No: __6__

4.- ¿En México habrá un mayor número de plantas de productos moldeados de hule para el año 2007?

Si: _____		No: __6__

5.- ¿Por qué piensa usted que crecerá la industria?

- Recuperación de la economía de Estados Unidos y mundial

- Inercia del mercado

- Necesidades del país

6.- ¿Sus proveedores más significativos son importantes en el proceso de comercialización y desarrollo de nuevos productos?

Si: __3__		No: __3__

7.- ¿Busca en la región la presencia de otras empresas que contribuyen a atraer trabajo calificado?

Si: __1__		No: __5__

8.- ¿Las empresas locales son fuente de científicos e ingenieros?

Si: __2__		No: __4__

9.- ¿Tiene su empresa el plan de relocalizar su planta productiva?

Si: __4__		No: __2__

10.- ¿Tiene su empresa el plan de abrir una nueva planta productiva?

Si: __2__		No: __4__

En la siguiente sección la escala de calificación es de 1 a 10. Se promediaron las respuestas de los entrevistados.

Entorno económico regional

La economía de la industria…

| Necesita una profunda reestructuración para lograr competitividad a largo plazo | 3.3 | Tiene una estructura adecuada para lograr competitividad a largo plazo |
| --- | --- | --- |

Las inversiones en nuevas empresas…

| No han sido fuertes en los últimos años | 3.6 | Han sido fuertes en los últimos años |
| --- | --- | --- |

La industria productos moldeados de hule…

| Tiene bajas perspectivas de crecimiento durante 2003 | 3.5 | Tiene altas perspectivas de crecimiento durante 2003 |
| --- | --- | --- |

Internacionalización

Las exportaciones de la industria…

| Están concentradas en pocas empresas | 3.3 | Están distribuidas entre muchas empresas |
| --- | --- | --- |

La industria realiza…

| Poca difusión y promoción en el extranjero | 3.1 | Amplia difusión y promoción en el extranjero |
| --- | --- | --- |

Los programas del gobierno para el fomento de las exportaciones…

| No apoyan efectivamente a las empresas locales | 2.1 | Apoyan muy efectivamente a las empresas locales |
| --- | --- | --- |

Las alianzas estratégicas con empresas nacionales o extranjeras…

| No son comunes en la industria | 4.6 | Son comunes en la industria |
| --- | --- | --- |

La imagen de la industria en el extranjero…

| Es negativa | 7.5 | Es positiva |
| --- | --- | --- |

Gobierno

La inversión en la industria…

| Es muy dependiente del gobierno federal/estatal/municipal | 8 | Es poco dependiente del gobierno federal/estatal/municipal |
| --- | --- | --- |

La aplicación de leyes para la protección ambiental…

| Afectan en forma adversa a la competitividad de las empresas | 7 | Están incorporadas con la competitividad corporativa |
| --- | --- | --- |

Los sindicatos en la industria…

| Desalientan la iniciativa de crecimiento de las empresas | 2.8 | Apoyan las iniciativas de crecimiento de las empresas |
| --- | --- | --- |

El gobierno…

| Desalienta la inversión en el sector | 2.6 | Promueve activamente la inversión en el sector |
| --- | --- | --- |

El gobierno…

| No tiene un plan claro de desarrollo en el sector | 1.6 | Tiene un plan claro de desarrollo en el sector |
| --- | --- | --- |

Administración

La relación calidad/precio de los productos de la industria…

| Está disminuyendo | 6.3 | Está constantemente en aumento |
| --- | --- | --- |

Los ejecutivos de alto nivel de las empresas…

| No tienen experiencia en negocios internacionales | 6.3 | Tienen mucha experiencia en negocios internacionales |
| --- | --- | --- |

Las relaciones industriales patrón/obrero…

| Son generalmente conflictivas | 6.6 | Son generalmente cordiales y productivas |
| --- | --- | --- |

Los empresarios de la industria…

| No forman asociaciones | 5.8 | Forman y colaboran en asociaciones |
| --- | --- | --- |

Un alto número de directivos en las empresas…

| No tiene estudios avanzados | 6 | Tiene estudios avanzados |
| --- | --- | --- |

Ciencia y tecnología

La información tecnológica…

| No es explotada por las empresas de la industria | 5.1 | Es recabada y explotada por las empresas de la industria |
| --- | --- | --- |

La investigación y el desarrollo en los sectores líderes de la industria…

| Está generalmente atrasada | 4.1 | Está generalmente a la vanguardia |
| --- | --- | --- |

Los vínculos para la investigación…

| Son inexistentes entre las empresas y las universidades del estado | 2.8 | Son estrechos entre las empresas y las universidades del estado |
| --- | --- | --- |

La industria…

| Tiene pocos profesionistas calificados | 4 | Tiene suficientes profesionistas calificados |
| --- | --- | --- |

La industria…

| Tiene pocos técnicos calificados | 4.5 | Tiene suficientes técnicos calificados |
| --- | --- | --- |

El enfoque de calidad total…

| Es poco usado por las empresas de la industria | 7.5 | Es aplicado con frecuencia por las empresas de la industria |
| --- | --- | --- |

La inversión en desarrollo e investigación…

| Es baja en las empresas de la industria | 2.3 | Es alta en las empresas de la industria |
| --- | --- | --- |

El desarrollo de nuevos procesos…

| No se lleva a cabo en las empresas de la industria | 5 | Es común en las empresas de la industria |
| --- | --- | --- |

La empresa…

| No tiene acceso en tiempo oportuno a los cambios tecnológicos | 4.6 | Tiene acceso rápido a la tecnología de punta en la industria |
| --- | --- | --- |

La mayor parte de los productos hechos en la empresa

| Son de muy baja calidad | 8.5 | Tienen excelente calidad |
| --- | --- | --- |

La empresa…

| Prefiere copiar patentes y procesos ya utilizados aunque no se adapten a su producto completamente | 7.3 | Busca desarrollar nuevos procesos/nuevos productos |
| --- | --- | --- |

La empresa…

| No se preocupa por obtener nuevas tecnologías y cae en la obsolescencia | 7.3 | Se preocupa por la obtención constante de nuevas tecnologías |
| --- | --- | --- |

La empresa en la industria

| No invierte dinero en investigación tecnológica | 3.8 | Invierte bastante dinero en investigación tecnológica |
| --- | --- | --- |

La empresa…

| Tiene procesos manuales | 5.8 | Tiene procesos automatizados |
| --- | --- | --- |

La empresa…

| Evita el contacto con universidades | 5.3 | Busca el apoyo de universidades |
| --- | --- | --- |

La asesoría en servicios computacionales…

| Es cara y mala | 5.8 | Es abundante y de buena calidad |
| --- | --- | --- |

Recursos humanos

La educación en el entorno…

| No satisface las necesidades de una empresa competitiva | 5 | Satisface las necesidades de una empresa competitiva |
| --- | --- | --- |

La compañía…

| Ofrece poco entrenamiento a sus empleados | 6.8 | Ofrece amplio entrenamiento y capacitación a sus empleados |
| --- | --- | --- |

La instrucción en materia económica…

| Es poco frecuente entre los empresarios | 6.1 | Es muy alta entre los empresarios |
| --- | --- | --- |

La instrucción computacional…

| Es poco frecuente entre los empresarios | 6.6 | Es muy alta entre los empresarios |
| --- | --- | --- |

Los mecanismos de incentivos…

| No son usados de manera efectiva para motivar a los trabajadores | 6.6 | Son usados de manera efectiva para motivar a los trabajadores |
| --- | --- | --- |

Los valores de la sociedad…

| No apoyan la competitividad de las empresas | 4.8 | Apoyan el trabajo, el ahorro, la eficiencia, la competitividad, etc. de las empresas |
| --- | --- | --- |

Los trabajadores de la empresa…

| No muestran disposición a la capacitación y reentrenamiento | 7 | Muestran alta disposición a la capacitación y reentrenamiento |
| --- | --- | --- |

Los trabajadores de la industria…

| No valúan su puesto y su empresa | 7.1 | Valúan con orgullo su puesto y su empresa |
| --- | --- | --- |

Los sindicatos…

| Son un problema para la organización | 5.8 | No son conflictivos y apoyan la actividad empresarial |
| --- | --- | --- |

La mano de obra…

| Es escasa | 5.1 | Es abundante |
| --- | --- | --- |

El personal…

| Es difícil de dirigir y no muestra deseos de superación | 5.5 | Muestra disposición hacia el trabajo y mejoramiento continuo |
| --- | --- | --- |

El personal…

| No tiene capacitación y hay que invertir mucho en ello | 6.3 | Tiene suficiente capacitación en el área en que trabaja |
| --- | --- | --- |

Los trabajadores…

| No muestran una disposición al cambio de hábitos y costumbres | 5.6 | Muestran mucha disposición al cambio de hábitos y costumbres |
| --- | --- | --- |

Las empresas proporcionan…

| Una capacitación deficiente | 6.6 | Una capacitación adecuada |
| --- | --- | --- |

Infraestructura

La infraestructura en la región…

| No permite llevar fácilmente los productos a mercados nacionales | 7.1 | Permite llevar fácilmente los productos a mercados nacionales |
| --- | --- | --- |

La infraestructura en la región…

| No permite llevar fácilmente los productos a mercados internacionales | 6.1 | Permite llevar fácilmente los productos a mercados internacionales |
| --- | --- | --- |

La calidad de los servicios de información…

| Es deficiente e inhibe el desarrollo de las empresas | 6 | Es excelente y facilita el trabajo de las empresas |
| --- | --- | --- |

Abastecimientos

Los proveedores…

| No se pueden cambiar y existen muchas restricciones | 6 | Se pueden cambiar fácilmente |
| --- | --- | --- |

Los proveedores…

| Son muy pocos en la industria | 5.1 | Existen muchos en la industria |
| --- | --- | --- |

Los proveedores…

| Son inflexibles y venden lo que tienen | 5.8 | Adecuan sus productos a mis necesidades |
| --- | --- | --- |

Los canales de distribución para los productos de mi empresa…

| No son los adecuados | 7.3 | Son los adecuados |
| --- | --- | --- |

Los proveedores…

| No tienen precios competitivos | 5.5 | Tienen precios justos y competitivos |
| --- | --- | --- |

Los proveedores…

| No tienen calidad en sus productos | 7.8 | Tienen excelente calidad en sus productos |
| --- | --- | --- |

Los proveedores…

| No cumplen los pedidos a tiempo | 8.3 | Cumplen con sus pedidos a tiempo |
| --- | --- | --- |

Los proveedores…

| No dan plazos de pago adecuados | 6.8 | Dan plazos de pago adecuados |
| --- | --- | --- |

Los proveedores…

| Están alejados físicamente de mi empresa | 7.5 | Se encuentran relativamente cerca |
| --- | --- | --- |

Los precios de los productos…

| Son muy altos comparados con la calidad de los mismos | 5.5 | Son muy bajos comparados con la calidad de los mismos |
| --- | --- | --- |

Servicios de asesoría empresarial

Las empresas en la industria…

| No tienen la alternativa para seleccionar servicios computacionales | 7.1 | Tienen la alternativa de seleccionar servicios computacionales |
| --- | --- | --- |

Los precios del servicio de apoyo computacional son…

| Inaccesibles a mi empresa | 5.5 | Accesibles a mi empresa |
| --- | --- | --- |

En aspectos fiscales…

| Existen pocas empresas asesoras | 4.8 | Existen muchas empresas asesoras |
| --- | --- | --- |

En el área administrativa…

| Existen pocas empresas consultoras | 6.5 | Existen muchas y buenas empresas consultoras |
| --- | --- | --- |

La empresa…

| Contrata gente no calificada por compadrazgos o favores | 7.8 | Contrata gente adecuada y da la misma oportunidad a todos los aspirantes |
| --- | --- | --- |

Recursos naturales

La industria…

| Tiene problemas con el abastecimiento de agua potable | 7 | No tiene problemas de abastecimiento de agua |
| --- | --- | --- |

En la industria…

| Existen muchas y muy complejas restricciones ecológicas | 7.1 | Las restricciones ecológicas son correctas y bien aplicadas |
| --- | --- | --- |

Las reglamentaciones ambientales…

| Son muy estrictas e inhiben el buen funcionamiento de la organización | 6.1 | Son flexibles y permiten el buen funcionamiento de la organización |
| --- | --- | --- |

Servicios financieros

Las arrendadoras…

| No tienen un servicio acorde a las necesidades de la empresa | 3.5 | Tienen un servicio excelente y paquetes adecuados a las necesidades de la empresa |
| --- | --- | --- |

Las aseguradoras…

| No prestan un servicio acorde a nuestras necesidades | 5.5 | Tienen un excelente servicio y paquetes adecuados |
| --- | --- | --- |

Los servicios bancarios…

| Son insuficientes | 3.6 | Son suficientes y tienen una buena atención |
| --- | --- | --- |

Las uniones de crédito…

| Son insuficientes y su servicio es lento y malo | 1 | Son suficientes y tienen buena atención |
| --- | --- | --- |

Gobierno

Los impuestos estatales…

| Son muy elevados | 2.6 | Son justos y benefician a la sociedad |
| --- | --- | --- |

Los impuestos municipales…

| No ayudan a mejorar el municipio y sus actividades | 3.1 | Ayudan a mejorar el municipio y sus actividades |
| --- | --- | --- |

El gobierno en la región…

| Tiene un gran nivel de corrupción | 3.8 | Es honesto y tiene un manejo transparente de sus recursos |
| --- | --- | --- |

La Secretaría de Desarrollo Económico…

| No impulsa con su trabajo la actividad empresarial del estado | 3.6 | Impulsa con su trabajo la actividad empresarial del estado |
| --- | --- | --- |

RESUMEN DE ANÁLISIS FODA DE LA INDUSTRIA DE

PRODUCTOS MOLDEADOS Y EMPAQUETADURAS

1.- PROBLEMAS

1.1) Financiamiento

No hay financiamiento adecuado para las necesidades de la industria. Se necesita crédito de corto plazo para capital de trabajo y de largo plazo para la adquisición de maquinaria y equipo. No existe un programa de gobierno de apoyo a la industria, no solo en el aspecto financiero, si no en el fiscal o en la promoción de inversiones.

1.2) Importación y contrabando

Entran al país productos de baja calidad que no cumplen con las normas, además de los que entran a precios de “dumping”. A esto hay que agregar lo que entra de contrabando.

1.3) Contrato-Ley

Las relaciones laborales que mantienen las empresas con sus trabajadores se consideran buenas, pero no deja de preocupar a los patrones la situación del Contrato-Ley, que no se cumple pero representa un obstáculo para el desarrollo porque no hay certidumbre para los empresarios y los sindicatos. Se resaltan, también, las diferencias de salarios entre las empresas medianas o grandes con los pequeños productores. Hay empresas extranjeras que se han instalado recientemente en el país que operan con ventajas por encima de las nacionales.

1.4) Inseguridad

Una tercera parte de nuestros entrevistados han tenido problemas de asaltos en los últimos 5 años. Todos tienen sistemas de seguridad que representan un gasto adicional importante para la empresa.

1.5) Costos de materia prima

Las materias primas que consume la industria hulera son en su mayoría de importación por lo que la paridad del peso con el dólar es un factor relevante en sus costos.

1.6) Gobierno

Se señalaron las trabas que significan las áreas laboral, fiscal, de infraestructura y la corrupción. También se mencionaron la pérdida de tiempo que ocasionan los trámites que hay que hacer en las distintas oficinas, las cargas fiscales y la situación económica de lento crecimiento.

1.7) Asimetría con la competencia internacional

Consideran que esta situación puede convertirse en un problema serio si no se apoya y fortalece a la industria nacional.

1.8) Maquinaria

La maquinaria de la industria de productos moldeados y empaquetaduras es antigua y en algunos casos obsoleta. Esto ocasiona que su trabajo sea casi artesanal. Muy pocos tienen maquinaria nueva y tecnología de punta.

2.- FORTALEZAS

2.1) Calidad

Consideran que la calidad de sus productos es su principal fortaleza. Así como el reconocimiento de su marca y el prestigio que han adquirido con el mercado.

2.2) Personal

Cuentan en general con personal técnico calificado y trabajadores eficientes. En los círculos de calidad dentro de las empresas siempre tienen respuestas favorables. También cuentan con ellos cuando tienen pedidos urgentes, en la mayoría de los casos la gente está dispuesta a trabajar horas o turnos extra.

2.3) Mercado

El conocimiento del mercado les permite dar un servicio integral al cliente. En general consideran que sus sistemas de distribución son los adecuados.

2.4) Diversidad del mercado

El mercado para estos productos es muy diverso, pues abarca una multitud de productos como son: válvulas para la industria petrolera, recubrimientos, piezas para la industria automotriz, para la agricultura, y además en todas las actividades que desarrollamos usamos piezas de hule.

2.5) Competitividad

Entre las empresas destacan una que resaltó la ventaja competitiva que le dan sus precios y otra por su estructura organizacional ligera, maquinaria de alta tecnología y las asociaciones tecnológicas con empresas líderes del ramo a escala mundial.

3.- DEBILIDADES

3.1) Falta de apoyos financieros

No hay apoyos financieros especializados para la industria. El financiamiento es caro y escaso.

3.2) Costo de la materia prima

El costo de las materias primas que emplea la industria de productos moldeados y empaquetaduras resultan más caras que en otros países.

3.3) Costo de la mano de obra

Se considera que la mano de obra es cara comparada con lo que se paga en otros países.

3.4) Costos elevados

Se considera que también los energéticos son más caros que en otros países. La energía eléctrica, diesel, gas, gasolinas y la infraestructura en general hace que se eleven los costos de producción.

3.5) Desarrollo de productos

Se considera que el desarrollo de nuevos productos en la industria es muy lento, porque no existen los medios para lograrlo más rápidamente. El equipo de pruebas es insuficiente y costoso.

3.6) Falta de planes del gobierno

Se quejan los empresarios de que el gobierno no tiene planes o estrategias a largo plazo para el desarrollo de la industria.

3.7) Infraestructura educativa

Hay pocos lugares donde se puede preparar a buenos técnicos que sirvan a la industria. La gerencia media no tiene preparación suficiente.

3.8) Vinculación con universidades

Falta lograr una verdadera vinculación entre las empresas y las universidades para detectar las necesidades de la industria y generar desarrollo tecnológico en México.

3.9) Tamaño

El tamaño pequeño de las empresas es una debilidad frente a otras más grandes.

3.10) Capacidad de negociación

Se tiene poca capacidad de negociación ante los clientes grandes, quienes imponen condiciones y precios.

3.11) Cobranza

La situación económica del país hace que la cobranza esté retrasada en la industria en general.

4.-AMENAZAS

4.1) Contrato-Ley

Los empresarios consideran al Contrato-Ley junto con los sindicatos, la principal amenaza para su industria. La legislación laboral es obsoleta.

4.2) Apertura comercial

Consideran que la apertura comercial indiscriminada es una amenaza importante para la industria nacional. Se importan productos de baja calidad, y en algunos casos con calidad aceptable, pero demasiado baratos. En muchos casos los artículos importados que se encuentran en el mercado están por abajo del costo de los que se producen en el país. La globalización ha llevado a una caída de precios en el mercado. Se cita el caso de China y el Sureste asiático, que tienen ventajas competitivas por tener los costos más bajos tanto de materias primas como de insumos energéticos. Consideran que el país en general no tiene competitividad.

4.3) Inseguridad

La tercera amenaza para la industria es la inseguridad. En las fábricas como al transportar sus productos no se puede dejar de pensar que hay un riesgo de robo. Esto lleva un costo extra aparejado. La otra cara de la moneda está dada por la corrupción que se liga a la economía informal para la venta de los artículos robados.

4.4) Contrabando

También encontramos contrabando de piezas moldeadas de hule y empaquetaduras. Esto implica corrupción del gobierno no solo en las aduanas sino en la compra-venta de éstos artículos.

4.5) Energéticos

Se considera una amenaza la posibilidad de estrangular la producción de energía eléctrica, así como los demás energéticos. También el alto costo que pagamos en México por todos estos insumos para la industria nos puede dejar fuera de competencia.

4.6) Retraso tecnológico

Se considera que la industria en el país tiene un retraso tecnológico. Salvo raras excepciones, la mayoría tiene maquinaria vieja y en muchos casos obsoleta.

4.7) Competencia desleal

Se da entre algunas empresas de la industria la situación de ofrecer precios baratos aunque no gane nadie.

4.8) Paridad

Algunos consideran que la paridad peso-dólar es artificial y que esto los perjudica, ya que hace atractivas las importaciones y encarece la producción nacional.

5.- PROPUESTAS

5.1) Contrato-Ley

Los empresarios piden que no se siga con la inercia del problema del Contrato-Ley. Que se ataque de frente. Que haya buenos salarios pero competitivos a nivel internacional. Se necesita una reforma a las leyes laborales que mejoren las condiciones de los obreros pero que permitan al país ser competitivo. Esto traería como consecuencia una reactivación del mercado interno.

5.2) Asociaciones

Los empresarios proponen buscar más asociaciones, comprar en pool, conseguir pedidos y repartirlos.

5.3) Financiamientos

Necesidad de refuncionalizar el sistema de crédito que permita mayor inversión y un desarrollo a largo plazo.

5.4) Política industrial

Se propone la creación de una política industrial integral, que ponga a las empresas a la par con su competencia internacional. Esto implica no solo promover financiamientos adecuados, sino apoyos fiscales, incentivos al consumo de artículos hechos en México, cumplimiento de la NOM, etc. Elaborar planes de apoyo a las PYMES.

5.5) Seguridad

Lograr que no haya robos y todo lo que implica el tener la certeza de vivir y trabajar en un ambiente seguro.

5.6) Alinear cadenas productivas

Se han dejado de producir algunas materias primas para la industria porque sus precios no eran competitivos. Ahora se importan y el resultado es que de todas maneras son más caras. La propuesta es revisar toda la cadena y ver como se puede restaurar en los casos en que se rompe.

5.7) Capacitación

Mejorar la educación básica para luego buscar la mejor capacitación de la mano de obra apoyándose en los organismos ya existentes, como los CECATIS pero con especialización.

5.8) Inversión productiva

Alentar la inversión productiva promoviendo la industria con la mayor cantidad de incentivos, específicamente fiscales.

5.9) Difusión

Fomentar la difusión de nuestra industria en el extranjero.

5.10) Cooperación entre empresas y universidades

Se propone una alianza entre las empresas con las universidades para lograr desarrollos tecnológicos propios y diagnósticos de la industria, que permitan planear desarrollos a largo plazo.

ELEMENTOS PARA LA ESTRATEGIA Y EL PROGRAMA DE

ACCIÓN PARA LA INDUSTRIA HULERA DE MÉXICO

ELEMENTOS PARA LA ESTRATEGIA Y EL PROGRAMA DE ACCIÓN

PARA LA INDUSTRIA HULERA DE MÉXICO

- La definición de una estrategia para el desenvolvimiento de la industria hulera en el país debe asentarse en dos consideraciones que se entrelazan. La primera es la situación que guarda actualmente esta rama de actividad económica; la segunda tiene que ver con las condiciones del funcionamiento de la industria que prevalecen en la economía mundial. Esta vinculación es necesaria puesto que la economía mexicana opera ya con un grado prácticamente completo de apertura en los campos comercial y financiero, y ello afecta de modo decisivo las corrientes del intercambio y, también, las decisiones de inversión, incluyendo las de un conjunto de empresas transnacionales en segmentos muy relevantes de la industria hulera, como es la producción de llantas.

- El Sistema de Cuentas Nacionales de México clasifica a la Rama 41: Productos de Hule y en ella se incluyen, entre otras, las actividades que constituyen el objeto de este estudio, a saber: la producción de llantas, de material para la renovación de llantas y de productos moldeados y empaquetaduras. Los subgrupos de interés que conforman la Rama 41 son: 4101: llantas y cámaras que representa 50.4% del valor total del producto y 4121: otros productos de hule, 41.2 por ciento. Los productos de hule se destinan a una gran variedad de usos, pero uno de los más relevantes es en la industria automotriz.

- El valor agregado de la Rama 41 se estima en 2,063 millones de pesos en 2002, lo que representa 0.68% del PIB del sector manufacturero y 0.14% del producto total del país. Esto indica el tamaño relativo de la industria hulera en la economía y es un elemento esencial para su estudio y de sus perspectivas. Los datos  de la actividad productiva de este sector  indican que entre 1990 y 2002 el sector perdió 0.35 puntos porcentuales de participación en el sector manufacturero y 0.6 puntos con respecto al PIB total.

- La tasa anual promedio de crecimiento de la industria hulera en ese mismo período (1990 – 2002) fue solamente 0.52%, mientras que el conjunto de la manufactura creció en promedio 3.7% y el PIB nacional 3.2 por ciento. Como se aprecia, la industria hulera tuvo un desempeño apocado durante la década de 1990 y el inicio del decenio actual, perdiendo participación en el producto industrial y dinamismo en cuanto a su capacidad de expansión. Esta evolución marca en términos generales la condición actual de este sector, en el que desempeña un papel relevante el segmento llantero. Es en ese segmento donde se han registrado, especialmente en años recientes, reducciones significativas en el volumen de producción, en tanto que han aumentado las importaciones.

- A escala internacional la producción de llantas que es, igualmente, la parte más importante de la industria hulera, ha mostrado altas tasas de expansión en la última década ya que, por ejemplo, en términos del consumo se registra 16% de aumento en promedio. En cuanto a su distribución regional esta dinámica se advierte en tasas de 10% en América del Norte, 4% en la Unión Europea, casi 5% en la zona Asia Pacífico, 7% en Europa oriental y cerca de 4% en África. El pronóstico es que el dinamismo del sector continuará en los próximos años. El consumo de llantas está estrechamente ligado con el comportamiento del mercado de autos, que incide en la distinción entre lo que se considera como equipo original y llantas de reemplazo.

- La industria llantera constituye un segmento en el que prevalece un alto grado de concentración y con operaciones en varias localidades que cubren el mercado mundial. Pueden identificarse una serie de grandes empresas que han ido comprando o estableciendo alianzas con otras. Así, destacan: Bridgestone, Michelin y Goodyear con proporciones similares de producción que representan alrededor de una quinta parte cada una; luego están otras compañías como Continental, Sumitomo, Pirelli, Yokohama y, entre las más pequeñas: Toyo, Kuhmo y Hankook. En México destaca la presencia de un productor nacional que es la empresa Tornel.

- Las estrategias globales de operación de las empresas llanteras localizadas en México han llevado en los últimos años a la reducción significativa de sus operaciones, cerrando una serie de plantas y sustituyendo la producción mediante importaciones para abastecer el mercado nacional. En este caso se advierte que las relaciones laborales constituyen desde la perspectiva empresarial un obstáculo relevante para alcanzar condiciones de productividad compatibles con las exigencias del mercado global.

- Los otros segmentos de la industria hulera considerados en el estudio: el de producción de material de renovación de llantas y el de productos moldeados y empaquetaduras muestran una situación diferente. Esta se caracteriza por el efecto adverso generado por el largo periodo de lento crecimiento de la economía y por una serie de condiciones que repercuten directamente en las empresas, y que tienen que ver en términos generales con aspectos tales como: los insuficientes niveles de inversión, de innovación tecnológica, los elevados costos de las materias primas, de los energéticos y con las condiciones de la productividad asociadas con las relaciones laborales y el costo del trabajo.

- Lo que se desprende del estudio que se ha realizado es que las condiciones del funcionamiento del sector requieren de una serie de acciones de recuperación para acrecentar su nivel de producción y la capacidad de generación de empleo y esto en un entorno económico caracterizado por la apertura y la pertenencia al mercado norteamericano.

PROBLEMÁTICA POR SECTOR

El estudio de la industria  hulera  realizado  en  los  capítulos  precedentes  comprende: 1) el análisis de la situación actual de la industria; 2) la encuesta sobre las condiciones de su operación; 3) la consideración sobre el carácter de las relaciones laborales y 4) el análisis de las condiciones de la competitividad en los segmentos considerados. De ese estudio se desprenden una serie de problemas en el funcionamiento del sector que se señalan a continuación.

# La problemática de la industria llantera

- Es el segmento más importante de la industria hulera, pero ha disminuido su participación en el sector manufacturero y su dinámica de crecimiento.

- Productividad inferior al conjunto de la manufactura y con lento crecimiento.

- Elevada necesidad de inversión.

- Costo laboral al alza y alrededor de tres veces superior al promedio manufacturero.

- Elevado déficit comercial externo.

- Exportaciones dinámicas pero poco significativas en volumen.

- Importaciones dinámicas y de gran volumen.

- No aumenta la participación en el mercado de llantas de América del Norte.

- No se han creado ventajas comparativas frente a  Estados Unidos.

- Elevada concentración productiva.

- Alta dependencia del mercado nacional en sus ventas.

- Coeficiente importado superior al promedio manufacturero.

- Pocos proveedores locales de hule natural.

- Pocos proveedores locales de algunos hules sintéticos.

- Mayor costo laboral que en Estados Unidos y con tendencia al alza.

- Menor productividad que en Estados Unidos.

- Menor dinámica de la productividad que en Estados Unidos.

- Estrategia global de concentración de la producción.

- Estrategia global de penetración en mercados no saturados en Asia y Europa del Este.

- Estrategia global de localización de nuevas inversiones en mercados no saturados.

- Entrada de llantas importadas de menor precio.

- Entrada de llantas usadas de manera ilegal y de bajos precios.

- Alto costo interno de las materias primas.

- Elevado costo de los energéticos.

- Rigidez del Contrato Ley y de los Convenios Singulares.

# Problemática de la industria de material de renovación de llantas

Participación pequeña en la industria hulera.

Lenta evolución de la productividad.

Dependencia del control del costo laboral.

Fuerte dependencia del mercado local.

Pocos proveedores locales de hule natural.

Pocos proveedores locales de algunos hules sintéticos.

Menor dinámica de la productividad que en Estados Unidos.

Relaciones con los sindicatos.

Baja rentabilidad de la industria.

Importación y contrabando de llantas nuevas y usadas.

Mercado de renovación con tendencia a la baja por radialización de las llantas.

Altos costos de materias primas.

Altos costos de energéticos.

# Problemática de la industria de productos moldeados y empaquetaduras.

Segmento con menor participación en la industria hulera.

Lenta evolución de la productividad.

Dependencia del control del costo laboral.

Situación comercial deficitaria.

No tiene ventajas comparativas frente a Estados Unidos.

Fuerte dependencia del mercado local.

Pocos proveedores locales de hule natural.

Pocos proveedores locales de algunos hules sintéticos.

Menor dinámica de la productividad que en Estados Unidos.

Importación de productos de baja calidad y contrabando

Inseguridad.

Alto componente de materias primas importadas y sujeto al tipo de cambio.

Rezago tecnológico.

Baja rentabilidad.

Relaciones laborales poco flexibles.

DIAGRAMAS DE AGRAVAMIENTO

La problemática identificada en los diferentes segmentos de la industria hulera y que se ha listado anteriormente, se organiza a continuación mediante la utilización de la técnica conocida como “Diagramas de agravamiento”. Dichos diagramas estructuran los problemas con un relación de interdependencia que muestra cuáles son los principales elementos inhibidores del desarrollo de las actividades productivas analizadas.

Cada factor que impide el desarrollo de la actividad considerada se presenta en un recuadro y se relaciona con otros factores por medio de flechas; de esta manera, si un factor agrava directa y significativamente a otro aparece primero en la secuencia del diagrama.

De acuerdo con la secuencia y la lógica de estructuración de los diagramas, se identifican dos tipos de problemas:

- Problemas de fondo: Son los que aparecen a la izquierda del diagrama y agravan directa y significativamente a los problemas indicados a su derecha.

- Problemas sintomáticos: Son los que aparecen a la derecha del diagrama y representan los síntomas generados por los problemas de fondo.

En el diagrama 1 se muestra la estructura de los Diagramas de agravamiento, y se aprecia que el problema 1 agrava directamente al problema 2 el que, a su vez, agrava al problema 3 y así sucesivamente.

Por la estructura del Diagrama de agravamiento es posible indicar y comprender que la resolución de los problemas de fondo necesariamente contribuirá a superar los problemas sintomáticos.

Estructura de los diagramas de agravamiento

Diagrama de la industria llantera

a) Estructura de los problemas identificados

A continuación se muestra la clasificación de la problemática de la industria llantera. La secuencia propuesta va de los problemas de fondo en el nivel 1, a los que aparecen como una consecuencia en los demás niveles. La numeración entre paréntesis se corresponde con la que aparece en las listas de problemas señaladas más arriba y sirven para su identificación.

Nivel  1.

Productividad inferior al conjunto de la manufactura y con lento crecimiento (2)

Pocos proveedores locales de hule natural (13)

Pocos proveedores locales de algunos hules sintéticos (14)

Estrategia global de concentración de la producción (18)

Rigidez del Contrato Ley y de los Convenios Singulares (25)

Nivel  2.

Costo laboral al alza y alrededor de tres veces superior al promedio manufacturero (4)

Estrategia global de búsqueda de mercados no saturados en Asia y Europa del Este (19)

Estrategia global de localización de nuevas inversiones en mercados no saturados (20)

Alto costo interno de las materias primas (23)

Nivel  3.

Elevada necesidad de inversión (3)

Mayor costo laboral que en EEUU y tendencia al alza (15)

Menor dinámica de la productividad que en EEUU (17)

Nivel  4.

Es el segmento más importante de la industria hulera, pero ha disminuido su participación en el sector manufacturero y su dinámica (1)

Elevada concentración productiva (10)

Menor productividad que en EEUU (16)

Nivel  5.

Exportaciones dinámicas pero poco significativas en volumen (6)

Entrada de llantas usadas de manera ilegal a bajos precios (22)

Nivel  6.

No aumenta la participación en el mercado de llantas de América del Norte (8)

No cuenta con ventajas comparativas frente a los EEUU (9)

Entrada de llantas importadas de menor precio y calidad (21)

Nivel  7.

Importaciones dinámicas y de gran volumen (7)

Alta dependencia del mercado nacional en sus ventas (11)

Nivel  8.

Coeficiente importado con respecto al producto superior al promedio (12)

Nivel  9.

Elevado déficit comercial externo (5)

b) Diagrama de agravamiento

En la figura 2 se presenta el Diagrama de agravamiento de la industria llantera. Destaca en dicho diagrama el papel determinante que juegan los problemas de productividad, abasto, relaciones laborales y las estrategias de las grandes empresas multinacionales productoras de llantas.

La solución a los problemas de productividad, abasto y ley laboral contribuirá a atraer nuevamente la atención de las grandes empresas llanteras hacia nuestro país.

Diagrama de la producción de materiales de renovación de llantas

a) Estructura de los problemas identificados

En el segmento de la producción de materiales de renovación de llantas se identifican los siguientes problemas:

Nivel  1.

Lenta evolución de la productividad (2)

Menor dinámica de la productividad que en EEUU (7)

Fuerte dependencia del mercado local (4)

Pocos proveedores locales de hule natural (5)

Pocos proveedores locales de los principales hules sintéticos (6)

Relación con los sindicatos (8)

Mercado de renovación con tendencia a la baja por radialización de las llantas. (11)

Altos costos de materias primas (12)

Nivel  2.

Baja rentabilidad de la industria (9)

Importación y contrabando de llantas nuevas y usadas (10)

Nivel  3.

Dependencia del control del costo laboral (3)

Nivel  4.

Participación modesta en la industria hulera (1)

  - Diagrama de agravamiento

El sector productor de materiales de renovación de llantas comparte la problemática de fondo que enfrenta la industria llantera; sin embargo, los aspectos que tienen que ver con el costo de materias primas y la falta de proveedores locales se resiente con mayor fuerza en este segmento del mercado, tal y como se aprecia en la figura 2.

Diagrama de las productos moldeados y las empaquetaduras

a) Estructura de los problemas identificados

Nivel  1.

Fuerte dependencia del mercado local  (6)

Pocos proveedores locales de hule natural (7)

Pocos proveedores locales de los principales hules sintéticos  (8)

Inseguridad  (11)

Fuerte componente de materias primas importadas y sujeto al  tipo de cambio (12)

Rezago tecnológico   (13)

Relaciones laborales  poco flexibles (15)

Nivel  2.

Menor dinámica de la productividad que en EEUU  (9)

Nivel  3.

Lenta evolución de la productividad  (2)

Menor rentabilidad (14)

Nivel  4.

Dependencia del control del costo laboral (3)

No presenta ventajas comparativas con EEUU   (5)

Importación de productos de baja calidad y contrabando   (10)

Nivel  5.

Es el segmento  con menor participación en la industria hulera  (1)

Nivel  6.

Es un sector deficitario  (4)

- Diagrama de agravamiento

El diagrama de agravamiento de este sector (véase figura 3) comparte problemas similares a los anteriores, pero destacan como problemas particulares la inseguridad, el rezago tecnológico y la volatilidad de costos incorporada por los vaivenes del tipo de cambio.

## LÍNEAS ESTRATÉGICAS

Las líneas estratégicas se proponen como una guía para que los agentes que participan o que están involucrados en la industria, sean empresarios, trabajadores o funcionarios públicos cuenten con una base para definir las acciones que incidan en el funcionamiento y la recuperación de la industria.

El estudio ha dado cuenta de la situación en que se encuentran actualmente los distintos sectores que se han considerado, de tal forma, el conjunto de estrategias que se presentan a continuación pretenden establecer vías para definir la situación objetivo que se quiere alcanzar y las acciones que se pueden emprender para ello.

Las estrategias se han definido utilizando los diferentes elementos de análisis considerados en el estudio, a saber: la situación internacional, las condiciones laborales, el estado de la competitividad, y las posiciones manifestadas por los empresarios que participaron en la encuesta que se aplicó. Los resultados que en cuanto a información y análisis se obtuvieron en estos capítulos se han transformado, como ya vimos, en un conjunto de problemas y se proponen aquellas estrategias que se aproximan más a su posible solución.

Estructura de las estrategias para el desenvolvimiento de la industria hulera

La situación futura o deseable de la industria hulera mexicana debe plantearse como una visión de largo plazo que requiere de una clara definición de las estrategias y de las líneas de acción para conseguir los objetivos fijados. Las líneas estratégicas se definen en función del objetivo que se quiere alcanzar y son estructuradas a través de acciones específicas. Las estrategias y el conjunto de acciones definidas constituyen el plan estratégico para el sector.

Con estos elementos en  mano es muy recomendable que en aras de alcanzar un consenso entre los participantes de la industria, se realice una reunión de trabajo en la que se presenten los principales resultados del estudio, la identificación de los problemas que enfrenta la industria y la manera en que estos se relacionan. De esta forma, podrán validarse el análisis y el diagnóstico, así como las estrategias que se proponen y, al mismo tiempo, establecer una serie de compromisos para su cumplimiento. En este sentido, la Cámara Nacional de la Industria Hulera deberá cumplir un papel protagónico, difundiendo los resultados del estudio, convocando a las partes interesadas y llamando la atención de las autoridades sobre las acciones que desde el gobierno pueden establecerse para la promoción efectiva de la actividad productiva en el sector hulero.

ESTRATEGIAS GENERALES Y PROGRAMA DE ACCIÓN

En los diferentes sectores de la industria hulera la situación deseada por los empresarios y que manifestaron en las encuestas que se aplicaron, consiste en lograr la recuperación de la inversión, la producción y el empleo en el sector, garantizando estándares internacionales de productividad y calidad y con adecuados niveles de rentabilidad.

De acuerdo con el diagrama de agravamiento de la industria llantera, los principales obstáculos para alcanzar esta meta son la productividad, los problemas de abasto y los aspectos laborales que se desprenden del contrato ley y de los convenios singulares. En los otros dos sectores estudiados los problemas del contrato ley son menores en la medida en que su aplicación no se cumple de manera general y se enfatizan más los problemas de falta de proveedores locales y de tecnología obsoleta.

A partir de estos puntos es posible trazar las siguientes grandes líneas estratégicas para el conjunto de la industria:

Estrategia 1: Flexibilización laboral en los distintos segmentos de la industria hulera, especialmente en el de la producción de llantas.

Estrategia 2: Fomento de la  productividad en las industrias llantera, de material de renovación y productos moldeados y empaquetaduras.

Estrategia 3: Desarrollo de sistemas de abasto para los tres sectores.

Estrategia 4: Fomento de la exportación en las industrias de material de renovación, productos moldeados y empaquetaduras.

Estrategia 5: Detener el contrabando y las importaciones de mala calidad.

A continuación se señalan las estrategias y se definen las acciones que permitirían llevar a la práctica las estrategias trazadas.

Estrategia 1: Flexibilización laboral

Del estudio sobre la situación de las relaciones laborales en la industria hulera que se realizó como parte del análisis sobre las condiciones de su funcionamiento y de su impacto sobre la productividad se advierte que éste es un aspecto esencial de atención. La industria hulera presenta una situación salarial similar a la que enfrentan otras industrias que aún cuentan con contratos ley. Los cuadros comparativos entre las percepciones definidas por el contrato hulero y las otras industrias muestra que los salarios estipulados son de magnitudes semejantes. Por consiguiente no parecen ser los salarios directos el factor que introduce una rigidez en las relaciones laborales, sino que esta se encuentra en el conjunto de prestaciones establecidas en los convenios singulares. Por lo tanto las acciones de flexibilización serían las siguientes:

Acción 1: Campaña de información y sensibilización entre empresas y sus sindicatos acerca de la situación laboral del sector y de sus condiciones económicas.

La Cámara Nacional de la Industria Hulera se debe constituir en la instancia para informar a empresarios, sindicatos, trabajadores y funcionarios públicos acerca de las condiciones económicas que prevalecen en el sector y que se describen en el estudio. De ahí será posible desprender las conclusiones relevantes acerca de la necesidad de modificar su forma actual de operación para recuperar los niveles requeridos de productividad y rentabilidad y sacrificar en la menor medida posible el efecto sobre la reducción de las fuentes de trabajo. Por consiguiente el estudio debe ser hecho del conocimiento de las partes involucradas y tiene que promoverse una discusión abierta para llegar a los acuerdos necesarios para replantear su operación con el mayor beneficio posible para cada una de ellas.

El objetivo de esta acción se presenta en la figura siguiente:

Beneficios derivados de la campaña de información

Los requisitos para que la acción tenga éxito son:

- Lograr la cooperación de empresas, sindicatos y gobierno federal en la organización y convocatoria a los foros de información.

- Presentar documentos informativos con la evidencia de la situación que vive actualmente el sector y de los riesgos futuros que enfrenta su actividad.

- Contar con expositores calificados y con conocimiento de la situación del sector que centren la atención y conduzcan hacia el establecimiento de los acuerdos necesarios.

Acción 2: Renegociación de los contratos singulares

El proceso de información y de discusión debe llegar a establecer una serie de consensos acerca de las limitantes impuestas al sector por la existencia  de los convenios singulares entre las empresas y los sindicatos, especialmente en el sector de producción de llantas. Esto brindará la posibilidad de su renegociación en aras de eliminar aquellas cláusulas que más impacto tienen en el incremento de los costos laborales. El argumento para las empresas es claro, puesto que los convenios son muy onerosos e impactan adversamente a la productividad, Para los sindicatos y los trabajadores, el replanteamiento de los convenios debe estar ligado con el mantenimiento de las plazas de trabajo y la preservación de sus derechos laborales conforme a la Ley Federal del Trabajo. En este sentido la Cámara Nacional de la Industria Hulera deberá ser el agente principal para impulsar, junto con las autoridades laborales de la Secretaría del Trabajo, los empresarios y los sindicatos, una propuesta global de renegociación de los convenios a presentarse en una gran convención del sector.

Los beneficios de esta acción son los siguientes:

Beneficios derivados de la renegociación de acuerdos singulares

El éxito de esta acción requiere que los sindicatos tengan claridad de los riesgos que involucra mantener dichos convenios. Requiere, igualmente, que las autoridades laborales del país impulsen la iniciativa propuesta, con una propuesta inicial bien fundamentada legalmente y consensuada con los sindicatos, los trabajadores y las empresas, con el fin de evitar contradicciones con las leyes laborales que se encuentran por encima de los convenios singulares e  impedir abusos de las partes en el curso de las negociaciones.

Acción 3: Eliminación del Contrato Ley.

Hay una fuerte insistencia entre las empresas de la industria hulera acerca del efecto pernicioso que tiene el Contrato Ley sobre las relaciones laborales del sector y sobre las condiciones de la competitividad que son adversas en términos internacionales. Al respecto conviene señalar que la repercusión del contrato se advierte especialmente en el sector de la producción de llantas y no parece ser el caso de los otros segmentos del mercado analizados en el estudio. Aclarar la situación de las relaciones laborales en torno del Contrato Ley sería una forma idónea de concentrar la atención sobre el conjunto de los factores que inciden en el desenvolvimiento actual de la industria y, a partir de ahí, ponderar el peso que representan los salarios y sobre todo las prestaciones que existen en diversas empresas.

Por el lado laboral hay también un reconocimiento de que el Contrato Ley se ha vuelto inoperante, sobre todo en cuanto hace a sus efectos sobre el cierre de las empresas llanteras en el país desde hace un par de años. La pérdida de puestos de trabajo constituye una señal clara de que es necesario replantear las relaciones laborales y considerar la conveniencia de eliminar el Contrato Ley y sustituirlo por otras formas de contratación apegadas a la Ley Federal del Trabajo. Es necesario que las empresas, por medio de la Cámara establezcan un diálogo bien propuesto con los trabajadores para replantear el marco de las relaciones laborales en un esquema de mutuo beneficio que haga posible la recuperación de la actividad productiva en el sector.

En este caso, los beneficios de esta acción serían similares a los planteados en el rubro anterior.

Estrategia 2. Fomento de la  productividad en las industrias llantera, de material de renovación y productos moldeados y empaquetaduras.

La recuperación de las condiciones de productividad en la industria llantera son esenciales para recobrar la capacidad productiva que se ha ido perdiendo en los años recientes con el cierre de diversas empresas que operaban en el país. En ese sentido, las relaciones laborales ocupan un lugar relevante, pero está también la decisión de las empresas trasnacionales de invertir en el país y convertir al mercado mexicano en un centro de operación estratégico para la región, tanto hacia el lado de Norteamérica como hacia el sur del continente. En los otros sectores se detectaron situaciones de insuficiente inversión por parte de algunas empresas y de incorporación de nueva tecnología, lo que indica que hay capacidad de aumento de la productividad y, con ella, de la competitividad en los mercados externos. Es evidente que ello requiere, también, de una recuperación efectiva del ritmo de crecimiento de la economía y del aliento del mercado interno, así como de las fuentes de financiamiento bancario.

Acción 1: Fomentar la cultura empresarial y la capacitación

En las industrias de material de renovación y de productos moldeados y empaquetaduras es necesario impulsar una cultura empresarial asociada con la calidad y la capacitación continua de los propios empresarios y sus trabajadores que sirva para acarrear  la mejoría de las condiciones productivas y la capacidad de competencia con los productos del exterior. Esta  acción exige el establecimiento de convenios con Universidades y Tecnológicos para  impartir  un paquete de cursos de capacitación en gestión empresarial y de capacitación técnica en nuevas tecnologías  para los trabajadores. La Cámara Nacional de la Industria Hulera deberá operar como promotora y gestora de esta acción, en la que debe concurrir también la Secretaría de Economía como parte de sus programas de fomento industrial.

Los beneficios de esta acción son listados en la figura 6

Beneficios de la capacitación

Acción 2: Impulsar la certificación ISO de las empresas del sector

La Cámara Nacional de la Industria Hulera debe ser activa promotora y facilitadora de la certificación de las empresas en calidad. Para ello deberá establecer un programa que cuente con el apoyo gubernamental necesario para asesorar y apoyar a las empresas para reunir los requisitos establecidos para alcanzarla. La certificación constituye hoy un factor estratégico para posicionar a las empresas en el mercado, sobre todo como abastecedoras de industrias tan grandes como la automotriz y que es el caso de la industria hulera. Este aspecto debe ser integrado como parte de las decisiones de inversión de las empresas y no ser visto como un gasto, contribuyendo, así, a la modernización del sector en su conjunto.

Los beneficios de esta acción son:

Beneficios de la certificación

Estrategia 3. Desarrollo de un sistema de abasto.

Puesto que las empresas llanteras operan en un entorno global suelen tener menos problemas para adquirir sus principales insumos desde cualquier parte del mundo. Este no es el caso de las empresas de los otros sectores de la industria hulera, mismas que tienen  una fuerte dependencia de los insumos nacionales y de modo creciente de auqellos importados. Esta última condición exige mantener mayores inventarios con lo que se encarece la producción y se disminuye la competitividad. Esa misma dependencia introduce un factor de inestabilidad en los precios como producto de los movimientos cambiarios del país en relación con el dólar.

Acción 1: Establecer un programa de asociación para compras conjuntas de insumos.

Constituir un sistema de abasto más eficiente para el sector es complicado en la medida en que la producción de hule natural esta restringida por la limitada capacidad productiva del sector primario y, por otra parte, la producción de petroquímicos se encuentra limitada por las restricciones fiscales a las que esta sometida la inversión en PEMEX. Sin embargo, es posible diseñar un programa de asociación de empresas, sobre todo productoras de material de renovación y de productos moldeados y empaquetaduras, para la compra  conjunta de insumos.

Los beneficios de esta acción serían:

Beneficios de las compras conjuntas

Acción 2: Estudiar junto con PEMEX las posibilidades de inversión en la producción de hules sintéticos.

La Cámara Nacional de la Industria Hulera buscará convenir con PEMEX las condiciones y posibilidades para el establecimiento de una cadena de proveedores locales de hules sintéticos para el sector.

Estrategia 4. Fomento de la exportación en las industrias de material de renovación de llantas y de productos moldeados y empaquetaduras.

Las empresas de estos dos sectores de la industria hulera enfrentan problemas diversos para participar más activamente en la exportación directa e indirecta, es decir, como proveedores de otras empresas exportadoras. Esta dificultad se asocia con la escala de producción, la estructura de los costos, la base tecnológica que tienen y las condiciones de la productividad en que operan.

Acción 1: Promover las exportaciones identificando oportunidades para productos del sector derivadas de las ventajas del TLCAN y otros tratados comerciales firmados por México.

La Cámara Nacional de la Industria Hulera convendrá con Bancomext el desarrollo de un programa de identificación de oportunidades de exportación a nivel producto-empresa y los posibles apoyos financieros para concretar las oportunidades detectadas. Lo que es posible advertir hoy es que las acciones de dicho banco en la identificación de demandas de estos productos es insuficiente. Esto dará lugar a  un sistema de información confiable y con apoyo institucional para la búsqueda de mercados no saturados a nivel internacional, en este esfuerzo debe participar también la Secretaría de Economía con el conjunto de programas de los que dispone para el fomento exportador.

Los beneficios de esta medida son:

Benéficos del fomento exportador

Estrategia 5. Detener el contrabando y las importaciones de mala calidad.

La importación de llantas y de otros productos de hule constituye una carga muy significativa para renovar el proceso de desenvolvimiento de la industria. Este fenómeno de asocia con el cierre de las empresas llanteras que traen al país sus productos de otras localidades y en los otros sectores tiene que ver con cuestiones relativas a la competitividad internacional. El replanteamiento de la industria llantera ha sido ya señalada en este texto y en el otro caso se requiere de un esquema coherente y eficiente de sustitución de importaciones aplicado en el marco de las condiciones de apertura que prevalecen en la economía mexicana y no replicar la sustitución de viejo cuño asociado con la protección a ultranza de la industria nacional. Pero, por otro lado está la entrada ilegal de todo tipo de productos y que se liga con la corrupción que existe en el sistema comercial del país. Esta condición constituye un lastre enorme para las empresas que producen en México y es un obstáculo para cualquier planteamiento estratégico de recuperación de la industria hulera.

Acción 1: Fortalecer el programa de colaboración entre las autoridades aduanales para la inspección e investigación de la entrada ilegal de llantas al país.

Para detener las importaciones ilegales de llantas y otros artículos de hule es indispensable mejorar los controles aduanales, labor que necesariamente debe estar a cargo de las autoridades aduanales de la SHCP, pero con la activa participación de las empresas del sector.

Establecer mecanismos de intercambio de información sobre las corrientes comerciales entre las autoridades aduanales de México y el Departamento de Comercio de Estados Unidos. Esto contribuiría a detectar las operaciones ilegales en el comercio de productos de la industria, especialmente, las llantas.

Igualmente se debe establecer mayor intercambio de información y acuerdos entre la SHCP y la Cámara Nacional de la Industria Hulera para hacer un seguimiento de la entrada de llantas y otros productos de hule al país y proteger de ese modo a los productores nacionales.

Acción 2: Revisar y en su caso mejorar la normatividad para las calidades de las llantas importadas

Las empresas llanteras  han tendido a dejar de producir en el país y en buena parte se han dedicado a importar llantas, al mismo tiempo otros importadores lo hacen también e incluso con productos de baja calidad y precios que compiten deslealmente con las llantas producidas internamente. Esto agrava la situación de las empresas que aún producen aquí. Las empresas del sector deben de pactar para cumplir con la normatividad en calidad de las importaciones.

# Footnotes

Las cifras provienen del International Rubber Study Group, ICEM Global Rubber Report. Septiembre de 2002.

Ibidem.

La información proviene de Tire Business – Store Archives, septiembre 16 de 2002.

Se entiende como polivalencia la flexibilidad funcional plena del trabajador.

El comercio intraindustrial permite que un país reduzca la gama de productos que produce y al mismo tiempo ampliar la variedad disponible de bienes para los consumidores nacionales, esto le permite producir cada bien a mayor escala, con mayor productividad y costos más bajos.

Especialización es la participación del sector en el comercio bilateral dividida entre la participación del sector en el comercio global del país informante.

Warfield, J. N. & Cardenas, A. R.  (1995).  A Handbook of Interactive Management. Ames: Iowa State University Press.

Para la elaboración de diagramas se utilizó el paquete computacional Interpretive Structural Modeling (ISM) versión 1.1.

# Text boxes

BRIDGESTONE

Bridgestone/Firestone

- Bridgestone (Tianjin) Tire Co. Ltd (95%)

- Bridgestone/Firestone Poland LLC (89%)

- Bridgestone (Shenyang) Tire Co Ltd (74%)

- Firestone E. Africa (15%)

- BRISA (43%)

MICHELIN

UGTC, Kléber, Icollantes, MOTC

- Michelin Shen Yang (90%)

- Taurus Ruber Co Ltd (93%)

- Shangai Michelin Warrior Tire Co Ltd (70%)

- Stomil Olsztin (66%)

- Michelin Siam Group (60%)

GOODYEAR

Nelly-Springfield, Fulda, South Asia Tyres

- Gran Industria Centroamericana (76%)

- Goodyear Dalian Tire Co Ltd LLC (75%)

- Goodyear Dunlop Tires North America LLC (75%)

- Goodyear Dunlop Tires Europe BV (75%)

- Sava Tires (60%)

- T C Debica (60%)

- South Pacific Tyres (50%)

CONTINENTAL

Semperit, Uniroyal-Englebert

- Continental-Matador SRO (76%)

- Barum Continental (70%)

- Continental S. África 60%)

- Cía. Ecuatoriana del Caucho (38%)

- GTR Morocco (34%)

- Mabor Mozambique (11%)

- GT Pakistán (10%)

- GT E África (26%)

SUMITOMO

- PT Sumi (80%)

- Ohtsu Tire & Rubber Co. Ltd (51%)

PIRELLI

Metzeler

- Alexandria Tire (61%)

YOKOHAMA

- Yokohama Tire Filipinas (80%)

- Yokohama Tyre  Vietnam (56%)

- Hangzhou Yokohama Tire Co. Ltd (50%)

COOPER

Cooper-Avon Tyre

TOYO

- Cheng Shin Toyo (24%)

KUMHO

HANKOOK

Hankoook Tire Jiaxing Co Ltd

- Nanking Kumho (51%)

- Jiangsu Hankook Tire Co Ltd (91%)

INDUSTRIA

LLANTERA

MUNDIAL

- Joint ventures / Subsidiarias con participación mayoritaria.

- Subsidiarias con participación minoritaria / Afiliadas.

Comercio exterior de la industria hulera

Producción de hule natural

Producción de hule natural

-

+

1. Cuota de mercado

2. Porcentaje de        exportaciones

3. Especialización

Oportunidades

Perdidas

Retirada

Estrella

Naciente

Estrella

Declinante

Bienes Dinámicos +

Bienes Estancados -

Sectores conexos y de apoyo

Condiciones de la demanda

Condiciones de los factores

Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa

Instituciones públicas

Ambiente Macro

Tecnología

PIB per cápita

Índice GCI

Mejorar la rentabilidad

Generar divisas

Reducir el déficit del sector

Ampliar los mercados

Elevar la calidad

El fomento a la exportación permitiría:

Elevar la rentabilidad

Fomentar la asociación y la cooperación en el sector

Mejorar las condiciones de precio y pago de insumos

Reducir  los inventarios de insumos y los costos financieros que representan

El programa de compras conjuntas permitiría:

Impulsar el cumplimiento de las normas y estándares internacionales de producción.

Ganar un mayor acceso a nuevos mercados.

Mejorar la capacidad exportadora.

Elevar la calidad y la productividad.

Certificación ISO permitirá:

Promover la incorporación del cambio tecnológico

La capacitación permitirá:

Mejorar los sistemas de gestión empresarial en medianas y pequeñas empresas

Impulsar la creación de capital humano en el sector

Evitar el cierre de empresas.

Conservar puestos de trabajo en el sector.

Mejorar la competitividad internacional del sector

Atraer nuevas inversiones.

Incrementar el empleo en el sector.

Reducir las presiones en el costo laboral.

La renegociación de los  convenios singulares permitirá:

Atraer la atención del gobierno federal a la situación que enfrenta el sector.

Ofrecer información actualizada y relevante para la mejor toma de decisiones.

Establecer compromisos de todos los involucrados para buscar alternativas a la problemática identificada.

Crear consensos sobre la situación del sector para tomar acciones pertinentes.

Crear conciencia de los riesgos que significa  dejar que las cosas sigan operando como hasta ahora.

La divulgación de la situación económica del sector permitirá:

Situación Deseada

Situación Futura

Acciones

Líneas Estratégicas

Problemática

Situación Actual

### Diagnóstico

Contexto internacional

Situación laboral

Competitividad

Opinión de empresarios

Problemas sintomáticos

Problemas de fondo

Nivel n

Nivel 2

Nivel 1

.......

Problema n

Problema 2

Problema 1