### MANUAL DE OPERACIÓN

### TORNO MULTIFUNCIONAL PARA MADERA

TMM-001

### UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE

MECÁNICA

#### INDICE

|  | Página |
| --- | --- |
| Índice | 1 |
| Ventajas competitivas | 2 |
| Componentes | 3 |
| Accesorios | 4 |
| Características del equipo | 4 |
| Instalación | 5 |
| Operación | 5 |
| Torneado | 5 |
| Afilador | 10 |
| Puesta en marcha | 10 |
| Sierra circular | 11 |
| Compresor | 13 |
| Ojaleador | 14 |

#### VENTAJAS COMPETITIVAS

1.- Única por su diseño multifuncional con la integración de 5 operaciones en una sola máquina ( Torno, Afilador, Sierra Circular, Compresor y Ojaleador).

2.- El precio de 10,000 pesos MN. compite con máquinas de características similares que solo se obtienen de importación con un precio aproximado de 2800 dólares lo cual significa una diferencia considerable del 65 %.

3.- El torno fue diseñado para operar en redes domesticas donde la alimentación es de 117 Volts.

4.- Fácil mantenimiento por su integración al 100 %.

5.- Diseño de alta durabilidad que permite ofrecer el doble de garantía que sus competidores.

6.- Ahorro en costos de producción por su desempeño en operaciones simultaneas.

7.- Proyecto desarrollado con un enfoque social, sin afán de lucro.

8.- El diseño considera una versión especial para ser operada por personas minusválidas.

#### COMPONENTES

Torno multifuncional para madera con afilador

- Piedra esmeril				K.  Botón paro de emergencia

- Cabezal				L.  Manivela opresora de soporte

- Base del soporte			M. Maneral de fijación base de soporte

- Compresor				N. Punto giratorio

- Poleas					O. Maneral de fijación de base de punto giratorio

- Motor					P. Base de punto giratorio

- Espárrago tensor			Q. Chasis

- Cable de alimentación eléctrica	R. Bancada

- Espolón				S. Tuerca de avance punto giratorio

- Interruptor termo magnético		T. Manivela opresora de punto giratorio

U. Vibroniveladores

#### ACCESORIOS

- Mesa para sierra circular			i. Tuerca para broquero

- Piedra esmeril (opcional) 			j.  Broquero (no incluido)

- Soporte					k. Tornillos de sujeción para mesa

- Bridas de sujeción				l.  Manguera de extensión para aire

- Espolones					m. Buje

- Gubias (no incluido) 				n. Tuercas rosca izquierda

- Banda compresor 				o. Sierra circular (opcional)

- Pistola						p. Plato de arrastre

#### CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

MOTOR					CABEZAL COMPRESOR

Marca:  Siemmens				Marca: Sar

Potencia:  2 HP				Potencia: 3/4  HP

RPM.: 1730 rpm				Modelo: CH S/GAR

Polos: 4

Alimentación: Monofásica

#### INSTALACIÓN

El conjunto esta diseñado para ser situado en posición estática sobre un suelo firme y nivelado.

Para su operación requiere de alimentación eléctrica monofásica (110 V)

#### OPERACIÓN

El torno multifuncional esta diseñado para realizar varias operaciones adicionales al torneado básico, entre las que se encuentran:

- Afilador

- Sierra Circular

- Compresor

- Ojaleador

De las operaciones mencionadas se recomienda no realizar dos operaciones simultaneas para mayor seguridad, sin embargo la máquina está diseñada para hacerlo

# TORNEADO

PREPARACIÓN

Asegurarse que no esté habilitado cualesquiera de las demás operaciones con excepción de afilar, preferentemente.

- Seleccionar la velocidad de operación, el motor provee una velocidad de 1730 rpm y con la combinación de las poleas superior e inferior se obtienen las velocidades descritas a continuación:

| Velocidad | Ǿ Polea Inferior | Ǿ Polea Superior | RPM |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ra. mínima | 3 pulgadas | 6 pulgadas | 865 rpm |
| 2da. | 4 pulgadas | 5 pulgadas | 1384 rpm |
| 3ra. | 5 pulgadas | 4 pulgadas | 2162 rpm |
| 4ta. máxima | 6 pulgadas | 3 pulgadas | 3460 rpm |

Se recomienda utilizar la máxima velocidad (Banda en polea inferior de 6 pulgadas de diámetro y en polea superior de 3 pulgadas de diámetro)

SELECCIONANDO LA VELOCIDAD DE TRABAJO.

1.- Aflojar mariposa superior del espárrago tensor

2.- Colocar banda en la polea superior de 3 pulgadas de diámetro, para acceder a la polea superior levantar tapa del cabezal

NOTA: Para mover la banda se tendrá que levantar la base del motor y así destensar.

3.- Colocar banda en la polea inferior de 6 pulgadas de diámetro

4.- Asegurarse de la correcta alineación de la banda quede verticalmente

5.- Tensar moderadamente la banda apretando la mariposa superior del espárrago tensor

6.- Cerrar la tapa del cabezal

NOTA: La tensión de la banda recomendada es cuando la banda permita una deflexión máxima de media pulgada al aplicar una fuerza perpendicular a la banda

# Text boxes

N

M

L

K

J

I

H

G

F

E

D

C

A

B

O

P

Q

R

S

T

k

a

b

c

d

e

f

l

m

n

o

p

j

i

h

g

U